Инструкция

LB 1100

Внимательно прочитайте инструкцию

Поздравляем!

Уважаемый клиент, мы хотим поздравить вас с выбором эспрессо-машины Lavazza LB 1100 и  благодарим, что вы выбрали нас.

Хотим посоветовать вам: прежде чем пользоваться машиной, внимательно прочитайте буклет с инструкцией, в котором объясняется, как ее использовать, чистить и содержать в правильных рабочих условиях. Нам же остается пожелать вам всяческих успехов в приготовлении восхитительного кофе Lavazza!

КОМПОНЕНТЫ                                      РУС

Ручка загрузки

капсулы

Ручка фиксатора капсулы

Запирае-мая крышка бака с водой

Блок управления

Бак с водой с контролем уровня

Носик подачи

кофе

Трубка для пара/горячей воды

Поддон для чашек (с регулируемой высотой)

Ящик для использованных капсул/

поднос для воды

Шнур электропитания

Энергоснабжение

Кнопка питания

РУС                 ЭЛЕМЕНТЫ УПРАВЛЕНИЯ И ИНДИКАЦИИ

1   Зеленый индикатор.

2   Кнопка выдачи горячей воды. 	4

3   Кнопка программируемого приготовления

порции кофе.

4    Кнопка ручного приготовления порции

кофе.

5    Ручка подачи пара.

6    Красный аварийный индикатор.

Мигание: неполадка, которая может быть устранена оператором.

Стабильное горение: неполадка, требующая технической помощи.

СТАТУС МАШИНЫ	     1    2    3    4   5    6  ЗВУКИ	   СОБЫТИЯ

Отопление

Машина готова к работе (прогрета)                                                                Мелодия.

Приготовление кофе (кнопка 3)                                                                      1 сигнал при нажатии кнопки пуска и остановки.

Приготовление кофе (кнопка 4)                                                                      1 сигнал при нажатии кнопки пуска и остановки.

Программирование порции кофе                                                                   3 сигнала при начале и окончании программирования.

(кнопка 3)
Программирование порции кофе                                                                   3 сигнала при начале и окончании программирования.

(кнопка 4).

Нажатие кнопки приготовления кофе при отсутствии капсулы

3 сигнала при нажатии кнопки начала выдачи.

Недостаточно воды в баке

3 сигнала обозначают пустой бак.

1 сигнал обозначает заполнение бака.

Выдача горячей воды                                                                                       1 сигнал при нажатии кнопки пуска и остановки выдачи.

Выдача пара (до прогрева машины)

Повторяющаяся серия сигналов до готовности (прогрева) машины.

Выдача пара                                                                                                        1 сигнал при нажатии кнопки пуска и остановки выдачи.

Ящик использованных капсул/поднос для воды заполнен, неправильно установлен или отсутствует

3 сигнала обозначают заполнение ящика.

1 сигнал при установке пустого ящика.

Извлечение незаполненного ящика/подноса для воды

3 сигнала при извлечении ящика.

1 сигнал при установке незаполненного ящика.

Открытие ручки загрузки капсулы при нагреве машины

Открытие ручки загрузки капсулы при готовности машины (прогрета)

1 сигнал при открытии и закрытии ручки загрузки

капсулы.

1 сигнал при открытии и закрытии ручки загрузки

капсулы.

Экономия электроэнергии	Машина переходит в режим экономии электроэнергии после примерно 1 часа бездействия. Проигрывается мелодия при нажатии любой кнопки или при поднятии ручки загрузки капсулы, чтобы активировать машину.

Сбой машины	Продолжительный сигнал в течение 40 секунд.

Звук повторяется, если нажать кнопу выдачи.

= Выкл	= Мигает	= Вкл	= Сигнал	= Мелодия	= Чередование	= Затухание

ПОДГОТОВКА МАШИНЫ	   РУС

Мы не несем ответственности за любые повреждения в следующих случаях:

-	Неправильного использования или использования не по назначению;

-	Выполнения ремонтных работ неуполномоченными лицами;

-	Повреждения шнура питания;

-	Повреждения любых частей машины;

-	Использования запасных частей и аксессуаров не фирменного производства;

-	Использования неумягченной воды;

-	Хранения при температурах ниже 0°C;

-	Использования иных капсул, кроме капсул BLUE Lavazza.

Во всех таких случаях гарантия считается недействительной.

ВКЛЮЧЕНИЕ МАШИНЫ

Установите машину на ровную и прочную горизонтальную поверхность в стороне от источников воды, огня и тепла.

Отключите электропитание, если возможно.  Включенную машину нельзя накрывать полотенцами или иными вещами.

Крышка бака с водой запирается на ключ.

1	Поверните ключ против часовой стрелки [A] для открытия крышки.

Поверните ключ по часовой стрелке [B] для запирания крышки. Заполните бак с водой до уровня MAX, используя только негазированную свежую питьевую воду. Крышка может быть поднята, чтобы заполнить бак напрямую.

MAX

MIN

Уровень воды всегда должен поддерживаться не выше отметки MAX и не ниже отметки MIN.  Используйте только свежую питьевую воду. Горячая вода или другие жидкости могут повредить бак.

Машина не будет работать при уровне воды ниже минимального: убедитесь, что уровень воды в баке находится выше отметки MIN: Убедитесь, что уровень воды находится выше минимальной отметки.

Убедитесь в отсутствии влаги на руках, машине, шнуре питания и опорной поверхности машины.

3	Подсоедините шнур питания к разъему в задней части машины. Включите вилку в розетку.

4	Переведите кнопку питания в положение I.           Зеленый индикатор на машине начнет мигать.

Подождите, пока загорятся четыре центральные кнопки, обозначенные на рисунке A.

Теперь машина готова к использованию.

Использование фильтра воды (опциональный аксессуар для улучшения качества воды и продления срока службы машины.

Используйте фильтр AquaAroma Crema

Brita® для Lavazza.

Для установки фильтра выполните инструкции на листе, прилагаемом к аксессуару.

Рекомендуется не менять уже установленный выбор фильтра.

РУС	ПОДГОТОВКА МАШИНЫ

ЗАПОЛНЕНИЕ ГИДРАВЛИЧЕСКОГО КОНТУРА

При первом включении машины после долгого периода неиспользования или в случае отсутствия воды в баке необходимо провести заполнение водой, как показано ниже.

1	Поверните трубку для пара до упора наружу.

Разместите контейнер или чашку под трубкой для пара.

Нажмите кнопку подачи горячей воды, когда она загорится, чтобы начать подачу воды. Дайте воде протечь в течение хотя бы пяти секунд, затем снова нажмите эту кнопку.

ЭКОНОМИЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ

1	После примерно одного часа бездействия машина переходит в режим экономии электроэнергии.

При этом будет мигать зеленый индикатор с переменной яркостью, циклически изменяющейся от минимальной до максимальной.

2	Для возобновления работы машины поднимите и опустите ручку загрузки капсулы.

Зеленый индикатор будет мигать.

3    Машина считается готовой к использованию, когда погаснет зеленый индикатор и загорятся постоянным светом три кнопки приготовления кофе, выдачи воды и пара.

ПОДГОТОВКА К ПРИГОТОВЛЕНИЮ КОФЕ

Подставка для чашек имеет два положения при приготовлении кофе - для маленьких и больших чашек.

Регулирование подставки для чашек: Чашка для кофе эспрессо: переведите подставку для чашек в верхнее положение.

Установите чашку на подставку [A].

Большая чашка (лонг-эспрессо): переведите подставку для чашек в нижнее положение.

Установите чашку на подставку [B].

A	B

ПРИГОТОВЛЕНИЕ КОФЕ

РУЧНОЕ ПРИГОТОВЛЕНИЕ ПОРЦИИ КОФЕ

1   Разместите чашку для кофе согласно инструкции (см. раздел ПОДГОТОВКА К ПРИГОТОВЛЕНИЮ КОФЕ) и поднимите ручку загрузки капсулы.

Будет подан звуковой сигнал и загорится красный аварийный индикатор.

Не помещайте пальцы или предметы в фиксатор капсулы. В фиксатор капсулы можно устанавливать только капсулы BLUE Lavazza.

2      Установите капсулу BLUE Lavazza в соответствующий фиксатор капсулы.

3      Опустите ручку загрузки капсулы.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ  КОФЕ                              РУС

Звуковой сигнал и отключение красного индикатора обозначают правильной закрытие ручки.

Если ручка опускается без установки капсулы, то при нажатии на любую из кнопок приготовления кофе подаются три звуковых сигнала.

4     Убедитесь, что машина готова к использованию:

кнопки приготовления постоянно горят. Нажмите кнопку ручного выбора порции кофе для начала приготовления. По достижении требуемого объема готового кофе нажмите на кнопку повторно для остановки работы.

При приготовлении кофе нажатая кнопка будет мигать. После завершения приготовления эта же кнопка остается гореть, мигать, а затем будет гореть постоянно, сигнализируя готовность машины к работе.

ПРОГРАММИРОВАНИЕ ПОРЦИИ КОФЕ

Программирование порции выполняется этой же кнопкой. Нажатая на другие кнопки при этом будут игнорироваться. Запрограммированный размер порции кофе (не менее 20 куб.см) может быть изменено путем повторного программирования. Если будет установлена порция менее 20 куб.см., машина сохранит значение ровно 20 куб.см.

Выполните шаги 1, 2, 3 из параграфа РУЧНОЕ ПРИГОТОВЛЕНИЕ ПОРЦИИ КОФЕ.

4   Нажмите и удерживайте одну из двух кнопок приготовления кофе в течение 3 секунд. Выбранная кнопка и зеленый индикатор будут мигать, и машина подаст три звуковых сигнала, обозначая начало процесса программирования. Теперь можно отпустить кнопку.

5 По достижении требуемого объема кофе остановите приготовление повторным нажатием на кнопку. Машина подаст три звуковых сигнала, подтверждая успешное выполнение программирования.

Если программирование не производится в течение1 минуты 50 секунд, машина автоматически остановится,начнет мигать кнопка приготовления, и в памяти останется

последний назначенный размер порции. Если при

программировании произойдет сбой питания, в памяти останется последний назначенный размер порции.

ПРОГРАММИРУЕМОЕ ПРИГОТОВЛЕНИЕ ПОРЦИИ КОФЕ

Выполните шаги 1, 2, 3 из параграфа РУЧНОЕ

ПРИГОТОВЛЕНИЕ ПОРЦИИ КОФЕ.

4   Нажмите одну из двух кнопок приготовления кофе (если они запрограммированы). Машина автоматически прекратит приготовление кофе при достижении заданного объема порции.

Если при приготовлении запрограммированного объема порции кофе произойдет сбой, машина продолжит приготовление кофе в ручном режиме.  Приготовление можно остановить повторным нажатием кнопки.

УДАЛЕНИЕ ИСПОЛЬЗОВАННЫХ КАПСУЛ

Попеременное мигание кнопок приготовления кофе, подачи горячей воды и пара, и аварийного индикатора совместно с подачей звукового сигнала обозначают заполнение ящика для использованных капсул, который следует опорожнить и установить на место.

РУС	         ПОДАЧА ВОДЫ И ПАРА

Опасность ожогов! В начале процесса подачи возможно разбрызгивание горячей воды. Пар и горячая вода могут иметь высокую температуру:  избегайте их прямого контакта с руками. Используйте специальную рукоятку для перемещения трубки подачи пара.  Трубка подачи пара/горячей воды не должна быть направлена на людей или животных. Не подвергайте себя действию потока пара. Всегда проверяйте наличие воды в баке.

При первом включении машины после долгого периода неиспользования или в случае отсутствия воды в баке необходимо провести заполнение водой, как показано в главе «Подготовка машины».

ПОДАЧА ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ

1    Поверните трубку для пара/горячей воды до упора наружу.

2      Поместите контейнер или чашку под трубку для пара/горячей воды

.

3  Убедитесь, что машина готова к подаче горячей воды:  кнопка подачи горячей воды должна постоянно гореть.

Запустите процесс подачи горячей воды нажатием на эту кнопку.

Подача звукового сигнала и мигание кнопки подачи горячей воды сигнализируют о процессе подачи горячей воды.

4     Для остановки подачи нажмите кнопку повторно.

Кнопка перестанет мигать по окончании процесса подачи.

ПОДАЧА ПАРА

1    Поверните трубку для пара/горячей воды до упора наружу.

2  Поместите контейнер или чашку под трубку для пара/горячей воды так, чтобы трубка была наполовину погружена в молоко.

3 	Нажмите кнопку подачи пара Кнопка начнет мигать и машина подаст серию звуковых сигналов, после чего начнется подача пара.

4  По достижении требуемого объема пены остановите подачу пара повторным нажатием на кнопку.

После использования трубки для пара/горячей воды необходимо несколько секунд дать ей поработать без нагрузки для предотвращения засорения и нагара.

ОБСЛУЖИВАНИЕ И ОЧИСТКА	РУС

Перед очисткой машины всегда следует убедиться, что шнур питания отключен, и дождаться остывания машины.

Рекомендуется ежедневно промывать бак для воды и заполнять его свежей водой. Опорожняйте и очищайте поддон для воды каждые два-три дня либо по мере заполнения. Не используйте микроволновую или обычную печь для просушки машины или ее частей. Не допускайте использования щелочных очистителей, растворителей, алкоголя или агрессивных веществ. Не погружайте машину в воду. Если не указано иное, все несъемные детали машины (кроме электрических)  должны промываться с использованием

холодной или теплой воды неабразивной тряпкой или

губкой.

ОЧИСТКА НОСИКА ПОДАЧИ КОФЕ

Достаньте носик подачи кофе, потянув его вниз. Промойте его холодной или теплой водой, затем установите на место, прижав его вверх.

ОЧИСТКА ТРУБКИ ДЛЯ ПАРА/ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ

Удалите сопло трубки для пара/горячей воды, потянув ее вниз, и промойте в посудомоечной машине или просто водой. Очистите трубку для пара/горячей воды влажной тряпкой и установите сопло на место в трубку для пара/горячей воды.

ОЧИСТКА ЯЩИКА ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАННЫХ КАПСУЛ/ ПОДДОНА ДЛЯ ВОДЫ

1   Удалите ящик для использованных капсул/поднос для воды.

При снятии ящика машина сбрасывает счетчик использованных капсул.

2     Удалите корзину и утилизируйте использованные капсулы. Оcвободите ящик от накопившейся жидкости.

3	Разделите его элементы и промойте их холодной или теплой водой, а затем высушите и правильно установите на место.

РУС	ОБСЛУЖИВАНИЕ И ОЧИСТКА

ОЧИСТКА ФИКСАТОРА КАПСУЛЫ

1     Поднимите ручку загрузки капсулы. Откройте крышку держателя капсулы.

2	Поверните фиксатор [A] в указанном стрелкой направлении для освобождения держателя капсулы [B].

A

B

4	Установите держатель капсулы [B], вставив его до упора. Зафиксируйте его поворотом фиксатора [A] в направлении, показанном стрелкой.  Закройте крышку и защелкните ручку.

A

B

МАШИНА CAPPUCCINO CUOR DI CREMA LAVAZZA

(опциональный аксессуар)

Машина LB 1100 совместима с машиной Cappuccino Cuor di Crema Lavazza.

Для получения подробной информации обратитесь в Lavazza или к местному представителю.

3	Удалите держатель капсулы [B] и промойте его теплой водой.

Обратите особое внимание на точки перфорации внутри держателя капсулы.

НЕТ!

РЕШЕНИЕ РАСПРОСТРАНЕННЫХ ПРОБЛЕМ            РУС

| Проблема | Возможные причины | Решения |
| --- | --- | --- |
| Машина не включается. | » Не подключено электропитание машины. | » Проверьте правильность подключения шнура. |
| Быстро мигает светодиодный индикатор. | » Сбой машины | » Свяжитесь со службой поддержки или сервисным центром. |
| Ручка загрузки капсулы не доводится до положения фиксации. | » Заполнен ящик для использованных капсул/поддон для воды. » Капсула установлена неправильно. | » Опорожните ящик для использованных капсул/поднос для воды. » Поднимите ручку загрузки капсулы и поправьте капсулу. |
| Насос не работает. | » Нет воды в баке. | » Заполните бак свежей питьевой водой и повторите загрузку гидравлического контура. |
| Машина не варит кофе. | » Капсула не установлена. » Не достигнута рабочая температура . » Поднята ручка загрузки капсулы. » Нет воды в баке. » Фильтр установлен неправильно. | » Установите капсулу. » Дождитесь прогрева до нужной температуры. » Опустите ручку загрузки капсулы. » Заполните бак свежей питьевой водой и повторите загрузку гидравлического контура . » Проверьте правильность установки фильтра Brita Brita® и повторите загрузку гидравлического контура (подробнее см. инструкции, прилагаемые к фильтру). |
| Кофе недостаточно горячий. | » Холодные чашки для кофе. » Было израсходовано большое количество горячей воды. | » Предварительно прогрейте чашки подачей горячей воды. » Подождите хотя бы 20 секунд после подачи горячей воды. |
| Кофе течет слишком быстро, а для эспрессо не формируется пена. | » Установлена уже использованная капсула. | » Установите новую капсулу. |
| Нет пены на молоке или капучино. | » Плохое качество молока. » Молоко недостаточно холодное. » Загрязнена трубка подачи пара. | » Используйте свежее частично обезжиренное молоко. » Используйте молоко из холодильника. » Очистите трубку для пара с помощью иглы и промойте ее. |
| Не подается горячая вода и пар. | » Загрязнена трубка для пара/горячей воды. » Нет воды в баке. » Фильтр установлен неправильно. | » Очистите трубку (см. раздел обслуживания и очистки). Если проблема сохраняется, очистите отверстие блока подачи тонкой иглой, устранив все загрязнения, затем включите машину и попробуйте подать немного пара. » Заполните бак свежей питьевой водой и повторите загрузку гидравлического контура. » Проверьте правильность установки фильтра Brita Brita® иповторите загрузку гидравлического контура (подробнее см. инструкции, прилагаемые к фильтру). |

В случае появления проблем, не описанных в таблице выше, или если предлагаемые методы не помогут решить проблему, свяжитесь со службой поддержки Lavazza.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

Технические параметры приведены на табличке с данными, закрепленной на самой машине.

Энергоснабжение: : 220-240 В / 50-60 Гц

Номинальная мощность: 1000 Вт

Емкость бака с водой: 1800 куб.см.

Вес: 8,7 кг

Материалы корпуса: АБС-пластик

Размер: Высота 36,5 см - Ширина 27,5 см - Глубина 29,0 см

2006/42 CE – 2004/108 CE – 2006 /95 CE

РУС	БЕЗОПАСНОСТЬ

Предполагаемое использование:

Устройство предполагается к использованию в домашнем быту и для схожих условий, таких как:

-	В кухонных зонах для сотрудников магазина, офиса или иной деловой обстановки;

-	В фермерских домах;

-	Для клиентов отелей и гостиниц, или других мест проживания;

-	В домашних мини-гостиницах.

Любое использование не по назначению (не оговоренное данной инструкцией) запрещено. Не вносите изменений в конструкцию. Машина не предназначена для использования детьми или лицами с физическими, умственными или сенсорными ограничениями, а также лицами, не обладающими

необходимыми знаниями и навыками без инструктажа по использованию машины и надзора со стороны

ответственного за безопасность.

Размещение:

Поместите кофемашину на плоскую и прочную горизонтальную поверхность в безопасном месте, где отсутствует риск ее опрокидывания или травмы людей. Не храните машину при температурах ниже 0°С, мороз может ее повредить. Не пользуйтесь машиной вне помещений. Не располагайте машину на горячих поверхностях и/или рядом с источниками воды, огня или тепла. Включенную машину нельзя накрывать полотенцами или иными предметами.

Энергоснабжение:

Подключайте кофемашину только к подходящим розеткам. Напряжение в сети должно соответствовать указанному на табличке с данными, закрепленной на машине.

Шнур электропитания:

Не используйте кофемашину с поврежденным или неисправным шнуром питания. Немедленно замените поврежденный шнур. Не протягивайте шнур питания через острые края и углы, а также горячие объекты. Защищайте его от масла и воды. Не переносите и не таскайте машину за шнур питания. Не выдергивайте вилку из розетки за шнур; не трогайте их мокрыми руками. Не допускайте падения шнура питания со столов или полок.

Опасность поражения электрическим током:

Избегайте появления воды рядом с включенными приборами.

Защита людей:

Держите детей под присмотром во избежание игр с использованием устройства. Дети не способны понять риск, связанный с электрической аппаратурой.  Берегите от детей материалы и элементы упаковки машины.

Опасность ожогов:

Не направляйте поток пара или горячей воды на себя и других людей. В начале процесса подачи возможно разбрызгивание горячей воды. Пар и горячая вода могут иметь высокую температуру:  избегайте их прямого контакта с руками.

Очистка:

Перед очисткой машины всегда следует убедиться, что шнур питания отключен, и дождаться остывания машины. Не допускайте использования щелочных очистителей, растворителей, алкоголя или агрессивных веществ. Не погружайте машину в воду! Строго запрещается вскрывать машину. Не используйте бак с водой для приготовления еды.

Безопасное хранение машины:

При длительном неиспользовании машины удалите вилку из розетки и храните машину в сухом, недоступном для детей месте. Защищайте ее от грязи и пыли.

Ремонт / обслуживание:

В случае сбоя, дефекта или подозрения на дефект после падения, немедленно обесточьте машину. Никогда не используйте поврежденную машину. Вскрытие и ремонт машины могут осуществляться только авторизованными сервисными центрами. Если вскрытие и ремонт выполнены не идеально, любые требования о возмещении ущерба будут отклонены.

Бак с водой:

Используйте только негазированную свежую питьевую воду. Не включайте машину, если уровень воды не достигает хотя бы минимального уровня, обозначенного на баке.

Отсек с капсулой:

Устанавливайте  в отсек только капсулу BLUE Lavazza. Не помещайте в него пальцы или иные предметы. Капсула должна использоваться только один раз.

Утилизация машины по окончании использования (Европейская директива 2002/96/EC – законодательный декрет номер 151 от 25 июля 2005 года, №151):

Символ мусорной корзины на устройстве или его упаковке означает, что данный товар в конце срока использования не должен выбрасываться вместе с обычным мусором. Машина должна быть доставлена в специальные центры сбора электрических и электронных отходов на территории страны использования, либо возвращена продавцу при покупке аналогичного устройства. Пользователь несет ответственность за доставку устройства в центр сбора мусора в рамках законодательства, имеющего отношение к данному аспекту. Правильный сбор таких устройств для повторного использования или утилизации не наносит вреда окружающей среде; он помогает ослабить негативное влияние на природу и здоровье людей, а также помогает наладить повторное использование материалов, из которых сделана машина. Более подробную информацию о системе сбора отходов можно получить в местной службе сбора отходов, или в магазине, в котором было приобретено устройство.

ПРИМЕЧАНИЕ

essedimanuali.it

essedimanual.it

Модель: LB 1100 - LB 1101

10070311 - 00 - 11/10

www.lavazza.com

# Text boxes

ОРИГИНАЛЬНАЯ ИНСТУКЦИЯ

Стр.

2

РУС.

ПЕРЕВОД ОРИГИНАЛЬНОЙ ИНСТРУКЦИИ

1

2

3

5

6

2

В

А