Введение

Настоящая инструкция является неотъемлемой частью пакета документов, прилагаемых к автомату. Положения данной инструкции должны неукоснительно соблюдаться в течение всего срока службы торгового автомата.

Перед установкой автомата необходимо внимательно изучить этот документ и неукоснительно соблюдать все положения инструкции по установке, обслуживанию и эксплуатации.

Идентификация автомата

Каждый автомат имеет бирку, которая содержит всю необходимую информацию. Бирка расположена внутри торгового автомата на правой стенке. На ней содержится следующая информация:

При оказании технической поддержки Вас обязательно спросят о версии программного обеспечения автомата. Версия программного обеспечения отображается на табло при включении электрического питания в виде надписи, например, KIKKO REV. 2.3. LVZ. Версия программного обеспечения определяет возможности автомата по приготовлению напитков (количество национальных вариантов меню, количество меню в национальных вариантах), а также дозировку ингредиентов и объемы готовых напитков. Версия указывается в таблице дозировок в позиции Sw Code.

В случае неисправности

В большинстве случаев все неисправности удаётся устранить, внимательно прочитав данную инструкцию.

Если все-таки устранить неполадку не удалось, Вам необходимо связаться с техническим отделом нашей фирмы по тел. (495) 631-61-48.

Приемка автомата от представителя транспортной компании

При приемке автомата от представителя транспортной компании внимательно осмотрите упаковку и убедитесь в том, что она не имеет механических повреждений. Если на упаковке имеются следы механических повреждений - вскройте упаковку в присутствии представителя транспортной компании и осмотрите внешние поверхности автомата и дополнительного оборудования.

Если на внешних поверхностях автомата и/или дополнительного оборудования имеются следы механических повреждений, то Вам необходимо составить акт-рекламацию в 3-х экземплярах по установленной форме, в котором следует указать претензии к компании, осуществлявшей транспортирование автомата и дополнительного оборудования.

Назначение и технические характеристики автомата

Назначение автомата

Автомат предназначен для приготовления и продажи горячих напитков, в состав которых входят: кофе, сахар, сливки, какао, чай.

Все ингредиенты должны иметь маркировку, как «подходящие для использования в торговых автоматах».

Все используемые продукты не должны быть с истекшим сроком годности, и после нарушения заводской упаковки должны быть использованы немедленно.

Все другие виды использования автомата недопустимы и, таким образом, потенциально опасны.

Размещение автомата

Автомат должен быть установлен в отапливаемом помещении, где температура воздуха находится в пределах от 00 до +320C.

Расстояние от задней стенки автомата до стены должно быть не менее 4 см, в противном случае может быть нарушен процесс вентиляции.

Автомат нельзя накрывать пакетами или чем-то подобным.

Наклон автомата относительно вертикали не должен превышать 2-х градусов. Необходимое выравнивание в этом случае осуществляется с помощью регулируемых ножек.

Срок службы автомата

Производителем установлен срок службы автомата, равный 10 годам. По истечении срока службы (10 лет) автомат необходимо демонтировать и утилизировать в соответствии с требованиями органов, контролирующих охрану окружающей среды.

Технические характеристики автомата

Общий вид автомата показан на рисунке №1.

Системы  оплаты

В качестве систем оплаты в автомате могут быть использованы системы приема наличных денег, поддерживающие протоколы обмена данными Executive, BDV, MDB, питающиеся постоянным напряжением 24 V, а так же электронная безналичная система.

В автомат может быть установлено несколько систем оплаты.

Изготовитель поставляет автомат без систем оплаты. Системы оплаты приобретаются пользователем за дополнительную плату.

Установка и настройка систем оплаты может осуществляться продавцом автомата или пользователем самостоятельно. В последнем случае продавец отказывается от возмещения вреда, причиненного третьим лицам, вызванного неквалифицированной установкой и настройкой систем оплаты.

Цены продаж напитков

В торговом автомате имеется возможность установить цену продажи каждого из напитков. Цены на напитки могут быть постоянными или изменяться автоматически в течение суток. В течение одних суток цены на напитки могут изменяться до четырех раз. Цены и время их действия устанавливаются при программировании автомата.

Торговый автомат может выдавать напитки в чашку клиента, предоставляя при этом скидку, размер которой устанавливается при программировании автомата.

Торговый автомат может предоставить клиенту бонус – бесплатно выдать любой напиток. Параметры предоставления бонуса устанавливаются при программировании автомата.

Водоснабжение автомата

В торговом автомате должна использоваться только очищенная от механических и химических примесей вода, жесткость которой не превышает 4 мГ-экв. солей жесткости на литр. Если вода не соответствует этим требованиям, то необходима ее очистка и умягчение.

Торговый автомат имеет две возможности подключения к источнику водоснабжения:

- подключение к централизованной магистрали с питьевой водой (водопроводу) с давлением воды от 0,5 до 8,5 бар через фильтровальную систему;

- подключение к автономной емкости с водой, устанавливаемой внутри автомата.

Настройки, доступные пользователю

Программное обеспечение автомата позволяет пользователю выбрать вариант меню приготовления напитков.

Кроме этого пользователь может изменить:

- дозу любого растворимого ингредиента, входящего в напиток;

- дозы воды;

- дозу сахара в напитке.

Система управления в ходе работы автомата контролирует:

- наличие стаканов;

- наличие воды;

- наличие капсул с кофе;

- уровень заполнения контейнера жидкими отходами;

- температуру воды в бойлере;

- надежность крепления кофейного модуля.

В автомате имеются следующие устройства, обеспечивающие безопасность:

- дверной микровыключатель;

- термозащита ТЭНа бойлера с возможностью ручного сброса при аварийном срабатывании;

- поплавок для контроля уровня жидкости в накопительном бачке;

- поплавок для контроля уровня жидких отходов;

- датчик обнаружения неисправности бойлера.

Таймерная защита для водяного насоса, двигателя моторедуктора кофейного модуля, двигателя вращения колонны со стаканами.

Защита от перегрева для двигателя моторедуктора кофейного модуля, водяного насоса, электродвигателей миксеров.

Плавкими предохранителями защищаются цепи питания главной платы, трансформатора, монетоприемника.

Вместимость контейнеров

В автомате могут быть установлены, в зависимости от модификации, различные контейнеры для растворимых ингредиентов. Емкости контейнеров для ингредиентов указаны в табл. №1.

Таблица №1

Емкости контейнеров для ингредиентов

| Наименование ингредиента | Ширина контейнера, мм |
| --- | --- |
|  | 35 | 70 | 110 |
| Сливки, кг |  |  | 3,2 |
| Шоколад, кг |  |  | 7,5 |
| Сахар, кг |  | 6,6 |  |
| Чай растворимый, кг | 3,4 |  |  |

Кофе в капсулах – 280 шт.

Стаканчиков – 490 шт.
Размешивателей – 450 шт.

Потребляемая электрическая мощность

Потребляемая электрическая мощность зависит от многих факторов: температуры, влажности воздуха, атмосферного давления и вентиляции комнаты, в которой установлен автомат, температуры воды в бойлере и т.д.

При температуре окружающей среды 22 °C автомат потребляет, в зависимости от режима работы, следующую электрическую мощность: (табл. 2).

Таблица №2

Средняя потребляемая электрическая мощность

| Режим работы |  |
| --- | --- |
| Нагрев воды до заданной температуры | 51,71 Вт |
| Круглосуточный режим готовности | 2102 Вт |
| Приготовление 30 напитков за 1 час работы | 231,7 Вт |

Указанное в таблице потребление электрической мощности рассчитано для средней нагрузки и является ориентировочной величиной.

Установка автомата и подготовка его к работе

Установка автомата и подготовка его к работе должна выполняться лицом, изучившим в полном объеме его устройство и правила подготовки к работе.

Установка автомата

После удаления упаковки необходимо убедиться, что автомат не поврежден. Если вы обнаружили повреждение, не включайте автомат.

Установка табличек с названиями напитков

Таблички c названиями напитков должны быть вставлены в пазы, расположенные на внутренней стороне двери автомата. Каждая табличка должна содержать название напитка, его объем и цену.

Последовательность установки табличек должна соответствовать последовательности напитков в выбранном Вами варианте меню (см. Таблицу дозировок). Не допускаются исправления обозначенных реквизитов. Ценники должны быть заверены подписью материально ответственного лица.

Подключение к источнику водоснабжения

Для подключения автомата к водопроводу необходимо использовать гибкую подводку, предназначенную для подачи питьевой воды, выдерживающую давление воды до 9,5 бар. и заканчивающуюся гайкой с внутренней резьбой ¾((. Гайка 1 присоединяется к входному штуцеру электромагнитного клапана (см. рис. 3).

- присоединить трубку 3 к аварийному клапану и открыть кран подачи воды в автомат из водопровода;

- включить электропитание автомата.

Подключение автомата к электрической сети

Автомат рассчитан на подключение к сети переменного напряжением 220 с частотой тока 50 Hz.

Перед подключением автомата необходимо убедиться в том, что характеристики электрической сети соответствуют следующим требованиям:

- питающее напряжение не должно изменяться более чем на 6 %;

- электропроводка выполнена проводом с сечением не менее 1,5 мм2;

- главный выключатель должен располагаться в пределах досягаемости и должен быть рассчитан на максимальную нагрузку, потребляемую автоматом.

Электрическая безопасность автомата гарантируется только при правильном его заземлении, согласно действующим стандартам безопасности.

Все эти требования безопасности должны быть надлежащим образом проверены, и если есть сомнения, система должна быть тщательно протестирована техническим персоналом.

При подключении автомата к источнику напряжения не допускается использование тройников и других подобных устройств.

Перед включением убедитесь в правильности соединения с водой и в том, что главный вентиль подачи воды (в случае подключения к водопроводу) открыт.

Производитель и продавец снимают с себя всякую ответственность за любой ущерб, который вызван нарушением вышеупомянутых норм безопасности.

Заполнение системы водой

После включения электропитания автомат переходит в режим инсталляции и на дисплее отображается надпись «Инсталляция». Инсталляция продолжается до тех пор, пока накопительный бачок и бойлер не заполнятся водой. Если в течение одной минуты микропроцессор не получит сигнал от датчика уровня воды, то автомат отключится. В этом случае необходимо перезапустить автомат (выключить, а затем снова включить электропитание). Если вода полностью отсутствовала в системе, то может понадобиться 5-6 перезапусков автомата, что является нормальным явлением.

В процессе инсталляции необходимо контролировать наполнение водой бойлера и не допускать образования воздушной пробки.

Для контроля заполнения системы водой демонтируйте из автомата контейнер для кофе. При полном заполнении водой накопительного бачка включается помпа подачи воды в бойлер и уровень воды в накопительном бачке начинает уменьшаться. Если накопительный бачок заполнился водой и ее уровень не уменьшился, значит, образовалась воздушная пробка. В этом случае нажмите на кнопку «Программирование», а затем на кнопку «Промывка», расположенную на внутренней стороне двери автомата. Запустится цикл промывки миксеров: поочередно будут открываться электромагнитные клапана и помпа будет подавать воду в камеру смешивания миксеров.

Загрузка автомата ингредиентами и принадлежностями

Согласно правилам безопасности и нормам гигиены, оператор торгового автомата отвечает за чистоту всех контактирующих с пищевыми продуктами узлов и должен принять необходимые меры для предотвращения возникновения болезнетворных бактерий.

При вводе торгового автомата в эксплуатацию все его части контактирующие с пищевыми продуктами должны  быть  продезинфицированы.

Для дезинфекции необходимо использовать водные растворы дезинфицирующих веществ. После дезинфекции все части автомата, контактирующие с ингредиентами, должны быть высушены.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Некоторые части торгового автомата могут быть повреждены неподходящими дезинфицирующими средствами, поэтому обязательно изучите инструкцию, прилагаемую к дезинфицирующему средству перед его применением. В случае использования неподходящих средств, выведенные   из строя элементы, ремонтируются за счет покупателя.

Загрузка ингредиентов

Каждый из ингредиентов загружается в соответствующий ему контейнер. Размещение контейнеров показано на рис. 4.

Для доступа к контейнерам с ингредиентами необходимо открыть дверь автомата и поднять вверх до фиксации откидную верхнюю крышку корпуса автомата.

Загрузка кофе в капсулах

Загрузка стаканов

Общий вид узла выдачи стаканчиков показан на рис. 6.

При первоначальной загрузке стаканчиков необходимо (см. рис. 6):

- отключить автомат;

- открыть лицевую панель;

- потянуть рукой на себя стойку с механизмом выдачи стаканов, преодолевая сопротивление магнита 3;

- открыть крышку 5 тубы со стаканчиками;

- заполнить свободные тубы стаканчиками и закрыть крышку 5;

- подать стойку с механизмом выдачи стаканов внутрь автомата до срабатывания магнитной защелки 3;

- включить автомат;

- нажатием на кнопку 8 проверить работу механизма выдачи стаканов.

ВНИМАНИЕ! Во избежание заклинивания стаканчиков в узле их выдачи не рекомендуется загружать в одну трубку контейнера стаканчики разной конфигурации, даже в том случае, если они имеют одинаковый диаметр.

Загрузка размешивателей

Установите упаковку с размешивателями в направляющие 7, расположенные рядом с узлом выдачи сахара (см. рис. 6). При необходимости отрегулируйте ширину слота по размеру размешивателя, переставляя правую подвижную планку 4 в соответствующий замок.

После установки размешивателей, аккуратно освободите их от бумажной ленты, вытаскивая ее вверх. То же самое проделайте и с другими упаковками размешивателей. Сверху на размешиватели положите грузик.

Убедитесь в том, что размешиватели установлены без перекосов и заеданий.

Органы управления работой автомата

Основные органы управления и информации расположены на внешней стороне двери автомата (см. рис. 7).

Более подробно назначение кнопок выбора указывается в разделе «Режимы работы автомата».

Внутри автомата, на правой стороне двери размещены кнопка входа в меню программирования и кнопка промывки миксера (см. рис. 8).

В средней части корпуса автомата расположен дверной микровыключатель 1 (см. рис. 16). При открытии двери автомат практически полностью обесточивается с помощью микровыключателя, за исключением блоков, в которых расположены микровыключатель и соединительные провода. Чтобы включить автомат с открытой дверью, необходимо вставить специальный ключ (желтого цвета) в прорезь дверного микровыключателя. Дверь может быть закрыта только после удаления ключа.

Режимы работы автомата

Автомат может работать в одном из трех режимов:

- режим  нормальной работы     		автомат принимает деньги и выдает напитки;

- режим оператора		автомат работает в режиме обслуживания;

- режим техника		настраиваются параметры автомата.

Взаимодействие между автоматом и оператором происходит посредством следующих устройств:

- 2-х строчного 16-ти символьного жидкокристаллического дисплея;

- кнопок выбора, которые в режимах обслуживания и программирования выполняют следующие функции (см. рис. 9):

Режим нормальной работы

После включения напряжения на дисплее автомата в течение нескольких секунд последовательно отображаются надписи «Kikko», «Плата управления REV. Х.ХХ», «Бойлер контроль», «Нагрев».

Микропроцессор осуществляет контроль уровня и температуры воды в бойлере; при необходимости осуществляется заполнение накопительного бачка водой и подогрев воды, после чего автомат переходит в режим нормальной работы.

В нормальном режиме работы на дисплее автомата могут отображаться следующие сообщения:

Сообщения                               Функция

ВЫБЕРИ НАПИТОК                 Автомат в режиме нормальной работы

НАПИТОК ВЫБРАН

Кредит:                                        Отображение принятого кредита

ПРИГОТОВЛЕНИЕ                   Приготовление выбранного напитка

Пожалуйста подождите

ВОЗМИТЕ НАПИТОК              Напиток готов

В режиме нормальной работы кнопки ( и ( используются для регулировки количества сахара в напитках, а остальные кнопки – для выбора напитка.

Режим оператора

Для входа в режим оператора нажмите один раз на клавишу 6 (см. рис. 8), раздастся короткий звуковой сигнал, на дисплее появится надпись «ОПЕР.>1» и станут доступными следующие пункты меню:

Сообщения                                Функция

ОПЕР. >1

Статистика 	Статистическая информация

1.1. Печать статистик	Печать итоговой статистической информации

1.1.1. Печать выборочно	Печать выбранной статистики

      - Печать сч. напит.	Счетчик проданных напитков

      - Печать сч. диап.	Счетчик продаж в ценовых диапазонах

      - Печать сч. скид.	Суммарная скидка на проданные напитки

      - Печать сч. ошибок	Счетчики ошибок

      - Печать инф. М.П.	Информация монетоприемника

1.1.2. Распечатать все	Печать всей статистической информации

1.2. Печать тек. стат.	Печать текущей статистики

1.2.1. Печать выборочно	Печать выбранной статистики

1.2.1.1. Печать сч. напит.	Счетчик проданных напитков

1.2.1.2. Печать сч. диап.	Счетчик продаж в ценовых диапазонах

1.2.1.3. Печать сч. скид.	Суммарная скидка на проданные напитки

1.2.1.4. Печать сч. ошибок	Счетчики ошибок

1.2.1.5. Печать инф. М.П.	Информация монетоприемника

1.2.2. Распечатать все	Печать всей текущей статистической информации

1.3. Отобр. статистики	Вывести статистику на дисплей автомата

1.3.1. Отобр. сч. напит.	Счетчики проданных напитков

1.3.1.1. Отобр. ед.сч.	Подробная статистика продаж напитков

1.3.1.2. Отобр. общ. сч.	Итоговая статистика продаж напитков

1.3.1.3. Отобр. сч. напит.	Итоговое кол-во приготовленных автоматом напитков

1.4. Отобр. тек. стат.	Вывести текущую статистику на дисплей автомата

1.4.1. Отобр. сч. напит.	Счетчики проданных напитков

1.4.1.1. Отобр. ед.сч.	Подробная статистика продаж напитков

1.4.1.2. Отобр. общ. сч.	Итоговая статистика продаж напитков

1.4.1.3. Отобр. сч. напит.	Итоговое кол-во приготовленных автоматом напитков

1.4.2. Отобр. сч. диап.	Счетчики проданных напитков по ценовым диапазонам

1.4.3. Отобр. сч. скидок	Суммарная скидка на проданные напитки

1.4.4. Отобр. сч. ош.	Счетчик ошибок

1.4.5. Отобр. сч. МП	Информация монетоприемника

ОПЕР. >2

Прайсы 	Установка/изменение цен на напитки

2.1. Уст. общ. прайсов	Установка одной цены на все напитки

2.2. Уст. ед. прайсов	Установка цены продажи отдельного напитка

ОПЕР. >3

Упр. трубками	Заполнение/выброс монет из трубок монетоприемника

(для монетоприемников MDB/BDV)

3.1. Наполн. трубок	Заполнение трубок монетами (для выдачи сдачи)

3.2. Выбр. из трубок	Выброс монет из трубок

ОПЕР. >4

4.1. Темп. бойлера	Отображение текущей температуры воды в бойлере

ОПЕР. >5

Тест	Проверка работоспособности автомата

5.1. Все составляющие	Полный тест приготовления выбранного напитка

5.2. Только вода	В выбранный напиток подается только вода

5.3. Только порошки	В выбранный напиток подаются только порошки

5.4. Без принадл.	Не выдаются стаканчик, сахар и размешиватель

5.5. Только принадл.	Выдаются только стаканчик, сахар и размешиватель

ОПЕР. >6

GSM	Параметры настройки GSM-сообщений

ПОЯСНЕНИЯ

Статистическая информация о работе автомата подсчитывается счетчиками и сохраняется в памяти; она может быть выведена на дисплей или распечатана на принтере. При необходимости показания счетчиков  могут быть аннулированы.

Статистическая информация условно подразделяется на итоговую и текущую.

Итоговые статистические данные представляют собой суммарную информацию о работе автомата с момента ввода его в эксплуатацию; текущие – это суммарные данные о работе автомата с момента последнего аннулирования текущих счетчиков.

Для распечатки статистических данных необходимо подключить принтер с последовательным портом к разъему 4, расположенному на внутренней стороне двери автомата (см. рис. 8). Кроме статистических данных на печать будут выведены также номер машины, текущая дата и версия программного обеспечения.

Содержание статистической информации монетоприемника зависит от его типа (executivе или MDB).

Для заполнения трубок монетоприемника MDB монетами необходимо использовать п. 3.1. в режиме оператора. Только в этом случае обеспечивается корректное получение статистической информации монетоприемника. Заполнение трубок монетоприемника Executive должно осуществляться в соответствии с инструкцией по его эксплуатации.

Параметры GSM-сообщений настраиваются только при наличии в автомате GSM-модуля.

Для выхода из режима оператора нажмите один раз на клавишу 6.

Режим техника

Режим техника используется для настройки параметров автомата. Для входа в режим техника нажмите один раз на клавишу 6 (см. рис. 8), раздастся короткий звуковой сигнал, на дисплее появится надпись «ОПЕР.>1». Нажмите на кнопку выбора напитка № 10, на дисплее появится надпись «ТЕХН.>1», что свидетельствует о переключении автомата в режим техника.

В режиме техника доступны следующие пункты меню:

Сообщения                                Функция

ТЕХН.>1

Неисправности 	Неисправности автомата

1.1. Чтение неиспр.	Просмотр списка неисправностей

1.2. Сброс неиспр.	Сброс счетчиков неисправностей

ТЕХН.>2

Уст. параметров	Установка параметров настройки автомата

2.1. КЭШ	Цены и монетоприемники

2.1.1. Цены	Цены

2.1.1.1. Уст. ед прайсов	Установка цены продажи каждого напитка

2.1.1.1.1. Прайс периода 0	Установка цены напитка для каждого часового

Прайс периода 1	ценового периода

…………………

Прайс периода 4

2.1.1.3. Диапаз. времени	Установка параметров часовых ценовых полос

2.1.1.3.1. Период времени 1	Время начала и окончания действия часового

Период времени 2	ценового периода

…………………..

Период времени 4

2.1.2. Монетоприемник	Параметры настройки монетоприемника

2.1.2.1. Уст. МП.	Параметры монетоприемника

Тип монетоприемника	Установка типа монетоприемника

Тип вендинга	Установка типа продаж

Кнопка возврата	Вкл/откл. Кнопки возврата монет

Максим. кредит	Максимальный кредит, принимаемый автоматом

Максим. сдача	Максимальная сдача, выдаваемая автоматом

Приним. монеты	Номиналы монет, принимаемые автоматом

Выдав. монеты	Номиналы монет, выдаваемые автоматом

Приним. банкноты	Номиналы банкнот, принимаемые автоматом

Мин. кол. монет	Минимальное кол-во монет в трубках

2.1.2.2. Сдача сразу	Автоматическая выдача сдачи после покупки

2.1.2.3. Упр. трубками	Управление трубками монетоприемника

2.1.3. Десятичн. точка	Позиция десятичной точки

2.1.4. Мастер-слэйв	Установка главного/подчиненного автомата при работе в

группе

2.1.5. FREE VEND BONUS	Вкл/откл. режима выдачи бонуса

2.2. Напитки	Параметры напитков

2.2.1. Уст. воды	Доза воды

2.2.1.1. Дозы воды	Регулировка доз воды

Вода 1	Если в состав напитка входят 3 ингредиента, то доступны

Вода 2	все 3 пункта, если 2, то Вода 1 и Вода 2, если один, то

Вода 3	только Вода 1

2.2.1.2. Уст. разм. доз	Переназначение подачи воды НЕ ИЗМЕНЯТЬ !

2.2.1.3. Уст. эл. магнитов	Параметры электромагнитных клапанов

2.2.1.4. Скорость подачи воды	Регулировка скорости подачи воды

2.2.2. Уст. порошков	Дозы порошков

2.2.2.1. Дозы порошков	Регулировка дозы порошков

2.2.2.2. Уст. шнеков. конт.	Регулировка расхода ингредиентов из соотв. Контейнера

2.2.2.3. Общ. дозы порошков

2.2.3. Уст. принадлежн.	Принадлежности, выдаваемые к напитку

2.2.3.1. Стакан разрешен	Выдавать стаканчик

2.2.3.2. Сахар разрешен	Выдавать сахар

2.2.3.3. Выброс размешив.	Выдавать размешиватель

2.2.4. Статус напитков	Вкл/выкл статуса напитков

2.2.5. Кнопки напитков	Вкл/выкл кнопок выбора напитков

2.2.6. Переназначение кнопок	Переназначение кнопок выбора НЕ ИЗМЕНЯТЬ !

2.2.7. Код продукта	Код ингредиента

2.3. Параметры Т. А.	Параметры автомата

2.3.1. Темп. бойлера	Регулировка температуры воды в бойлере

2.3.2. Канистра	Вкл/выкл насоса для подачи воды из канистры

2.3.3. Нагрев миксера	Вкл/выкл режима нагрева миксера

2.3.4. MIXER COOLING	Вкл/выкл холодильника миксера

2.3.5. FAST CYCLES	Быстрый цикл приготовления напитка НЕ ИЗМЕНЯТЬ !

2.3.6. Уст. дисп. под.	Не используется

2.3.7. Оптич. датчик	Вкл/откл фотоэлемента

2.3.8. Резерв врем. двиг.	Кол-во чашек напитков, после приготовления которых

автомат блокируется для проведения ТО

2.3.9. Уст. парам. стак	Регулировка угла поворота колонны со стаканами

2.4. Дисплей	Дисплей

2.4.1. Язык	Язык сообщений

2.4.2. Бегущая строка	Рекламное сообщение

2.4.2.1. Вкл. бегущ. строки	Вкл/выкл бегущей строки

2.4.2.2. SET. PROM. MESS.	Написать рекламное сообщение

2.4.3. Энергосберег. парам.	Вкл/выкл режима энергосбережения

2.5. Пред. выбор	Предварительные установки

2.5.1. Нет стаканов	Не выдавать стаканчик

2.5.1.1. Напиток активирован	Вкл/выкл кнопки выбора напитка

2.5.1.2. Изм. Дозы	Не используется

2.5.1.3.	Не используется

Пункты с 2.5.2 по 2.5.9, а также 2.5.А и 2.5.В в данной версии автомата не задействованы.

2.6. Прочее	Разные настройки

2.6.1. Режим кувшина	Кол-во стаканчиков в кувшине

2.6.2. Пароль	Установка пароля

2.6.3. Дост. к полн. меню	Разрешить/запретить доступ к пунктам меню в режиме

оператора

2.6.4. ENERGY SAVING	Вкл/выкл режима энергосбережения

ТЕХН.>3

Статистика	Статистическая информация

3.1. Электр. счетчик	Счетчик продаж

3.1.1. Отобр. счетчиков	Вывести показания абсолютного счетчика на дисплей

3.1.2. Сброс счетчика	Сбросить показания абсолютного счетчика

3.2. Отобр. статистики	Вывод статистики продаж на дисплей

3.2.1. Отобр. сч. напит.	Счетчик одиночных продаж

3.2.1.1. Отобр. ед. сч. №

Диап. 0=	Продажи напитков с учетом часовых ценовых диапаз-в,

…………..	кол-во напитков выданных бесплатно и в тестовом

Диап. 4=	режиме

3.2.1.2. Отобр. общ. сч.	Суммарные продажи без детализации

3.2.1.3. Отобр. сч. напит.	Суммарное кол-во напитков, приготовл-х автоматом

Все составл. N. оп	Суммарное кол-во напитков, приготовленных автоматом

в режиме продаж

Все составл. под.	Суммарное кол-во напитков, приготовленных автоматом

в тестовом режиме

3.2.2. Отобр. сч. диап.	Счетчик суммарных продаж по часовым ценовым

диапазонам, выданных бесплатно и в тестовом режиме

3.2.3. Отобр. сч. скидок	Суммарная скидка

3.2.4. Отобр. сч. ошибок	Типичные неисправности и их количество

3.2.5. Отобр. сч. МП.	Счетчики платежных систем

3.2.5.1. Отобр. ауд. инф.	Статистика учета денег для платежн. cистем MDB

3.2.5.2. Отобр. сч. КЭША	Статистика учета денег для платежн. Cистем Executive

3.3. Удал. Статистики	Удаление статистики

3.3.1. Выборочн. удал.	Удаление относительной статистики

3.3.2. Удалить все	Удаление абсолютной статистики

3.4. Отобр. тек. стат.	Вывод на дисплей относительной статистики

3.4.1. Отобр. сч. напит.	Статистика одиночных продаж

3.4.1.1. Отобр. ед.счетч.	Статистика продаж напитков по часовым ценовым

диапазонам, кол-во напитков выданных бесплатно и в

тестовом режиме

3.4.1.2. Отобр.общ. счетч.	Общая статистика продаж напитков

3.4.1.3. Отобр. сч. напит.	Суммарная статистика продаж напитков

3.4.2. Отобр. сч. диап.	Статистика продаж по часовым ценовым диапазонам

3.4.3. Отобр. сч. скидок	Суммарная скидка

3.4.4. Отобр. сч. ошибок	Типичные неисправности и их количеств

3.4.5. Отобр. сч. МП.	Счетчики платежных систем

3.4.5.1. Отобр. ауд. инф.	Статистика учета денег для платежн. cистем MDB

3.4.5.2. Отобр. сч. КЭША	Статистика учета денег для платежн. Cистем Executive

3.5. Удал. тек. стат.	Удаление текущей статистики

3.5.1. Выборочн. удал	Выборочное удаление статистики

3.5.2. Удалить все	Удаление всей статистической информации

3.6. Старт энерго сб.	Вкл/выкл режима энергосбережения

3.7. Печать статистик	Печать статистической информации

3.8. Печать тек. стат.	Печать текущей статистической информации

ТЕХН.>4

Тесты	Тесты

4.1. Проверка выдачи	Тест приготовления напитка

4.1.1 Все составляющие	Полный тест

4.1.2. Только вода	Только вода

4.1.3. Только порошки	Только порошки

4.1.4. Без принадлежн.	Тест без выдачи принадлежностей

4.1.5. Только принадлежн.	Выдать только принадлежности

4.2. Спец. возможность	Специальные функции

4.2.1. Поворот узла	Тест работы ротора кофейного модуля

4.2.2. Выброс дозы	Тест работы кофемолки и дозатора кофе

4.2.3. Слив бойлера	Слив воды из накопительного бачка

4.2.4. Ручн. установка	Установка параметров настройки автомата вручную

ТЕХН.>5

Прочее	Дополнительные параметры настройки

5.1. Информация ТА	Информация об автомате

5.1.1. Дата установки	Установка текущей даты

5.1.2. Уст. номера ТА	Установка кода автомата

5.1.3. Уст. кода операт.	Установка кода оператора

5.2. Инициализация БД	Чтение стандартных настроек из памяти автомата

Для выхода из режима техника нажмите один раз на клавишу 6.

Настройка автомата

Установка текущей даты и времени

Для установки текущей даты и времени:

- переключите автомат в режим техника и выберите пункт меню 2.1.1.3.1. Уст. Дату и время;

- нажмите на кнопку выбора № 9, на дисплее будет выведена дата и день недели, установленные по умолчанию;

- нажмите на кнопку выбора № 9, на дисплей будет выведено сообщение ГОД: 00; нажмите на кнопку выбора № 9, первая цифра будет мигать, еще раз нажмите на кнопку № 9 – будет мигать вторая цифра - теперь ее можно изменить;

- при помощи кнопки «Сахар +» установите нужное число и нажмите на кнопку выбора № 9 – введенное значение будет сохранено;

- нажмите на кнопку «Сахар +» - на дисплей будет выведено сообщение МЕСЯЦ: 02; руководствуясь порядком, изложенным выше, установите порядковый номер текущего месяца;

- нажмите на кнопку «Сахар +» - на дисплей будет выведено сообщение ДЕНЬ: 23; нажмите на кнопку выбора № 9, на дисплей будет выведено сообщение N ДЕНЬ; руководствуясь порядком, изложенным выше, установите текущее число;

- нажмите на кнопку выбора № 10, на дисплей будет выведено время, установленное по умолчанию; нажмите на кнопку выбора № 9, на дисплей будет выведено сообщение ВРЕМЯ: 00  (это часы текущего времени); руководствуясь порядком, изложенным выше, установите часы, минуты и секунды текущего времени;

- после того как дата и время будут установлены войдите в пункт меню 5.1.1 Дата установки, при появлении сообщения Изменить? Нажмите на кнопку выбора № 9 - установленные дата и время будут загружены в оперативную память автомата.

Установка цен продажи напитков

Для установки цен продаж напитков используйте пункт 2.1.1.1«Уст. ед прайсов».

Если цены не должны меняться в течение суток – используйте пункт меню «Прайс периода 0»:

- нажмите на кнопку выбора № 9, на дисплее будет выведено сообщение «кнопка напитка ##»;

- нажмите на кнопку выбора напитка, цену которого Вы хотите изменить, на дисплее будет показана цена, установленная по умолчанию для выбранного напитка;

- при помощи кнопки «Сахар +» установите нужную цену и нажмите на кнопку выбора № 9 – новая цена будет сохранена;

- нажмите на кнопку выбора № 10, на дисплей будет выведено сообщение «кнопка напитка ##»;

- установите цены продажи для остальных напитков.

Регулировка доз воды

Для регулировки доз воды:

- переключите автомат в режим программирования и выберите пункт меню 2.2.1.1 «Дозы воды»;

- нажмите на кнопку выбора № 9, на дисплее автомата появится сообщение «кнопка напитка ##»;

- нажмите на кнопку выбора напитка, дозировку воды в котором нужно отрегулировать, на дисплее появится сообщение, включающее в себя порядковый номер кнопки и надпись «Вода 1»;

- нажмите на кнопку № 9, на дисплей будет выведено сообщение, например, «Доза: 00072» - это величина параметра настройки в импульсах объемного счетчика для первой порции воды, установленная по умолчанию; цифры на дисплее будут мигать – это означает, что параметр настройки можно изменить;

- при помощи кнопок «Сахар +/-» измените величину параметра настройки и нажмите на кнопку выбора № 10 – установленное значение будет сохранено; если при приготовлении напитка используется более одной дозы воды, то можно, при необходимости, отрегулировать все дозы;

- для регулировки второй дозы воды нажмите на кнопку «Сахар +», на дисплее появится сообщение, включающее в себя порядковый номер кнопки и надпись «Вода 2»; отрегулируйте дозу воды, выполнив действия, указанные выше; при необходимости аналогичным образом отрегулируйте третью дозу воды.

В общем случае для приготовления напитка используются сахар и порошковые ингредиенты, растворяемые в заданном объеме горячей воды в соответствующей камере смешивания. Дозы порошковых ингредиентов в граммах указаны в таблице дозировок в колонке «DOSI POLVERI».

Пример: напиток «Капучино с шоколадом» 105 мл. Из таблицы дозировок видно, что на приготовление напитка используются: 4 г сливок, растворяемых в 40 мл воды (вода 1),  7 г сахара (подается непосредственно в стаканчик), 3.5 г шоколада, растворяемого в 25 мл воды (вода 3).

Эти дозы являются приблизительными, действительные дозы ингредиентов зависят от множества факторов (влажности, температуры наклона автомата и др.) и не могут быть точно известны заранее. Действительные дозы растворимых ингредиентов, расходуемых на приготовление конкретного напитка, могут быть определены только в результате контрольного взвешивания. С течением времени действительная доза конкретного ингредиента может изменяться.

Регулировка доз растворимых ингредиентов

Для регулировки доз растворимых ингредиентов:

- переключите автомат в режим программирования и выберите пункт меню 2.2.2.1 «Дозы порошков»;

- нажмите на кнопку выбора № 9, на дисплее автомата появится сообщение «кнопка напитка ##»;

- нажмите на кнопку выбора напитка, дозировку растворимых ингредиентов в котором нужно отрегулировать, на дисплее появится сообщение                         это доза сахара в граммах, установленная для напитка по умолчанию;

- цифры в сообщении будут мигать - это означает, что дозу сахара можно изменить; изменение производится при помощи кнопок «Сахар +»;

- дважды нажмите на кнопку № 9, установленная доза сахара будет сохранена в памяти, а на дисплей будет выведено сообщение, например,           - это доза 1-го порошкового ингредиента (2 г), установленная по умолчанию;

- цифры в сообщении будут мигать - это означает, что дозу 1-го порошкового ингредиента можно изменить; измените (при необходимости) дозу с помощью кнопок «Сахар +/-» и нажмите на кнопку выбора № 9 - новая доза будет сохранена в памяти;

- для изменения (при необходимости) дозы 2-го порошкового ингредиента нажмите на кнопку «Сахар +», на дисплей будет выведено сообщение                          ;

- нажмите на кнопку выбора № 9, на дисплей будет выведено сообщение                       - это доза 2-го порошкового ингредиента (1,5 г), установленная по умолчанию;

- измените (при необходимости) дозу 2-го ингредиента, выполнив действия, указанные выше; аналогичным образом отрегулируйте дозу 3-го ингредиента.

ВНИМАНИЕ! После регулировки доз растворимых ингредиентов или воды в обязательном порядке проверьте процесс приготовления напитка при открытой двери автомата. Убедитесь в том, что после растворения каждого ингредиента по трубке подачи жидкости в стаканчик подается небольшое количество чистой воды. Это свидетельствует о том, что ингредиент полностью смывается водой, значит, регулировка выполнена корректно.

Регулировка температуры готового напитка

По умолчанию установлена температура готового напитка в пределах 70(80 0С. Эта температура поддерживается во время работы автоматически. При необходимости можно изменить температуру готового напитка.

Для изменения температуры воды используйте меню 2.3.1. «Температура бойлера» в режиме техника

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: при нагреве воды в бойлере выше 98 0С аварийный выключатель отключает нагревательный элемент.

Регулировка дозы сахара

По умолчанию в напитки подается доза сахара, установленная при настройке доз растворимых ингредиентов (обычно 7 г.), но пользователь имеет возможность ее изменить по своему предпочтению. Для изменения дозы сахара используются кнопки «Сахар -/+».

Техническое обслуживание автомата

Техническое обслуживание автомата включает в себя:

- ежедневное обслуживание;

- периодическое обслуживание;

- регламентные работы.

Ежедневное техническое обслуживание

Ежедневное техническое обслуживание проводится лицом, непосредственно отвечающим за эксплуатацию автомата.

Ежедневное техническое обслуживание включает в себя:

- внешний осмотр;

- автоматическую промывку миксеров;

- удаление остатков ингредиентов и следов загрязнений с внутренних поверхностей;

- удаление использованных капсул кофе;

- удаление жидких отходов из емкости для их сбора.

При внешнем осмотре необходимо проверить надежность фиксации в своих посадочных местах контейнеров с ингредиентами, кофейного модуля, трубок подачи жидкости, монетоприемника и банкнотоприемника (если они установлены).

Для автоматической промывки миксера необходимо нажать на кнопку 6, а затем на кнопку 5, расположенную на внутренней стороне двери автомата. По очередно в воронки миксеров будет подана горячая вода и включаться двигатель мешалки. По окончании цикла промывки из трубки подачи жидкости должна вытекать чистая вода, что свидетельствует об отсутствии загрязнений. В противном случае процедуру промывки необходимо провторить. Если при проведении автоматической промывки жидкость не вытекает из трубки, то вероятнее всего воронка миксера забита остатками ингредиента. В этом случае необходимо произвести разборку и чистку воронки миксера и камеры смешивания (эта процедура будет описана ниже).

Удаление остатков ингредиентов и следов загрязнений с внутренних поверхностей производите при помощи кисти и бумажных салфеток.

Для удаления использованных капсул кофе снимите с раструба воронки пакет с собранными капсулами (см. рис. 6) и замените его новым.

Для удаления жидких отходов аккуратно извлеките емкость для их сбора из автомата,  опорожните ее, а затем прополоскайте чистой водой. Установите емкость на свое место и убедитесь в том, что поплавок датчика отходов находится в емкости.

Периодическое техническое обслуживание

Периодическое техническое обслуживание проводится лицом, изучившим устройство и правила обслуживания автомата, после каждого цикла приготовления 900÷1000 чашек напитков или 1 раз в месяц.

Периодическое техническое обслуживание включает в себя все операции, выполняемые при ежедневном обслуживании и дополнительно:

- чистку фидеров подачи порошков, уловителей пыли порошков, воронок миксеров и крыльчаток миксеров;

- чистку узла выдачи сахара.

Для выполнения чистки произведите частичную разборку узла миксера в следующем порядке (см. рис. 10):

Все демонтированные части промойте в теплой воде для удаления остатков ингредиентов с их внутренних поверхностей. Внутренние поверхности крышки и корпуса уловителя пыли порошков насухо протрите салфеткой.

Снимите крыльчатку миксера, для чего (см. рис. 11):

Аккуратно установите на свои посадочные места фидер для порошка, фидер и воронку миксера, уловитель пыли порошков.

Регламентные работы

Регламентные работы проводятся квалифицированным специалистом после каждого цикла приготовления автоматом 5000 чашек напитков или 1 раз в 6 месяцев.

Регламентные работы включают в себя:

- замену втулки фидера миксера;

- чистку вентиляционного канала и трубки вентиляции;

- чистку сетчатых фильтров кофейного модуля;

- проверку работоспособности узла выдачи капсул, узла выдачи сахара и размешивателей, мотора миксера;

- проверку работы узла выдачи стаканов;

- регулировку дозы воды и ингредиентов.

Регламентные работы выполняются в специализированном сервисном центре.

Подготовка к транспортированию и транспортирование автомата

Для подготовки автомата к транспортированию необходимо:

- выгрузить монеты из монетоприемника и кэш-бокса;

- слить воду из накопительного бачка;

- удалить остатки ингредиентов из контейрнеров, стаканчики из узла выдачи стаканов, размешиватели их узла их выдачи;

- произвести очистку воронок для порошка, уловителей пыли порошков, воронок и фидеров миксеров от остатков ингредиентов;

- закрепить липкой лентой в направляющих грузик узла выдачи размешивателей;

- удалить отходы из емкостей для сбора жидких и твердых отходов;

- закрепить липкой лентой поплавок датчика жидких отходов;

- упаковать автомат в подходящую тару для исключения повреждения поверхностей при перевозке.

Выгрузку монет из трубок монетоприемника необходимо осуществлять в соответствии с инструкцией по эксплуатации на монеторприемник.

Для слива воды из накопительного бачка снимите контейнер для хранения капсул кофе и освободите зажим на сливном шланге – вода из накопительного бачка будет слита в ведро.

Подготовка автомата к транспортированию в условиях отрицательной температуры окружающей среды

ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ АВТОМАТА В ЗИМНИХ УСЛОВИЯХ БЕЗ ЕГО ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ НЕМИНУЕМО ПРИВОДИТ К РАЗМОРАЖИВАНИЮ БОЙЛЕРА.

Для подготовки автомата необходимо полностью удалить воду из системы, для чего:

- отсоедините трубку подачи воды от штуцера, расположенного на нижней крышке бойлера и присоедините к штуцеру шланг, свободный конец шланга опустите в ведро для сбора жидкий отходов;

- переключите автомат в режим техника и выберите пункт меню 4.2.3 «Слив бойлера»;

- нажмите на кнопку выбора № 9 – откроется электромагнитный клапан и вода из бойлера сольется в ведро;

- отключите электропитание автомата и снимите контейнер для хранения зернового кофе;

- снимите зажим со шланга слива воды из накопительного бачка – вода сольется в ведро;

- отсоедините шланги и слейте остатки воды из объемного счетчика и водяного фильтра.

Транспортирование автомата должно производиться в вертикальном положении.

Подготовка к хранению и хранение автомата

Перед постановкой автомата на хранение необходимо:

- слить воду из накопительного бачка и бойлера;

- удалить остатки ингредиентов из контейнеров, тщательно промыть их с помощью моющих средств, разрешенных к применению для предметов, контактирующих с пищей;

- произвести очистку воронок для порошка, уловителей пыли порошков, фидеров и крыльчаток миксеров от остатков ингредиентов и промыть их с помощью моющих средств;

- очистить и промыть с помощью моющего средства внутренние поверхности автомата;

- произвести обслуживание платежных систем, согласно инструкции по их эксплуатации.

Если эксплуатация автомата не планируется в течение месяца, то его необходимо упаковать в штатную или другую тару.

Хранение автомата должно осуществляться в отапливаемом помещении при относительной влажности воздуха не более 60%.

Возможные неисправности автомата и способы их устранения

Программное обеспечение автомата способно обнаруживать типичные неисправности и ведет их подсчет. Список типичных неисправностей и возможные способы их устранения приведены в таблице № 1.

Таблица № 1

Типичные неисправности и сособы их устранения

| Сообщение на дисплее | Возможная причина | Способ устранения |
| --- | --- | --- |
| Нет воды | Закончилась вода в канистре Неисправна помпа, подающая воду из канистры Вода не поступает из централизованной магистрали Неисправен входной клапан | Заполнить канистру водой Заменить помпу Проверить открытие крана подачи воды из централизованной магистрали Заменить входной клапан |
| Полное ведро | Сливное ведро заполнено жидкими отходами Запуталась цепочка поплавка | Опорожнить сливное ведро Освободить поплавок |
| АЭР-брейк | Неисправен или не зафиксирован микровыключатель на крышке накопительного бачка Наклон автомата превышает допустимую величину | Заменить/зафиксировать микровыключатель на крышке накопительного бачка Выровнять наклон автомата при помощи вращающихся ножек |
| Нет стаканов | Неисправен микровыключатель, наличия стаканов Неисправен моторедуктор поворота колонны со стаканами | Заменить микровыключатель Заменить моторедуктор |
| Носики | Длина трубоки подачи жидкости меньше необходимой Неисправен моторедуктор узла поворота трубок | Заменить трубку Заменить моторедуктор |
| Ротор | Счетчик расхода воды неисправен Счетчик расхода воды загрязнен | Заменить счетчик расхода воды Очистить счетчик расхода воды от загрязнений |
| Бойлер | Неисправен датчик температуры бойлера Неисправен ТЭН бойлера Сработал аварийный выключатель нагрева | Заменить датчик температуры бойлера Заменить ТЭН Отключить аварийную защиту |
| Плата управления | Сбой или отказ платы управления | Заменить плату управления |
| Монетоприемник | Неисправен монетоприемник | Устранить неисправность монетоприемника |
| Выброс капсулы | Неисправен микровыключатель устройства выброса Неисправна катушка устройства выброса | Заменить микровыключатель Заменить катушку |
| Кофеблок | Кофейный модуль закреплен не правильно Кофейный модуль заклинило при сжатии капсулы с кофе | Снять, а затем произвести установку на место кофейного модуля Отрегулировать положение верхнего поршня |
| Нет кофе | Закончились капсулы с кофе | Засыпать капсулы кофе |
| ПЗУ | Данные, хранящиеся в ПЗУ, повреждены | Перепрограммировать ПЗУ |
| Выброс стаканов | Неисправен моторедуктор устройства выдачи стаканов | Заменить моторедуктор |

Приложение №1

Функциональные схемы основных узлов автомата

Исполнительная плата

Эта плата размещается в задней части автомата. Она получает сигналы, поступающие от главной платы, и осуществляет включение исполнительных устройств посредством реле.

Питание исполнительной платы осуществляется постоянным напряжением 24 V.

Размещение основных элементов исполнительной платы показано на рис. 13.

Главная плата

Главная плата обрабатывает сигналы клавиатуры, платежных систем и управляет работой всех устройств автомата. Она размещается на внутренней стороне двери под съемным металлическим кожухом.

Размещение основных элементов главной платы показано на рис. 14.

В режиме нормальной работы сигналы светодиодов имеют следующее назначение:

- зеленый светодиод (DL2) горит при нормальном функционировании микропроцессора;

- желтый светодиод (DL1) загорается при наличии постоянного напряжения 5 V;

- красный светодиод (DL3) загорается в случае сброса настроек программного обеспечения.

#### Замена электронных плат

Электронные платы (главная и исполнительная) спроектированы таким образом, чтобы была возможность их использования в более поздних моделях автоматов. При необходимости замены плат нужно убедиться в том, что программное обеспечение новых плат совместимо друг с другом. Если программное обеспечение плат не совместимо, то необходимо его обновление при помощи специального аппаратно-программного обеспечения.

Производитель постоянно совершенствует программное обеспечение автоматов; при необходимости имеющаяся в Вашем автомате версия программного обеспечения может быть заменена на более новую.

# Text boxes

Сорт кофе

Параметры подключения к водопроводу

Потребляемая мощность

Рабочее напряжение

Код продукта

Частота тока

Серийный номер

Тип автомата

Модель автомата

Габаритные размеры автомата:

Высота – 1700 мм.

Высота с откр. крышкой – 1985 мм.

Ширина – 540 мм.

Глубина – 690 мм.

Глубина с откр. дверью – 1120 мм.

Вес автомата– 114 кг.

Электрические характеристики:

Рабочее напряжение – 230 V.

Частота тока – 50 Hz.

Потребляемая мощность – 1800 W.

Диаметр стаканчиков - 70(71 мм.

## Рис. 1. Общий вид автомата

Автомат должен быть установлен на ровную площадку. Максимальный наклон автомата не должен превышать 2-х градусов. Для регулировки вертикального наклона автомата служат специальные выкручивающиеся ножки 1, расположенные в нижней части автомата(см. рис. 2).

Для предотвращения переворачивания автомата необходимо  вкрутить четыре ножки.

Место непосредственного размещения автомата должно соответствовать требованиям, приведенным в пункте «Размещение автомата».

## Рис. 2. Выкручивающаяся

## ножка

## Аварийное перекрытие подачи воды

При неисправности электромагнитного клапана подача воды в автомат из водопровода перекрывается аварийным клапаном 4, который включается избыточным давлением воды, подаваемой по трубке 3.

Для восстановления нормальной работы автомата после срабатывания аварийного клапана необходимо:

- отключить автомат от сети;

- перекрыть кран подачи воды в автомат из водопровода;

- отсоединить от аварийного клапана трубку 3, сбросив, таким образом, избыточное давление, действующее на мембрану клапана;

4

## Рис. 3. Электромагнитный клапан

## Рис. 11. Промывка умягчающего фильтра

Назначение контейнеров:

1-2-3 – кофе в капсулах;

4 – сливки;

5 – горячий шоколад;

6 – чай;

7 – сахар.

## Рис. 4. Размещение контейнеров для ингредиентов

Поднимите  крышку 1 и заполните контейнер  2  капсулами  с кофе (см. Рис. 5).

Капсулы можно насыпать в случайном порядке, поскольку диспенсер 3 автоматически расположит их в правильном положении.

Закройте крышку, убедившись предварительно, что на капсулы не оказывается давления.

Не ставьте никакие предметы на верхнюю часть контейнера.

При первой загрузке (когда модуль выдачи пуст) визуально проверьте положение капсул в модуле и патрубке выдачи.

## Рис. 5. Загрузка капсул с кофе

1 – кронштейн

2 – фиксатор

3 – магнитная защелка

4 – подвижная планка держателя размешивателей

5 – крышка тубы для стаканчиков

6 – тубы для стаканчиков

7 – держатель размешивателей

8 – кнопка выдачи стакана

1

2

3

4

## Рис. 6. Узел выдачи стаканов

## Рис. 7. Передняя панель автомата

1 –  ключ

2 – место для табличек с названиями напитков и кнопки выбора

3 – место для установки банкнотоприемника

4 – двух строчный 16-ти символьный дисплей

5 – прорезь для монет

6 – место для размещения инструкции

7 – фальшпанель

8 – крышка окна выдачи стакана

9 – окошко для выдачи сдачи

2 – розетка (230V, 2 А)

3 - плавкие предохранители

4 - последовательный порт RS-232

5 - кнопка промывки миксеров

6 - кнопка входа в меню программирования

## Рис. 8. Внутренняя сторона двери

- кнопки ( и ( позволяют перемещаться по меню;

- кнопка ↳ ввода позволяет подтвердить введенное значение или войти в подменю нижнего уровня;

- кнопка ( выход позволяет отменить введенное значение или возвратиться в меню верхнего уровня, а также войти в режим программирования из режима обслуживания и наоборот.

## Рис. 9. Функции кнопок выбора

Порошок сахара

Доза: 0007.0

Вода 1   Пор.1

Доза:     0002.0

Кнопка напитка …

Вода 2

Вода 2   Пор.2

Доза:     0001.5

- поднимите вверх крышку автомата, закрывающую доступ к контейнерам с ингредиентами;

- поднимите вверх контейнер с растворимыми ингредиентами и не опуская их аккуратно потяните на себя уловитель порошков 3 и извлеките его; снимите с уловителя  пыли порошков воронку 2;

- аккуратно приподнимите вверх и  поверните против часовой стрелки  воронку  миксера  4; потянув воронку на себя, извлеките ее;

- поверните по часовой стрелке фидер миксера 5 так, чтобы его шлицы вышли из фиксирующих пазов; потянув  фидер миксера на себя, извлеките его;

- поверните по часовой стрелке фидер для порошка 1 и аккуратно снимите его с контейнера;

- проделайте перечисленные операции, применительно к остальным миксерам автомата;

## Рис. 10. Чистка узла миксера

- указательным пальцем, как показано на рисунке, заблокируйте вал электродвигателя;

- поворачивая крыльчатку против часовой стрелки, снимите ее с вала электродвигателя;

- удалите остатки ингредиента с крыльчатки миксера, вала двигателя и фидера воронки;

- заблокируйте пальцем вал электродвигателя и установите на место крыльчатку, поворачивая по часовой стрелке до упора.

## Рис. 11. Снятие крыльчатки миксера

## Рис. 12. Чистка узла выдачи сахара

Для проведения чистки узла выдачи сахара необходимо произвести его частичную разборку в следующем порядке (см. рис. 12):

- отсоедините возвратную пружину 4;

- отогните фиксатор для освобождения штырька 2 и вытащите штырек;

- снимите дозатор сахара 1, очистите его от остатков сахара и промойте горячей водой;

- просушите дозатор сахара;

- потянув на себя за ручку 6 снимите лоток подачи сахара в стакан;

- очистите его от остатков сахара и промойте горячей водой.

После проведения чистки соберите узел, выполнив указанные выше операции в обратном порядке.

- разъем для подключения кабеля от главной платы;

- зеленый светодиод;

- красный светодиод;

- не используется;

- разъем RS-232;

- желтый светодиод;

- разъем для подключения питания 24 V;

- не используется;

- разъем для подключения кабеля контроля нагрева бойлера;

- красный светодиод – индикатор нагрева бойлера;

- красный светодиод – не используется;

- разъем для подключения платы расширения;

- разъем 230V;

- разъем 230V;

- разъем 230V;

- разъем 230V;

- не используется;

- разъемы для подключения "Can Bus";

- не используется;

- плавкие предохранители;

- трансформатор питания платы и монетоприемника;

- розетка 220V;

- плавкие предохранители сети;

- светодиод;

- плата контроля бойлера;

- реле.

Рис. 13. Исполнительная плата

1 - J14 разъем для подключения питания монетоприемника;

2 - J15 разъем для подключения питания платы;

3 - зеленый светодиод (DL2);

4 - желтый светодиод (DL1);

5 – разъем для подключения клавиатуры;

6 - не используется;

7 – красный светодиод (DL3);

8 - J3 ввод / вывод;

9 - J4 не используется;

10 - J5 разъем RS232 для подключения программатора;

11 - J6 не используется;

12 - J7 Can bus

13 - кнопка не используется;

14 - J8 разъем для подключения монетоприемника;

15 - J9 не используется;

16 - J10 разъем для подключения дисплея;

17 - J11 разъем для подключения клавиатуры;

18 - J16 не используется;

19 - J12 разъем для подключения платежной системы MDB;

20 - микропереключатели (SW2) для настройки типа монетоприемника;

21 - J13 разъем для подключения платежных систем  BDV/EXE;

22 - последовательный порт RS232;

23 - кнопка промывки миксеров;

24 - кнопка входа в режим программирования;

25 – главная плата.

Рис. 14. Главная плата