УСТАНОВКА, ЭКСПЛУАТАЦИЯ, ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

LB 3600 		Canto

230 В

РУС			Русский

| N&W GLOBAL VENDING S.p.A. ad unico socio Sede legale: Via Roma 24 24030 Valbrembo (BG) Italia Телефон: +39 035 606111 Факс: +39 035 606463 www.nwglobalvending.com Cap. Soc. €41.138.297,00 i.v. Reg. Impr. BG. Cod. Fix. e P. IVA: 05035600963 Reg. Produttori A.E.E.: IT08020000001054 Valbrembo, 01/01/2010 | Идентификационная метка |
| --- | --- |
| ДЕКЛАРАЦИЯ СООТВЕТСТВИЯ |  |
| Агрегат, описание которого приводится на идентификационной патине (шильдике) соответствует нормативным и законодательным предписаниям Директив СЕ, перечисленным в колонке справа, с последующими внесенными дополнениями и поправками. | Директивы ЕС 2006/42/EC 73/23/EC + 93/68/CE 89/336/EC + 92/31/CE + 93/68/CE 90/128/EC 80/590/EEC and 89/109/EEC | Отменено документами: 2006/95/CE 2004/108/EC 2002/72/CE EC 1935/2004 |
| При разработке и изготовлении продукции применяясь следующие гармонизированные стандарты технических спецификаций, соответствующих рекомендациям лучших инженерных практик по обеспечению безопасности, действующих на территории ЕС: | CEI EN 60335-1 :2002 + A11:20005 +A1:2005 + A12:2006 + A2:2006 CEI EN 60335-2-75 :2004 + A1:2005 + A11:2006 EN 50366:2003 + A1:2006 EN ISO 11201 и EN ISO 3744 EN 55014-1 + A1 + A2 EN 55022 + A1 + A2 EN 55014-2 +A1 EN 61000-3-2 EN 61000-3-3+ A1 EN 61000-4-2+ A1 +A2 EN 61000-4-3 + A1 +A2 EN 61000-4-4+ A1 EN 61000-4-5 + A1 EN 61000-4-6+ A1 EN 61000-4-11 +A1 |

Файл технических данных заполнен в:

N&W GLOBAL VENDING S.p.A.

/Подпись/

АНТОНИО КАВО

Исполнительный Директор

| Декларация соответствия | ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ Допускается использование агрегата людьми с ограниченными физическими и психическими возможностями, при условии наблюдения за ними лиц, ответственных за их безопасность и имеющими знания и навыки по использованию агрегата. ПО ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ Несколько несложных для выполнения рекомендаций помогут избежать вредного воздействия на окружающую среду: используйте для мытья и чистки агрегата средства, подверженные биологическому распаду; соблюдайте правила по утилизации упаковки продуктов, использующихся для наполнения агрегата, и упаковки средств, использующихся для чистки и мытья агрегата; в целях экономии электроэнергии отключайте аппарат от электрораспределительной сети в периоды, когда он не используется. ПО УТИЛИЗАЦИИ Этот символ обозначает, что агрегат не может утилизироваться, как обычные бытовые отходы. Он должен утилизироваться в соответствии с Директивой ЕС 2002/96/СЕ (Утилизация электрического и электронного оборудования, WEEE) и предписаниями местного действующего законодательства по охране окружающей среды во избежание возможного негативного влияния на состояние окружающей среды и на здоровье людей. Дифференцированный прием оборудования, срок службы которого закончился, осуществляется и организуется производителем оборудования. За информацией по корректной утилизации оборудования обратитесь в магазин, где было приобретено оборудование, или в сервисный центр, осуществляющий послепродажное обслуживание оборудования. Нарушение правил утилизации оборудования влечет за собой применение административных санкций, предусмотренных действующим законодательством. Внимание! Если агрегат оборудован системой охлаждения, состав модуля охлаждения содержит газ HFC-R134a. Этот газ создает парниковый эффект и подпадает под действие Киотского протокола. Суммарный нагревательный потенциал вырабатываемого газа эквивалентен 1300 ед. |
| --- | --- |
| Декларация соответствия Директивам ЕС и стандартам, предписываемым действующим законодательством, представлена на первой странице этого Руководства, являющегося обязательным компонентом в комплекте поставки оборудования. Заявляется, что данное оборудование, описание которого приводится на маркировочной этикетке, соответствует предписаниям Директив ЕС с изменениями и дополнениями, а также требованиям гармонизированных стандартов по техническим спецификациям, применяемым в соответствии с правилами безопасности лучших инженерных практик, введенных в силу в ЕС и перечисленных на той же странице. |  |
| Специальные предупреждения |  |
| ПО УСТАНОВКЕ Установка и все последующие процедуры по техническому обслуживанию агрегата должны выполняться квалифицированным персоналом, прошедшим инструктаж в соответствии с действующими нормативными предписаниями. Агрегат поставляется без установленной платежной системы. Вследствие этого, только установщик платежной системы будет нести ответственность за повреждения, которые могут быть причинены агрегату, а также имуществу и людям вследствие некорректной установки платежной системы. Проверка целостности агрегата, а также его соответствия требованиям стандартов к установкам определенного типа должна выполняться квалифицированным персоналом по крайней мере один раз в год. Упаковочные материалы должны утилизироваться в соответствии с требованиями нормативных предписаний по охране окружающей среды. |  |

СЕРТИФИКАТ

Организация IQNet (Международная Сеть по Сертификации) и ее официальный партнер

CISQ/IMQ-CSQ

настоящим удостоверяют, что в организации

N&W GLOBAL VENDING SPA

VIA ROMA 24 - 24030 VALBREMBO (BG)
VIA DEL CHIOSO 13 - 24030 MOZZO (BG)
VIA DELEDDA 16 - 24030 MAPELLO (BG)
VIA SALVO D'ACQUISTO 7/9 - 24050 GRASSOBBIO (BG)

для следующих видов деятельности:

Разработка и изготовление электронных и электромеханических торговых автоматов

См. Руководство по качеству для подробных сведений о применении ISO 9001:2008

внедрена и поддерживается в действии

Система Менеджмента Качества

на уровне, удовлетворяющем требованиям стандарта:

ISO 9001:2008

Дата выпуска: 2010-04-27

Регистрационный номер:

IT-12979

/подпись/	/подпись/

Рене Васмер,							Джианренцо Прати

президент IQNET						президент CISQ

Партнеры IQNET:

AENOR Испания  AFAQ AFNOR Франция AIB-Vincotte International Бельгия ANCE Мексика APCER Португалия CISQ Италия CQC ChinaCQM Китай CQS Чехия Cro Cert Хорватия DQS Германия  DS Дания   KLOT Греция  FCAV Бразилия FONDONORMA Венесуэла HKQAA Гонконг Китай ICONTEC Колумбия  MUC Мексика Inspecta Certification Финляндия JQA Япония

KFQ Корея  MSZT Венгрия Nemko AS Норвегия NSAI Ирландия PCBC Польша QMI Канада
Quality Austria Австрия RR Россия SAI Global Австралия SII Израиль SIQ Словения SIRIM OAS International Малайзия

SQS Швейцария SRAC Румыния TEST Санкт-Петербург Россия YUQS Сербия
представители IQNct в США: AFAQ AFNOR. AIB-Vincotte International, CISQ, DQS, NSAI Inc.. QMI и SAI Global

•Список партнеров IQNet действителен на момент выпуска этого Сертификата. Обновленная информация доступна на интернет-сайте www.iqnet-certification.com

СЕРТИФИКАТ

Организация IQNet (Международная Сеть по Сертификации) и ее официальный партнер

CISQ/IMQ-CSQ

настоящим удостоверяют, что в организации

N&W GLOBAL VENDING SPA

VIA ROMA 24 - 24030 VALBREMBO (BG)
VIA DEL CHIOSO 13 - 24030 MOZZO (BG)

для следующих видов деятельности:

Разработка, изготовление и продажа торговых автоматов

внедрена и поддерживается в действии

Система менеджмента охраны окружающей среды

на уровне, удовлетворяющем требованиям стандарта:

ISO 14001:2004

Дата выпуска: 2010-07-07

Регистрационный номер:

IT-8753

/подпись/	/подпись/

Рене Васмер,							Джианренцо Прати

президент IQNET						президент CISQ

Партнеры IQNET*:

AENOR Испания  AFAQ AFNOR Франция AIB-Vincotte International Бельгия ANCE Мексика APCER Португалия CISQ Италия CQC ChinaCQM Китай CQS Чехия Cro Cert Хорватия DQS Германия  DS Дания   KLOT Греция  FCAV Бразилия FONDONORMA Венесуэла HKQAA Гонконг Китай ICONTEC Колумбия  MUC Мексика Inspecta Certification Финляндия JQA Япония

KFQ Корея  MSZT Венгрия Nemko AS Норвегия NSAI Ирландия PCBC Польша QMI Канада
Quality Austria Австрия RR Россия SAI Global Австралия SII Израиль SIQ Словения SIRIM OAS International Малайзия

SQS Швейцария SRAC Румыния TEST Санкт-Петербург Россия YUQS Сербия
представители IQNct в США: AFAQ AFNOR. AIB-Vincotte International, CISQ, DQS, NSAI Inc.. QMI и SAI Global

*Список партнеров IQNet действителен на момент выпуска этого Сертификата. Обновленная информация доступна на интернет-сайте www.iqnet-certification.com

СОДЕРЖАНИЕ		стр.

| Декларация соответствия Специальные предупреждения ВВЕДЕНИЕ Идентификация агрегата В случае сбоя в работе Размещение торгового автомата Технические характеристики Комбинаторный замок ЗАГРУЗКА И ЧИСТКА Выключатель двери Дезинфекция и чистка Элементы управления и информационные сообщения Загрузка Загрузка капсул с кофе Чистка УСТАНОВКА Выключатель двери Распаковывание торгового агрегата Вставка табличек Подключение к водопроводной сети Электрические подключения Наполнение цепи подачи воды Дезинфекция миксеров перед первым использованием Работа Крышка отсека Диспенсер мешалок / сахара Диспенсер капсул Цикл розлива кофе Проверка и регулировка настроек Розлив растворимых напитков ПРОГРАММИРОВАНИЕ Дисплей Клавиатура Включение Обычный режим работы | Стр. 2 2 2 3 3 5 6 6 6 7 7 8 9 12 12 12 13 13 14 15 15 16 16 16 17 18 19 20 21 21 22 22 23 | Меню "Загрузка" Статистика Индивидуальная цена Отображение температуры Тестовый розлив Предварительные предупреждения GSM Передача данных EVA DTS Меню «Сервисное обслуживание» Платежные системы Цены Дозировки Конфигурация ТА ТЕСТ СТАТИСТИКА Коммуникация Сбои ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ТО модуля заваривания Дезинфекция Диспенсер чашек Контейнеры для продуктов Техническое обслуживание бойлера Защита бойлера от перегрева Функционирование плат Конфигурация электронных плат Плата CPU Плата активации Управляющее реле бойлера для растворимых напитков Емкость эспрессо Плата регулятора тока Гидравлическая цепь модуля эспрессо Сводка по программированию Схема электрических подключений | 23 23 24 24 25 25 25 25 26 29 30 32 36 38 40 41 43 43 44 46 46 47 47 48 48 49 50 50 51 51 52 53 54 |
| --- | --- | --- | --- |
| Введение | В СЛУЧАЕ ПОЛОМКИ ИЛИ СБОЯ В РАБОТЕ Агрегат сконструирован таким образом, что для устранения подавляющего большинства неполадок достаточно минимальное вмешательство и выполнение несложных рекомендованных действий, которые пользователь может выполнить самостоятельно. По этой причине мы рекомендуем внимательно прочесть сведения в данном Руководстве перед тем, как обращаться к производителю. В случае, если последствия сбоя или неполадку устранить самостоятельно не удается, пожалуйста, обратитесь по адресу: Technical Service Lavazza/Техникал Сервис Лавацца Strada Settimo, 410/ Ул. Сеттимо 410 10156 Torino-Italia/ 10156 Турин-Италия Тел. +39 011 2398429 Факс:. +39 011 23980466 e-mail: technicalservice@lavazza.it ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ Во избежание повреждения агрегата все погрузочно-разгрузочные операции должны выполняться с большой осторожностью. Допускается подъем механизма с использованием ручных и механических подъемных устройств с захватом под агрегатом и за сторону агрегата строго в местах, обозначенных соответствующими символами на упаковочной таре агрегата. Пожалуйста, старайтесь избегать: - переворачивания торгового автомата; - перетаскивания торгового автомата с использованием веревок и других подобных средств; - подъема торгового автомата агрегата с ухватом за его стороны; - подъема торгового автомата с использованием слингов или веревок - встряхивания торгового автомата и/или его упаковочной тары. При размещении торгового автомата на хранение необходимо помещать его в сухое помещение, температура в котором поддерживается в диапазоне от 0 до 40 °C. Не допускается при хранении помещать торговые автоматы в колонку (ставить один на другой). Необходимо сохранять правильное вертикальное положение торгового автомата (указывается стрелками на упаковке). |
| Техническая документация поставляется как неотъемлемая часть оборудования, и поэтому она должна прилагаться к оборудованию всякий раз при транспортировке оборудования или при его перемещении, с тем чтобы к ней могли обращаться разные операторы, которые будут заняты в эксплуатации и техническом обслуживании оборудования. Перед началом установки и использования оборудования, необходимо тщательно изучить содержимое сопроводительной документации и вникнуть в него, поскольку в ней может содержаться важная информация по мерам безопасности при установке, правилам демонтажа и процедурам по техническому обслуживанию. Содержимое Руководства разделено на три главы. Первая глава содержит описание стандартных процедур по загрузке агрегата и процедур по уходу за агрегатом в зонах агрегата, доступ к которым обеспечивается простым открыванием двери ключом, без использования каких-либо дополнительных инструментов. Вторая глава содержит сведения, необходимые для организации максимально эффективной эксплуатации агрегата. В третьей главе приводится описание процедур по техническому обслуживанию агрегата, требующих использования специальных инструментов для доступа к потенциально опасным узлам и элементам. Процедуры, описание которых приводится во второй и в третьей главах, должны выполняться только квалифицированным персоналам, обладающим специальными знаниями о функционировании агрегата с точки зрения обеспечения электробезопасности и соблюдения техники безопасности на рабочем месте. ИДЕНТИФИКАЦИЯ АГРЕГАТА И КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ Каждый отдельный агрегат идентифицируется по уникальному заводскому номеру, нанесенному на шильдик, расположенный внутри агрегата, на его правой стенке. На шильдике (см. рис) содержится только информация, признаваемая производителем, содержатся все данные, необходимые производителю для предоставления технической информации любого рода, а также для облегчения и ускорения процедуры идентификации и заказа запасных частей. |  |

| РАЗМЕЩЕНИЕ ТОРГОВОГО АВТОМАТА Агрегат не предназначается для размещения на открытом воздухе (вне помещений). Торговый автомат должен устанавливаться в сухом помещении, температура в котором поддерживается в диапазоне от 2°C до 32°C. Не допускается установка торгового автомата в помещениях, для мытья которых используются струи воды (например, на больших кухнях и т.д.). Агрегат должен устанавливаться у стены, но таким образом, чтобы между его задней стенкой и стеной сохранялся зазор величиной 4 см, для обеспечения бесперебойной вентиляции. Никогда не следует накрывать агрегат отрезами ткани, полотенцами, накидками и другими подобными предметами. Агрегат должен быть размещен таким образом, чтобы максимальный угол уклона не превышал 2°. При необходимости выровняйте агрегат по уровню с использованием регулируемых по высоте ножек (см. рис. 16), входящих в комплект поставки агрегата. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ Высота мм 1830 Ширина мм 650 Глубина мм. 760 Габаритные размеры с открытой дверью мм 1320 Вес кг 170 Рис. 2 | Напряжение сети питания В~ 230 Частота э/р сети Гц 50 Установленная мощность Ватт 2500 Модуль отпуска чашек Диаметр верхнего отверстия модуля составляет 70-71 мм, вместимость около 650 чашек. Платежная система Электрически агрегат предварительно сконфигурирован для систем с использованием протоколов Executive, MDB или BDV, и для сборки с валидаторами 24 В постоянного тока Имеющееся пространство модуля может не только вмещать монетоприемник, но также и сборку более сложных платежных систем (устанавливаемых опционально). Отпускные цены Вы можете установить различные программируемые цены для каждой позиции выбора. Установление одной цены на все позиции доступно в стандартной настройке. Наружное освещение Светодиоды класса 1. Преимущественно светодиоды защищены прозрачными панелями. Если по каким-либо причинам панели потребуется снять, помните, что незащищенные светодиоды могут быть вредными для глаз. Экономия электроэнергии Вы можете настроить выключение светодиодов и / или бойлеров для экономии электроэнергии в периоды, когда агрегат не используется. Монетоприемник Изготавливается из гальванизированной тонколистовой прокатной стали. Дополнительно могут поставляться крышки и замки (опционально). Подача воды Подача воды осуществляется из водопроводной сети, давление воды должно быть в диапазоне от 0,05 до 0,85 МПа (0,5 – 8,5 бар). ПО агрегата может управлять подачей воды из внутреннего резервуара (специальный пакет). Регулируемые опции Эспрессо: дозировка воды в единицах объема дозировка растворимых продуктов по времени розлива. Температура Предусмотрена возможность регулировки с использованием программного обеспечения. |
| --- | --- |

| Контрольные индикаторы - наличие чашки - наличие воды - наличие капсул с кофе - положение двигателя модуля отпуска капсул - положение кофейного модуля - контейнер для сбора жидких отходов пуст - достигнута рабочая температура - позиция плеча сдвига чашки Устройства безопасности - дверной выключатель - термостат безопасности бойлера с возможностью сброса вручную - терморегуляторы бойлера растворимых напитков - воздушный выключатель - электромагнитный клапан системы защиты от перелива - поплавковый датчик для полного контейнера для сбора жидких отходов - датчик бойлера для контроля короткого замыкания/сбоя в работе - защита с временным интервалом для: Насосов Редуктора кофейного модуля Розлива кофе Двигателя модуля отпуска капсул Привода рычага сдвига чашки - защита для: Дозаторов Привода кофейного модуля Магнита отпуска чашек Насоса Взбивалок - защита посредством плавких предохранителей: основных электрических цепей трансформатора (первичного и вторичного) поддержки платы и монетоприемника | Емкость контейнеров Капсул с кофе N 400 шт. Мешалки (если предусмотрено) N 950 шт. Контейнеры имеют емкость 2,45 или 4,5 или 6,5 л в зависимости от модели. В таблице ниже приводятся справочные количества продуктов в килограммах: Емкость контейнера 2,5 л 4,5 л 6 л Растворимый кофе кг 0,6 1,0 1,3 Молоко кг 0,7 1,2 1,7 Шоколад кг 1,7 3,2 4,5 Сахар кг 2,0 3,5 5,0 Чай с лимоном кг 2,0 3,5 5,0 Бульон кг 1,4 2,5 3,5 Реальное количество продуктов может отличаться от указанного в таблице выше в зависимости от индивидуальной удельной плотности каждого продукта. Рис. 3 1- Левый порт 2- Миксер 3- Правый порт 4- Центральный порт 5- Модуль подготовки капсул 6- Контейнер емкостью 2,5 л 7- Контейнер емкостью 4,5 л 8- Контейнер емкостью 6 л 9- Контейнер для капсул BLUE |
| --- | --- |

| Потребление электроэнергии Потребление электроэнергии агрегатом зависит от множества факторов, таких как температурный режим и вентиляция в помещении, где установлен агрегат, температура поступающей воды, заданная температура воды в бойлере и др. При температуре в комнате 22°C были измерены следующие величины потребления электроэнергии: Достигнутая температура 465 Ватт/ч 24 ч в режиме ожидания 3700 Ватт/ч Приведенные величины потребления электроэнергии очень приблизительны. Аксессуары На агрегате может быть установлен целый ряд дополнительных аксессуаров в зависимости от цели эксплуатации. Наборы узлов для установки сопровождаются инструкциями по установке и проверке. Все требования и рекомендации, изложенные в инструкциях по установке и сборке, должны неукоснительно соблюдаться во избежание повреждения агрегата. Сборка и последующие испытания работы агрегата должны проводиться только квалифицированным персоналом, обладающим специальными знаниями по эксплуатации агрегата с точки зрения соблюдения электробезопасности и соблюдения техники безопасности на рабочем месте. КОМБИНАТОРНЫЙ ЗАМОК Некоторые модели поставляются с комбинаторным замком. Замок укомплектовывается серебряным ключом для выполнения штатного открывания и закрывания. Предусмотрена возможность настройки замков с использованием специального набора, поставляемого опционально и предназначенного для изменения комбинации цифр замка. Набор состоит из черного ключа, предназначенного для изменения текущей комбинации, золотого ключа для возможности замены новой комбинации и серебряного ключа для использования с новой комбинацией. Наборы ключей для изменения комбинаций и для обычного использования поставляются по запросу. В целом предполагается, что постоянно использоваться будет только один ключ (серебряный), в то время как золотые ключи, предназначенные для изменения комбинации, будут храниться в безопасном месте и использоваться в качестве запасных ключей в случае необходимости. Не используйте ключи, предназначенные для изменения комбинации, для обычного открывания и закрывания замка, поскольку это может привести к повреждению механизма замка. | Чтобы изменить комбинацию: - Откройте дверь агрегата во избежание принудительного поворачивания; - При помощи специального спрея нанесите в замок смазку; - Вставьте ключ для изменения текущей комбинации (черный) и поверните его до положения изменения (контрольная отметка на уровне 120° условного циферблата); - Извлеките ключ для отмены текущей комбинации (черный) и вставьте ключ для установки новой комбинации (золотой); - Поверните ключ до положения «закрыто» (0°) и извлеките ключ. С этого момента вступает в силу новая комбинация. Ключи, использовавшиеся ранее для открывания со старой комбинацией, не могут использоваться для открывания с новой комбинацией. Рис. 4 |
| --- | --- |

| Глава 1 Наполнение и чистка | ДЕЗИНФЕКЦИЯ И ЧИСТКА Оператор торгового автомата несет ответственность за гигиеническое состояние компонентов и материалов, входящих в контакт с пищевыми продуктами в соответствии с действующими санитарными нормами и предписаниями. Следовательно, он должен обеспечивать на постоянной основе уход за агрегатом и его чистку во избежание распространения бактерий. Во время установки необходимо произвести полную дезинфекцию трубопроводов подачи воды и всех компонентов агрегата, входящих в контакт с пищевыми продуктами для гарантированного уничтожения микроорганизмов, колонии которых могли образоваться на компонентах агрегата за время транспортировки и хранения. Рекомендуется провести также дезинфекцию поверхностей, не входящих в прямой контакт с пищевыми продуктами. Предупреждение: использование коррозийных моющих средств может привести к повреждению некоторых компонентов агрегата. Производитель не несет ответственности за любые повреждения, появившиеся в результате несоблюдения требований по использованию моющих средств, т.е. применения едких моющих средств или токсичных химических реактивов. Никогда не забывайте выключать агрегат перед проведением процедур по уходу и обслуживанию, которые требуют демонтажа каких-либо компонентов. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДИСПЕНСЕРОВ ГОРЯЧИХ НАПИТКОВ В ОТКРЫТЫХ ЕМКОСТЯХ (Пластиковые чашки, стаканы, кружки и т.д.) Диспенсеры напитков в открытых емкостях могут использоваться для продажи и налива напитков, полученных в результате: - приготовления с использованием кофейных капсул; - восстановления растворимых лиофилизированных продуктов. Эти продукты должны быть заявлены производителем как "подходящие для автоматического отпуска в открытые емкости". Продукты быстрого приготовления должны употребляться немедленно. Ни при каких обстоятельствах не допускается их сохранение/упаковывание для позднейшего употребления. Любое другое использование, кроме немедленного употребления, будет расцениваться как ненадлежащее и, следовательно, потенциально опасное. |
| --- | --- |
| Агрегат не предназначен для установки вне помещений. Он должен устанавливаться в сухом, хорошо проветриваемом помещении, температура в котором поддерживается в диапазоне от 2°C до 32°C. Не допускается установка агрегата в помещении, для мытья которого используются струи воды (например, большие кухни и т.д.). ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ДВЕРИ Каждый раз, когда вы открываете дверь, срабатывает специальный выключатель, который отключает агрегат от сетевого электропитания, чтобы пользователь мог провести штатные процедуры по загрузке продуктов в агрегат, а также выполнить чистку агрегата в условиях полной безопасности. Все операции, выполнение которых требует, чтобы агрегат был подключен к электропитанию при открытой двери, должны выполняться ТОЛЬКО квалифицированным персоналом, информированным о специфических рисках, ассоциирующихся с выполнением этих операций. Рис. 5 1- Контейнер для сбора жидких отходов 2- Выключатель двери 3- Миксер 4- Емкость для чашек 5- Контейнер емкостью 2,5 л для сыпучих растворимых продуктов 6- Контейнер емкостью 4,5 л для сыпучих растворимых продуктов 7- Контейнер емкостью 6 л для сыпучих растворимых продуктов 8- Контейнер для капсул BLUE 9- Служебные кнопки 10- Отпуск капсул 11- Модуль эспрессо |  |

| ЭЛЕМЕНТЫ УПРАВЛЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫЕ СООБЩЕНИЯ Агрегат должен эксплуатироваться при температуре в помещении в диапазоне от 2 до 32°C. Элементы управления и информационные сообщения и указатели для пользователя размещаются на наружной стороне двери (см. рис. 6) Наклейки, включающие меню и инструкции, входят в комплект поставки агрегата, их необходимо вставить при установке. Кнопка программирования, дающая доступ к функциям агрегата, кнопка промывки миксера и разъем для порта стандартного интерфейса RS232 расположены внутри агрегата, на крышке отсека монетоприемника. Рис. 6 1- Отсек налива 2- Замок 3- Место для установки платежного модуля 4- Графический дисплей 5- Кнопка бесплатного отпуска/розлива в сосуд (опционально) 6- Светодиод индикации приема монеты 7- Прием/возврат монет 8- Кнопка возврата монет 9- Маркировка элементов меню 10- Клавиатура кнопок выбора 11- Информационные сообщения для пользователя 12- Порт возврата монет Уровень шума Постоянный, эквивалентный, взвешенный уровень звукового давления агрегата при работе составляет менее 70 дБ. | ЗАГРУЗКА ЧАШКИ Диспенсер чашек оснащен двойным подвижным соединением, предназначенным для облегчения доступа к диспенсеру чашек, в частности, в ситуации, когда несколько торговых автоматов установлены в ряд. Чтобы загрузить колонку, выполните следующие действия: - Откройте дверь агрегата. - Вытяните полку, чтобы высвободить отсек отпуска. - Поверните полку наружу - Снимите крышку со стопки чашек; - Загрузите чашки. Рис. 7 1- Рукоятка извлечения полки 2 – Подвижная полка 3- Регулируемая направляющая мешалки (если предусмотрено) 4- Устройство установки в колонку мешалок (если предусмотрено) 5- Крышка 6- Колонка чашек 7- Кнопка отпуска чашек Полностью пустой стекер - Заполните колонки чашками, за исключением одной, относительно отверстия для отпуска; - Закройте дверь агрегата и подождите, пока первая полная колонка достигнет отверстия для отпуска; - Откройте дверь агрегата снова и загрузите колонку, которая осталась пустой; Для закрывания выполните действия, описанные выше, в обратном порядке. Убедитесь, что полка была полностью повернута назад. Для полного закрывания на нее следует слегка надавить. |
| --- | --- |

| Сахар и сыпучие растворимые продукты На каждом контейнере имеется наклейка с указанием продукта, для которого предназначен контейнер. После того, как крышка поднята, засыпьте в каждый контейнер соответствующий продукт, который будет отпускаться из этого контейнера. При засыпке следите, чтобы не было сдавливания, и чтобы в продукте не образовывались комки. Мешалки Чтобы правильно загрузить двойной стекер для мешалок, действуйте следующим образом: - Снимите внешний и внутренний утяжелители для мешалок, для этого извлеките их через верхнюю часть (см. рис. 8). - Загрузите мешалки поочередно в два стекера таким образом, чтобы уровень двух колонок был одинаковым. - Установите утяжелители обратно, вставив машинно обработанную часть в соответствующий слот. Рис. 8 1- Фидер сахара 2- Спускной желоб для подачи мешалок 3- Эжектор 4- Стекер 5- Контейнер для сахара | ЗАГРУЗКА КАПСУЛ С КОФЕ Поднимите крышки и наполните контейнер капсулами с кофе (см. рис. 9). Капсулы можно загружать в случайном порядке, поскольку диспенсер впоследствии разместит их в правильном положении в трубке отпуска автоматически. Закройте крышку. Следите, чтобы капсулы не сдавливались. Не ставьте предметы на крышку контейнера. Правильное положение капсул в камере отпуска следует проверить визуально, в особенности во время первой загрузки (когда торговый автомат пуст). Рис. 9 1 – Крышка 2 – Контейнер для капсул 3 – Устройство позиционирования капсул 4 – Рычаг детектирования капсул 5 – Датчик детектирования капсул 6 – Рычаг отпуска 7 – Трубка отпуска капсул 8 – Камера позиционирования капсул |
| --- | --- |

| ЧИСТКА Дезинфекция миксеров и цепей подачи пищевых продуктов Миксеры и проводящие пути для розлива растворимых напитков должны быть подвергнуты тщательной дезинфекции при установке агрегата и далее еженедельно или более часто, в зависимости от интенсивности эксплуатации агрегата и качества поступающей воды для обеспечения надлежащего гигиенического состояния отпускаемых продуктов. Категорически запрещается использовать для чистки агрегата и его компонентов струи воды. Рис. 10 1- Крыльчатое колесо взбивалки 2- Фидер подачи воды 3- Воронка для сыпучих продуктов Ниже перечислены компоненты агрегата, которые следует вымыть: - Воронки для сыпучих продуктов, миксер и цепи подачи, предназначенные для розлива растворимых напитков; - Трубки и носики системы розлива - Отсек розлива - Откройте крышку распределительного корпуса миксера и поднимите порты подачи сыпучих продуктов вверх до упора; - Извлеките воронки для сыпучих продуктов, фидеры воды, воронки-резервуары для хранения сыпучих продуктов и крыльчатые колеса взбивалок из миксеров (см. рис. 10). | Чтобы разобрать крыльчатые колеса, слегка надавите на центр для их высвобождения (рис. 11). Рис. 11 - Вымойте все компоненты с использованием дезинфицирующих средств (соблюдайте дозировки, рекомендованные производителями). Убедитесь, что все видимые загрязнения механически удалены. Если необходимо, используйте для чистки щетки и ершики. Порядок проведения дезинфекции при помощи дезинфицирующих средств: - Погрузите все компоненты в контейнер с заранее подготовленным раствором дезинфицирующего средства на 20 минут; - Установите на место фидеры и воронки для воды; - Установите на место емкости для хранения сыпучих продуктов после тщательного споласкивания и вытирания насухо. Перед тем, как закрыть корпус отсека отпуска, опустите все носики подачи продуктов. После обратной сборки всех компонентов выполните следующие действия: - Перейдите в режим "Filler" («Наполнение»), чтобы промыть миксер (см. соответствующий раздел) и добавьте несколько капель дезинфицирующего раствора в различные воронки. - После проведения дезинфекции обильно сполосните все компоненты для полного удаления всех остатков использовавшегося раствора. К проведению всех операций, требующих, чтобы агрегат был подключен к сети электропитания, должен допускаться ТОЛЬКО квалифицированный персонал, информированный о специфических рисках, ассоциирующихся с этими работами. |
| --- | --- |

| Модуль эспрессо Каждый раз во время заполнения или по крайней мере один раз в неделю рекомендуется удалять все остатки сыпучих продуктов с наружных поверхностей кофейного блока, в частности в области модуля загрузки капсул. Внимание! Абсолютно необходимо установить крышку на место перед возобновлением работы агрегата (см. рисунок 12). ЧИСТКА ДИСПЕНСЕРА КАПСУЛ Один раз в месяц, или более часто, в зависимости от условий эксплуатации, необходимо выполнять чистку устройства, действуя следующим образом: - отключите аппарат от электрораспределительной сети; - снимите контейнер с капсулами, удерживая его за кольцо сепаратора и слегка приподнимая, при этом необходимо следить, чтобы капсулы не выпали из контейнера; - извлеките диск выбора капсул, не забудьте извлечь капсулы, находящиеся внутри диска; - удалите остатки кофейного порошка и других возможных загрязнений с использованием мини-пылесоса или щетки; - очистите поверхности селекторного диска и основания кольца отпуска с использованием салфетки. Для обратной сборки выполните следующие действия: - убедитесь, что рукоятка поворотного подшипника находится за пределами зоны возможного столкновения с диском выбора капсулы. Если необходимо выровнять устройство, это следует сделать вручную, осторожно повернув шпильку привода встряхивателя; | Рис. 12 1 – Контейнер с капсулами 2 - Встряхиватель 3 – Селекторный диск для капсул 4 – Шестерня рукоятки 5 – Шпиль привода 6 – Основание кольца выпуска 7 – Отверстие выпуска 8 – Ячейка привода капсулы 9 – Кольцо разделителя 10 – Распределитель веса - диск выбора капсулы должен быть позиционирован таким образом, чтобы ячейки сдвига капсул располагались напротив отверстия отпуска. После завершения позиционирования диска, слегка нажмите на него для установки на место; - установите на место кольцо сепаратора; - установите на место контейнер для капсул; - установите на место встряхиватель/распределитель веса; - загрузите капсулы; - закройте дверь и выполните тестовый выбор. Камера позиционирования опустошается, и устройство поиска капсул самопозиционируется автоматически. - подождите, пока устройства поиска капсул и привода остановятся; на дисплее отобразится сообщение «Running» («Работа»). - аккуратно прокрутите привод встряхивателя |
| --- | --- |
| Отпуск сахара Диспенсер сахара необходимо регулярно мыть горячей водой (это относится к моделям, где сахар насыпается непосредственно в чашку). Чтобы вымыть диспенсер сахара, выполните следующие действия: - Приподнимите гибкий рычаг, чтобы высвободить носик. - Извлеките носик для засыпки сахара - Извлеките желоб подачи сахара. - Тщательно вымойте и высушите все компоненты. - Выполните обратную сборку компонентов после мойки, повторив все перечисленные действия в обратном порядке. Рис. 13 1- Гибкий рычаг 2- Носик для засыпки сахара 3- Желоб для спуска мешалок 4- Фидер сахара 5- Желоб для спуска сахара 6- Стекер мешалок Отсек розлива и устройство защиты от вандализма Чтобы разобрать модуль розлива, отвинтите элементы крепления для высвобождения отсека и извлеките отсек, перемещая его по направляющим. Заслонки, предназначенные для защиты отверстий для налива напитков и отпуска чашек не требуют никакого специального ухода. Обычного мытья и чистки достаточно. Если требуется, крепежные элементы отсека используются для демонтажа рычага, поддерживающего носик. При обратной сборке обратите внимание на положение рычага для сдвига чашки, и на положение отсека на направляющей. Убедитесь, что во всех трех точках крепления обеспечено надежное соединение. | Рис. 14 1- Отсек розлива 2- Направляющие отсека 3- Опора трубок налива 4- Крепежные элементы отсека 5- Опора трубки розлива напитков 6- Подвижная трубка для отпуска чашек 7- Крепление для направляющей 8- Стопор направляющей Каналы миксера Используйте компактный пылесос или щетку для чистки области воронки и поверхности держателя контейнера посредством удаления всех остатков сыпучих продуктов на регулярной основе. Поверхности следует чистить с использованием влажной салфетки. Перерыв в эксплуатации агрегата Если предполагается, что агрегат не будет использоваться в течение продолжительного времени, превосходящего срок годности загруженных продуктов, необходимо выполнить следующие действия: - полностью освободить контейнеры и тщательно вымыть их с использованием дезинфицирующих средств, использующихся при мытье миксеров. - полностью освободить цепи подачи воды. Перед возобновлением работы агрегата выполнить чистку и провести дезинфекцию компонентов агрегата. |
| Глава 2 Установка | ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ДВЕРИ Каждый раз, когда дверь агрегата открывается, специальный выключатель прерывает подачу электропитания на электрическую часть оборудования (см. рис. 15). Когда дверь открыта, доступ к частям, находящимся под напряжением, закрыт. Внутри агрегата под напряжением остаются только части, защищенные крышками и снабженные предупреждающим сообщением: "перед съемом крышки отключите напряжение". Перед снятием этих крышек необходимо вытащить вилку сетевого шнура из розетки электрораспределительной сети. Дверь можно открыть после извлечения ключа из выключателя двери. РАСПАКОВЫВАНИЕ ТОРГОВОГО АВТОМАТА После извлечения агрегата из упаковочной тары убедитесь, что его компоненты не повреждены. Упаковочные материалы (пластиковые пакеты, полистиреновая пена, крепеж и др.) не должны находиться в местах, доступных для детей, поскольку они являются источником потенциальной опасности. Упаковочные материалы должны утилизироваться в специально отведенных для этой цели местах, материалы, подлежащие вторичной переработке, должны передаваться в распоряжение соответствующих специализированных служб и компаний. Важно! Агрегат должен устанавливаться таким образом, чтобы угол его наклона составлял не более 2°. При необходимости отрегулируйте положение агрегата, используя регулируемые по высоте ножки (см. рис. 16), входящие в комплект поставки агрегата. Рис. 16 1 – Регулируемая по высоте ножка |
| Установка и все последующие процедуры по техническому обслуживанию, выполняемые при включенном в сеть агрегате, должны выполняться только квалифицированным персоналом, прошедшим соответствующий тренинг по работе с агрегатом, и ознакомленным с рисками, ассоциирующимся с проведением этого вида работ. Агрегат должен устанавливаться в сухом помещении, температура в котором поддерживается в диапазоне от 2° до 32°C. Не допускается установка агрегата в помещениях, для мытья которых используются струи воды (т.е. в больших кухнях и т.д.). Во время установки необходимо произвести полную дезинфекцию всех цепей подачи воды и частей агрегата, входящих в контакт с пищевыми продуктами для полного удаления всех колоний бактерий, которые могли образоваться на агрегате в период хранения. Рис. 15 1- Выключатель двери 2- Гнездо подключения к сети (230 В ~ 2 A. макс.) 3- Предохранитель главных электрических сетей 4- Светодиодные индикаторы платы 5- Служебные кнопки |  |

| ВСТАВКА ТАБЛИЧЕК С НАИМЕНОВАНИЯМИ Чтобы вставить таблички с наименованиями продуктов, разберите держатель табличек после извлечения трех крепежных винтов (см. рис. 17). Вставьте таблички в гнезда для табличек, открывая их попеременно с правой и с левой стороны. В зависимости от модели агрегата некоторые кнопки могут не использоваться (см. таблицу дозирования продуктов). Самоклеющиеся этикетки, также входящие в комплект поставки агрегата, необходимо наклеить на контейнеры для хранения соответствующих продуктов (см. таблицу дозирования продуктов). Рис. 17 1- Крепежные винты 2- Зажимы 3- Держатели табличек 4- Таблички с названиями продуктов ПОДКЛЮЧЕНИЕ К ЦЕПЯМ ПОДАЧИ ВОДЫ Торговый автомат должен подключаться к водопроводным сетям с питьевой водой в соответствии с предписаниями, действующими в стране, где осуществляется установка оборудования. Давление в водопроводной сети, к которой подключается агрегат, должно находиться в диапазоне от 0,05 до 0,85 МПа (0,5 – 8,5 бар). Подождите, пока вода, вытекающая из водопроводной системы, не будет полностью прозрачной, без остаточных следов загрязнений. Выполняйте подключения с использованием труб ¾ дюйма, способных выдержать давление в водопроводной сети (т.е. с минимальным внутренним диаметром 6 мм (см. рис. 18). Рекомендуется устанавливать кран перекрытия водопроводной сети за пределами агрегата, в положении, где к нему обеспечен свободный беспрепятственный доступ. | Рис. 18 1 – Крепежное отверстие трубки подачи газовой воды диаметром ¾”. 2 – Крепление трубки подачи воды 3 – трубка системы защиты от перелива Устройство защиты от перелива Входной соленоидный клапан подачи воды (см. рис. 18) оснащен устройством защиты от перелива воды, которое может механически блокировать подачу воды в результате сбоя в работе соленоидного клапана иди устройства регулирования уровня воды в бойлере. Чтобы восстановить нормальную штатную работу агрегата, выполните следующие действия: - выключите агрегат; - вылейте воду из труб устройства защиты от перелива; - закройте кран подачи воды из водопроводной системы, установленный за пределами агрегата; - ослабьте крепление, предназначенное для крепежа к трубке подачи воды соленоидного клапана для сброса остаточного давления, и завинтите крепление снова (см. рис. 18); - откройте кран подачи воды и включите агрегат в сеть. Умягчитель При продаже умягчитель не входит в комплект поставки агрегата. Если вода в водопроводе очень жесткая, вы можете использовать умягчитель. Умягчители поставляются как опциональные компоненты, должны подвергаться регулярной регенерации в соответствии с рекомендациями производителя. |
| --- | --- |

| ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПОДКЛЮЧЕНИЯ Агрегат предназначается для подключения к однофазной сети напряжением 230 В, для защиты агрегата используется плавкий предохранитель емкостью 15 А. Для подключения убедитесь, что характеристики агрегата соответствуют характеристикам сети, в частности: - величина питающего напряжения должна лежать в пределах величин, рекомендованных для точек подключения; - главный выключатель должен обеспечивать выдерживание максимальной требуемой нагрузки и обеспечивать омниполярное отключение от сети с открытием зазора между контактами минимум на 3 мм. Выключатель, розетка и вилка сетевого шнура должны быть расположены таким образом, чтобы к ним был обеспечен беспрепятственный доступ. Электрическая безопасность агрегата обеспечивается только в случае, когда агрегат правильно и достаточно эффективно заземлен в соответствии с действующими стандартами по безопасности. Необходимо проверить соответствие установки агрегата этому основополагающему требованию и, в случае каких-либо сомнений, вызвать для проведения тщательной проверки квалифицированного специалиста. Для подключения агрегата используется сетевой кабель с жестко закрепленной вилкой. В случае необходимости кабель сетевого подключения (см. рис. 19) должен быть заменен квалифицированным специалистом. Допускается использование только сетевых кабелей типа HО5 RN - F или H05 V V-F, H07 RN-F, 3x1 -1,5 кв. мм в поперечном сечении. Рис. 19 1- Защитная крышка 2- Зажим сетевого кабеля 3- Сетевой кабель | Запрещается использовать для подключения адаптеры, розетки с несколькими гнездами и / или удлинители. ПРОИЗВОДИТЕЛЬ НЕ НЕСЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ЛЮБЫЕ ПОВРЕЖДЕНИЯ, ПРОИЗОШЕДШИЕ ПО ПРИЧИНЕ НЕСОБЛЮДЕНИЯ ИЗЛОЖЕННЫХ ВЫШЕ ТРЕБОВАНИЙ. Сборка платежной системы Агрегат продается без установленной платежной системы. По этой причине только установщик платежной системы несет ответственность за любые повреждения агрегата, а также других материальных ценностей, или за причинение вреда здоровью людей в результате неправильной установки платежной системы. При установке выбранной платежной системы следуйте инструкциям, изложенным в сопроводительной документации. Убедитесь, что: - Программируемые параметры установлены правильно; - Отрегулируйте открывание селектора таким образом, чтобы селектор открывался полностью; - Отрегулируйте спуск желобка монетоприемника в соответствии с установленным типом монетоприемника. Установка парка агрегатов Управляющая система агрегата предусматривает возможность объединенной установки нескольких агрегатов с использованием специальных наборов. Эта конструктивная особенность дает оператору возможность использования единой платежной системы и единой системы коммуникации (GSM) для нескольких агрегатов. В случае серийной установки агрегат может быть сконфигурирован как «мастер», т.е. управляющее устройство, или как «слэйв», т.е. подчиненное устройство. |
| --- | --- |

| ЗАПОЛНЕНИЕ ГИДРАВЛИЧЕСКОЙ ЦЕПИ В случае, если воздушный выключатель будет выдавать сигнал об отсутствии воды в течение более 10 секунд после включения агрегата, агрегат автоматически выполнит полный цикл установки, т.е: - на дисплее в течение всего времени выполнения цикла установки будет отображаться надпись: "УСТАНОВКА". - наполнение воздушного выключателя и бойлера для растворимых напитков; - соленоидный клапан кофейного модуля откроется для выпуска воздуха из бойлера и впуска воды в количестве 600 кубических сантиметров. Пожалуйста, помните: Если во время выполнения цикла установки в водопроводных сетях нет воды, агрегат приостановит выполнение цикла до момента, пока движение потока в водопроводной сети не восстановится, или выключится. Вручную работа выполняется с использованием специальной функции меню "test" в режиме "Technician" (служебный) если модуль подачи воды опционально) установлен во внутреннем резервуаре или в случае, если для проведения каких-либо операций оператору требуется опустошить бойлер, но не воздушный прерыватель. | ПРОВЕДЕНИЕ ДЕЗИНФЕКЦИИ МИКСЕРОВ И ЦЕПЕЙ ПЕРЕДАЧИ ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ В ПЕРВЫЙ РАЗ Незамедлительно после установки агрегата необходимо произвести тщательную дезинфекцию миксеров и направляющих, предназначенных для розлива напитков, для обеспечения гарантированного надлежащего гигиенического состояния отпускаемых продуктов. Категорически запрещается использовать для чистки струи воды. Процедуры по дезинфекции выполняются с применением дезинфицирующих средств. Вымойте миксеры и добавьте несколько капель дезинфицирующего раствора. После завершения дезинфекции сполосните миксеры в большом количестве воды для полного удаления всех остатков использованного дезинфицирующего средства. Для налива воды в миксеры используйте кнопку "mixer washing" («промывка миксера»). В случае необходимости активируйте ее, используя опции меню (см. соответствующую главу). |
| --- | --- |

| РАБОТА КРЫШКА ОТСЕКАКРЫШКА ОТСЕКА Агрегат оборудован рычагом сдвига чашки, который может удерживать носики для отпуска продуктов очень близко к напитку, что способствует улучшению качества напитка и помогает свести к минимуму загрязнение зоны розлива напитков при работе торгового автомата. Система оборудована также затвором, закрывающим выход чашки для ее отделения от внешней зоны. Рис. 20 1- Отсек розлива 2- Рукоятка извлечения 3- Опора носиков налива 4- Рычаг сдвига чашки 5- Сдвижная крышка розлива напитка 6- Рычаг управления приводом двигателя 7- Сдвижная крышка 8- Ручка крепления носика 9- Стопорные фиксаторы отсека 10- Подающее кольцо 11- Винт крепления кольца 12- Направляющая чашки | Для растворимых напитков предусмотрена возможность настройки времени ожидания (в диапазоне от нуля до 2000 с/с) от момента окончания последнего розлива, после которого затвор закрывается; выдается звуковой сигнал окончания налива. Микропереключатель сигнализирует агрегату о положении рычага сдвига чашки. УСТРОЙСТВО ДЛЯ ПОЗИЦИОНИРОВАНИЯ ЧАШКИ Устройство для позиционирования чашки входит в комплект поставки агрегата. Это устройство должно устанавливаться лишь в случае, если чашки используемого типа могут некорректно расположиться в рычаге сдвига чашки при отпуске. Чтобы установить устройство на агрегат, просто извлеките передающее кольцо, закрепленное винтами и установите устройство на кольцо, как показано на иллюстрации на рис. 20. ДИСПЕНСЕР МЕШАЛОК ДЛЯ САХАРА Диспенсер приводится в движение двигателем, вращающимся попеременно в противоположных направлениях, таким образом, что мешалки выпускаются попеременно то из внешнего, то из внутреннего стекера. Благодаря специальному профилю кулачка, устройство будет перемещать подвижную опору мешалки и располагать мешалку в зоне выпуска. Как только кулачок входит обратно, возвратная пружина отпустит мешалку. Если требуется также размешивание сахара, двигатель будет вращаться более продолжительное время и приводить в движение механизм, предназначенный для поворота носика для розлива. Рис. 21 1- Подвижные опоры мешалок 2- Основной корпус 3- Кулачок 4- Возвратная пружина 5- Эжекторы 6- Опора мешалки 7- Стекеры |
| --- | --- |

| ДИСПЕНСЕР КАПСУЛ Конструкция диспенсера капсул позволяет загружать капсулы в случайном порядке, поскольку их поворот, выравнивание и установка в позицию для отпуска выполняются автоматически. Диспенсер состоит из двух частей: - системы ориентирования и приведения капсулы в движение; - системы детектирования и отпуска капсулы. СИСТЕМА ПОЗИЦИОНИРОВАНИЯ Конструкция системы, как и конструкция контейнера, включает двигатель, который может вращаться в обоих направлениях. Двигатель приводит в движение диск выбора капсулы посредством системы передачи, и в то же время функционирует как встряхиватель с использованием шпильки привода. Распределитель веса в центре контейнера используется во избежание того, чтобы весь суммарный вес капсул воздействовал на механизм позиционирования. Когда капсулы приводятся в движение встряхивателем, они располагаются бочком на кольце сепаратора. На диске для выбора капсулы располагаются шесть ячеек для капсул, где капсулы размещаются попеременно с разворотом внутрь или наружу. Когда капсула совпадает с отверстием формы на кольце селектора, она загружается в ячейку. Устройство продолжает вращение до тех пор, пока капсула не попадает в камеру позиционирования. Если после нескольких попыток загрузки наличие капсулы не детектируется, направление вращения встряхивателя изменяется на противоположное, и цикл повторяется. Направление вращения изменяется также и в том случае, если после нескольких циклов, выполненных в одном и том же направлении, с целью равномерного позиционирования капсул. Изменение направления вращения при детектировании капсул выполняется несколько раз, после чего клавиши выбора для кофе блокируются, в системе регистрируется сбой “No coffee” («Нет кофе»). Если в это время выполняется выбор одного из кофе-продуктов, на дисплее отображается надпись «Wait please» («Пожалуйста, подождите»). Если по какой-либо причине двигатель не завершает вращение в определенное время, направление вращения изменяется на противоположное; если эта попытка не приводит к успеху, выбор кофе-продуктов блокируется, в системе регистрируется сбой “Capsule lock” («Блокировка капсулы»). СИСТЕМА ДЕТЕКТИРОВАНИЯ И ОТПУСКА Когда капсула падает в камеру позиционирования, она располагается вертикально на рычагах отпуска благодаря специальной форме скатов и стабилизаторам направляющих. Рычаг детектирования капсулы подает автомату сигнал об остановке поиска в системе ориентирования. Сигнал подается посредством фотоэлемента. При первой загрузке (то есть, при пустом устройстве отпуска) поиск в системе ориентирования будет продолжаться для позиционирования второй капсулы. Если необходимо, капсулу следует позиционировать вручную. | Когда торговый автомат включен, поиск капсулы начинается автоматически. При нормальном функционировании агрегата две капсулы должны всегда находиться в позиции отпуска. Если после отпуска капсулы системой все еще детектируется наличие капсулы в камере позиционирования механизм спуска поворачивается для сброса капсулы, и выполняется еще одна попытка отпуска капсулы. Если после этого все еще детектируется наличие капсулы в камере позиционирования, опции выбора кофе-продуктов блокируются, в системе регистрируется сбой “Coffee release” («Отпуск кофе»). Рис. 22 1 - Крышка 2 – Контейнер для капсул 3 – Распределитель веса 4 – Встряхиватель капсул 5 – Диск выбора капсул 6 – Направляющие стабилизатора капсулы 7 – Рычаг детектирования капсулы 8 – Камера позиционирования капсулы 9 – Датчик детектирования капсулы 10 – Магнит контроллера 11 – Рычаг управления отпуском 12 – Трубка отпуска капсул 13 – Рычаг отпуска |
| --- | --- |

| ЦИКЛ РОЗЛИВА КОФЕ При выборе кофе-продукта капсула выпускается в подготовительную камеру, в режиме ожидания находящуюся в вертикальном положении (см. рис. 23). Рукоятка редуктора двигателя поворачивается на 180°, при этом выполняется переворот камеры сброса с перемещением верхней части вниз (см. рис. 24). Блокирующий рычаг позиционируется на месте, приостанавливая обратное движение механизма. В результате действия давления воды гидравлический пистон опускается до момента, когда он герметично присоединяется к краю капсулы, и пистон камеры подготовки прокалывает защитную пленку. Рис. 23 1 – Гидравлический пистон 2 – Пистон подготовки 3 – Камера подготовки 4 – Нижний пистон 5 – Блокирующий рычаг 6 – Рукоятка редуктора двигателя 7 – Контрольная отметка 8 – Прокалывающий фильтр Когда соленоидный клапан налива открывается, вода проникает в капсулу с молотым кофе через отверстие, проколотое в защитной пленке. Давление воды проталкивает основание капсулы к прокалывающему фильтру. Конические иглы прокалывающего фильтра прокалывают основание капсулы, что делает возможным заваривание кофе, и удерживание молотого кофе внутри капсулы. По окончании процесса налива кофе вода, оставшаяся внутри капсулы, вытекает через 3-й канал соленоидного клапана налива, и основание капсулы теряет свою выпуклую форму. Гидравлический пистон высвобождается и возвращается в исходное положение (режим ожидания). Вращение редуктора двигателя продолжается, при этом пистон поднимается, а эжектор опускается. | Рис. 24 1 – Капсула 2 – Конусообразные иглы В то самое время, когда подготовительная камера возвращается в вертикальное положение, рычаги выброса выталкивают использованную капсулу и выполняют ее сброс. Нижний эжектор возвращается в исходное положение. Рис. 25 1 – Гидравлический пистон 2 – Пистон подготовительной камеры 3 – Рычаги эжектора капсулы 4 – Стержень эжектора капсулы |
| --- | --- |

| ПРОВЕРКА И РЕГУЛИРОВАНИЕ ПРОГРАММНЫХ УСТАНОВОК Для достижения наилучших результатов в отношении используемого продукта, рекомендуется выполнить проверку: - дозировки продуктов - настройки температуры напитков - дозировку воды. При возникновении необходимости внести изменения в настройке, следуйте инструкциям, приведенным в соответствующих разделах. Дозировка растворимых продуктов, дозировка воды и значение температуры управляются непосредственно микропроцессором. Для изменения значений этих настроек следует использовать программные средства. | СТАНДАРТНАЯ НАСТРОЙКА Торговый автомат поставляется со следующими настройками, действующими по умолчанию: - температура кофе (в области носика для розлива) 72-78°С; - температура растворимых напитков (в области носика для розлива) 75°С; При стандартных настройках торговый автомат присваивает всем вариантам выбора одну и ту же цену, выраженную в количестве основных денежных единиц. РЕГУЛИРОВАНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ ВОДЫ Температура бойлера регулируется программным обеспечением, и может изменяться непосредственно с использованием опций меню. |
| --- | --- |

| РОЗЛИВ РАСТВОРИМЫХ НАПИТКОВ Каждый отдельный миксер для растворимых напитков поставляется в комплекте с насосом на бойлере, работающим от постоянного тока. Скорость вращения насоса и скорость потока воды регулируются электронными средствами для гарантирования последовательности и точности дозировки. Дозировка воды для каждого отдельного выбора устанавливается на основе времени розлива. На каждом отдельном миксере могут использоваться одинарные или сдвоенные носики, имеющие различные поперечные сечения, в соответствии с требуемой дозировкой воды; носики идентифицируются с использованием отличительных цветов в соответствии с максимальной скоростью воды, которая может быть достигнута. Верхний носик разработан таким образом, что через него может подаваться поток воды с более высоким напором. Носик, расположенный ниже может гарантировать обеспечение напора, достаточного для оптимальной промывки миксера. В таблице дозировки указываются заводские настройки (дозировки воды и сыпучих продуктов) и цвет носика (цвет / единичный или двойной), используемые для каждого отдельно взятого насоса. Если полка для контейнеров с сыпучими продуктами находится в разобранном состоянии, обратите внимание на носики, входящие в конструкцию каждого миксера. Предварительные установки выбора Предварительные установки выбора варьируются в зависимость от раскладки, заданной для агрегата. Предварительные установки выбора, настроенные для каждого варианта раскладки, указываются в таблице с дозировками для вариантов выбора (раскладка выбора), приведенной в таблице в сопроводительной документации, входящей в комплект поставки агрегата. Рис. 26 1- Насос 2- Клапан затвора обратного потока 3- Крепежный элемент трубопровода подачи воды 4- Плата носика (единичная или сдвоенная) 5- Взбивалка 6- Крыльчатое колесо 7- Гайка крепления кольца миксера 8- Нижнее подключение подачи воды 9- Верхнее подключение подачи воды 10- Носик розлива напитка | Калибровка насоса Скорость вращения и скорость обеспечиваемого напора для насосов, работающих от постоянного тока, регулируются электронными средствами. Чтобы настроить управляющее устройство на актуальную скорость потока, выполните калибровку насоса, то есть выполните измерение фактической скорости потока при заданной скорости. На заводе эта операция производится путем вычисления оптимальной настройки для получения правильной продолжительности цикла приготовления напитка. Тем не менее, по ряду различных причин может потребоваться повторное выполнение процедуры калибровки. После того, как определены опции выбора, для которых будет производиться повторная калибровка, выполните с использованием соответствующего меню следующие действия: - Проверьте тип носика, используемого для налива напитка (одинарный/двойной, цвет). Соответствие типа носика/насоса устанавливается производителем. - Для инициализации насоса и цепи подачи воды подтвердите цикл розлива. - Подтвердите процедуру выполнения калибровки. Для точного определения временного интервала насос работает на двух различных скоростях. - Запишите полученные количества воды. Индивидуальная настройка напитков Если вы выполняете индивидуальную настройку состава напитков путем значительного изменения дозировки воды, проверьте скорость потока воды в миксере. При необходимости, замените носик, использующийся для налива напитка, на более подходящий. Выполните калибровку насоса еще раз. По окончании выполнения процедуры калибровки выполните тестовые розливы всех напитков, относящихся к этому миксеру, чтобы убедиться, что цикл розлива напитков выполняется правильно. Внимание!!! Убедитесь, что миксер тщательно промыт без следов остатков сыпучих продуктов. КАЛИБРОВКА ДОЗАТОРА Для корректного преобразования величин дозировки продуктов установите величину скорости потока индивидуально для каждого дозатора в граммах в секунду для вычисления количества граммов, которое должно быть отпущено. Регулирование температуры воды Температура воды регулируется средствами программного обеспечения. По умолчанию используются следующие значения температуры: -93° С для бойлера эспрессо -90° С для бойлера растворимых напитков. Эти значения могут регулироваться непосредственно с использованием опций соответствующего меню. Изменения в настройке для растворимых напитков Дозировка растворимых продуктов, использующихся для приготовления кофе, дозировка воды и температура регулируются непосредственно микропроцессором. Для их изменения используйте процедуры программирования. |
| --- | --- |
| Заметки по программированию | Навигация Взаимодействие между системой и оператором осуществляется с использованием следующих элементов интерфейса: ДИСПЛЕЙ 10-строчный графический цифровой дисплей, предназначенный для отображения сообщений для пользователя и функций меню. Если требуется, на первой строке меню заголовок меню выделяется подсветкой. ЗАГОЛОВОК МЕНЮ Под заголовком меню располагается список всех доступных опций. Активный курсор В последней строке указывается заголовок меню, в котором мы производили последние действия (Filler (Загрузка) или Technician (Сервисное обслуживание)). |
| Электронная часть предназначенная для управления работой агрегата делает доступными или недоступными ряд функций для выполнения оператором. Программа предназначена для описания всех доступных функций, включая те, которые не используются вследствие специфической конфигурации (раскладки) модели. С агрегатом поставляются следующие программные компоненты: - Раскладка выборов, включая выборы, настроенные для специфической модели. - Карты процессов для меню программирования. Основные функции, предназначенные для регулирования работы агрегата, вкратце описаны ниже, они не обязательно могут отображаться в меню агрегата. Выпуск версии программного обеспечения может обновляться с использованием соответствующих систем (PC, Giga, Upkey и т.д.). При ситуации, когда дальнейшее выполнение операций требует совершения пользователем каких-либо действий, сообщение на дисплее отображается мигающим. Агрегат может работать в трех различных режимах. Клавиши клавиатуры могут использоваться для выполнения различных функций, в зависимости от того, в каком режиме работы находится торговый автомат. Штатный рабочий режим - Агрегат подключен к сети электрического питания (дверь закрыта) и все проверки выполнены. - Операции, которые могут выполняться при закрытой двери. - Продукт отпускается в соответствии с выбором пользователя, на дисплее отображаются сообщения для пользователя. Меню Filler (Наполнение) -Статистические сводки и выполнение простых проверок работы и правильности выполнения цикла розлива. Меню Technician (Сервисное обслуживание) - Настройка агрегата и эксплуатация агрегата программируются на двух следующих уровнях: Reduced (Усеченный) Для настройки параметров и дозировки для различных вариантов выбора; Complete (Полный) Выполняемые вами операции могут привести к изменениям в циклах работы. По этой причине они должны выполняться специалистами, обладающими специальными знаниями о работе агрегата и о технике электрической безопасности, а также о санитарных и гигиенических нормах и правилах. |  |

| КЛАВИАТУРА Внешняя клавиатура может быть выбрана непосредственно или, в качестве альтернативы, дополнена цифровой, в зависимости от модели. Если агрегат настроен на работу в режиме Filler (Загрузка) или Technician (Сервисное обслуживание), клавиши на панели выбора будут выполнять функции, показанные на иллюстрации, и будут загораться соответствующие светодиодные индикаторы. Клавиши "стрелка вниз" и «стрелка вверх» Эти клавиши используются для перемещения к предыдущей или к следующей опции меню, а также для увеличения или уменьшения установленных значений . Клавиша Enter Ввод : Эта клавиша используется для перехода из основного меню в подменю или для подтверждения значения, отображенного на дисплее. Клавиша Exit (Выход) Эта клавиша используется для возврата из подменю на более высоки уровень или для отмены значения, отображаемого на дисплее. Эта клавиша используется также для перемещения в режим Technician (Сервисное обслуживание) и наоборот. Для того, чтобы получить доступ к меню программирования, включите агрегат при открытой двери, нажав на выключатель двери, и нажав на кнопку программирования. Рис. 27 | ВКЛЮЧЕНИЕ Каждый раз, когда вы включаете агрегат, на дисплее отображается версия программного обеспечения. Затем производится проверка бойлеров эспрессо: После завершения цикла включения на дисплее через несколько секунд отображается следующее сообщение: Готов к работе. ВЫБЕРИТЕ НАПИТОК. |
| --- | --- |

| ОБЫЧНЫЙ РЕЖИМ РАБОТЫ При работе в обычном режиме на дисплее отображается сообщение для пользователя с приглашением выбрать напиток. Ключевая функция будет варьироваться в зависимости от раскладки и выборов, сделанных во время программирования. Если пользователь опускает монеты в монетоприемник, на дисплее будет отображена также величина текущего доступного кредита. Selection no. XXX Price X 0.30 При нажатии на клавишу выбора, в случае, если кредит недостаточен, на экране будет отображена цена за выбранную позицию, величина текущего кредита и величина необходимой доплаты. Во время выполнения цикла розлива отображается строка состояния. На ней показывается степень готовности напитка. Если системой контроля будет обнаружен сбой, появится сообщение об ошибке с расшифровкой произошедшего сбоя. В конце цикла розлива на дисплее появится сообщение с приглашением забрать напиток. Это сообщение отображается в течение нескольких секунд, после чего агрегат готов к следующему циклу розлива. ВОЗЬМИТЕ ГОТОВЫЙ НАПИТОК! | МЕНЮ FILLER (ЗАГРУЗКА) Однократно нажмите на кнопку программирования, расположенную на двери агрегата, для перехода к работе в режиме «Filler» («Загрузка»). На дисплее отобразится заголовок меню «Filler» («Загрузка») с последующим списком доступных опций. В последней строке отображается меню и номера, показывающие, на каком уровне меню вы находитесь. Для входа в меню нажмите на клавишу «Enter». Для возврата к предыдущему меню нажмите на клавишу "Exit" («Выход»). Для навигации между пунктами списка меню используйте клавиши и . СТАТИСТИКА Все данные, относящиеся к рабочим характеристикам агрегата, сохраняются в общем и в относительном счетчиках, которые могут быть обнулены без потери всех данных. Print (Печать) Эта функция предназначена для распечатки данных, которые были сохранены во время работы агрегата. Подсоедините принтер Сериал RS 232 со скоростью передачи данных 9600 бод, 8 битами данных, без бита четности, с одним стоп-битом со стандартным портом на панели кнопок для распечатки всех статистических данных, т.е.: Итоговый 1 – счетчик по выбору; 2 – счетчик по времени; 3 – счетчик скидки; 4 – счетчик сбоев; 5 – данные по монетоприемнику. |
| --- | --- |

| Относительный 1 – счетчик по выбору; 2 – счетчик по полосам времени; 3 – счетчик по скидке; 4 – счетчик сбоев; 5 – данные по монетоприемнику. При распечатке в отчете также указывается код агрегата, дата выпуска и версия программного обеспечения. Для распечатки отчета выполните следующие действия: - после выбора функции распечатки нажмите на клавишу . Появится сообщение с запросом о подтверждении: «Do you confirm?» («Вы подтверждаете распечатку отчета?»); - подключите принтер; - нажмите на клавишу Enter («Ввод») для начала распечатки Дисплей Эта функция предназначена для последовательного отображения распечатываемых статистических данных. Нажмите на клавишу Enter («Ввод») для последовательного отображения следующих данных: Суммарные счетчики 1 – счетчик по выбору; 2 – счетчик по полосам времени; 3 – счетчик по скидке; 4 – счетчик сбоев; 5 – данные по монетоприемнику Относительные счетчики 1 – счетчик по выбору; 2 – счетчик по полосам времени; 3 – счетчик по скидке; 4 – счетчик сбоев; 5 – данные по монетоприемнику Удаление (Delete) Для относительных счетчиков статистические данные могут быть сброшены на ноль либо полностью (все данные), либо избирательно для: - выборов - скидок - сбоев - данных по монетоприемнику Нажмите на клавишу ввода . Появится мигающее сообщение с запросом о подтверждении удаления: «Do you confirm?» («Вы подтверждаете обнуление статистических данных?») Нажмите на клавишу Enter для обновления статистических данных. Во время выполнения операции по обнулению статистических данных на дисплее будет отображаться сообщение "Running" («Выполняется»). | ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ЦЕНА Предусмотрена возможность назначения для одной позиции до 4 ценовых категорий, которые становятся активными в зависимости от выбранного временного интервала (полосы времени, стандартной или промо) и /или используемой платежной системы. Используйте эту функцию для изменения отпускных цен для каждой позиции посредством выбора доступных диапазонов цен. УПРАВЛЕНИЕ ТУБОЙ СДАЧИ Эта функция будет активной лишь в случае, если настроенная платежная система может выполнять эту операцию. Активируйте эту функцию для загрузки или опорожнения туб сдачи вручную. Если вы подтверждаете загрузку, на дисплее будет отображено сообщение "Credit:-" (Кредит: __). Отображенная на дисплее величина соответствует количеству денег в тубах, отведенному под выдачу сдачи. При закидывании монет в валидатор, величина на дисплее, обозначающая количество денег для сдачи, будет увеличена. Если вы подтверждаете опорожнение, вы можете установить, какая из туб будет приводиться в действие. При нажатии на клавишу Enter («Ввод») монета будет выбрасываться из активной тубы. ОТОБРАЖЕНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ Используйте эту функцию для считывания значений температуры бойлера кофейного блока и бойлера блока растворимых напитков, выраженную непосредственно в °C. |
| --- | --- |

| ТЕСТОВЫЙ РОЗЛИВ Каждая отдельная клавиша (или комбинация клавиш, в зависимости от модели) будет активировать условный выбор для полного или частичного пробного розлива (см. таблицы дозировки продуктов). Пожалуйста, помните: для выборов с основой кофе-эспрессо частичный отпуск сыпучего продукта и воды производится только с добавками, если добавки для позиции выбора не предусмотрены, отображается сообщение «Disable Sel.» ("Выбор недоступен"). Ниже приводится список доступных тестовых розливов: - Полный цикл розлива - Цикл розлива с использованием только воды - Цикл отпуска только с использованием сыпучих продуктов - Цикл розлива без добавок и аксессуаров (без чашки, мешалки и сахара) - Цикл отпуска с использованием только аксессуаров (только чашка, мешалка и сахар). ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ GSM Эта функция будет действовать лишь в случае, если торговый автомат должным образом настроен и подключен к устройству передачи данных GSM. Управляющее программное обеспечение может отправить сигнал о том, что запасы продукта подходят к концу с использованием GSM модема, когда четко заданное (запрограммированное) количество штук продукта или количество граммов сыпучего продукта было отпущено. Используйте эту функцию для сброса счетчиков, предназначенных для управления предварительными предупреждениями. ТРАНСФЕР EVADTS Если вы активируете эту функцию, агрегат будет находиться в ожидании сеанса связи с устройством для запроса статистики EVADTS. | МЕНЮ TECHNICIAN (СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ) Ниже приводится краткое описание функций программного обеспечения, которые могут потребоваться для управления агрегатам. Описания функций разделены по группам по логическому признаку в соответствии с практическим использованием, не обязательно в том порядке, в каком они отображаются в меню. Версия текущего используемого программного обеспечения может обновляться с использованием специализированных систем (PC, Giga, Upkey и т.д.). Для более обширной и подробной информации см. таблицу дозировок, поставляемую вместе с агрегатом. Пожалуйста, учитывайте текущую версию программного обеспечения, установленную на агрегат. Нажмите на клавишу в режиме работы «Filler» («Загрузка») для перевода агрегата на работу в режиме «Technician» («Сервисное обслуживание»). Примечания: Для обратного перехода к работе в режиме «Filler» («Загрузка») нажмите на клавишу в меню «Technician» («Сервисное обслуживание»). На дисплее отображается первый пункт меню Technician» («Сервисное обслуживание») с последующим списком доступных операций. В последней строке отображается название меню и номер для информирования оператора о том, на каком уровне меню он находится. Для доступа к опциям меню нажмите на клавишу Enter («Ввод»). Нажмите на клавишу Exit («Выход») для возврата к предыдущему меню. Используйте клавиши «стрелка вверх» и «стрелка вниз» для перемещения между пунктами меню. |
| --- | --- |

| ПЛАТЕЖНЫЕ СИСТЕМЫ Вы можете выбрать, какие протоколы сделать доступными для имеющихся в распоряжении платежных систем и управления соответствующими функциями. Ниже перечислены коммуникационные протоколы, которые могут использоваться для доступных платежных систем: - Validator - Executive - BDV - MDB Некоторые параметры, установленные для использования некоторыми платежными системами, сохраняются настроенными даже в случае изменения типа используемой системы. Validator Выдача сдачи незамедлительно Количество сдачи, которое следует выдать после оплаты выбора, преимущественно вычисляется и выдается после того, как торговым автоматом был послан сигнал “Successful selection” («Выбор выполнен успешно»). Если вы активируете эту функцию (по умолчанию эта функция выключена), сигнал о наличных будет послаться в начале выполнения цикла розлива. Настройка этого параметра является принудительной. Ассоциация Line/Value (Линия/Значение) Когда на дисплее отображается название функции LINE-VALUE ASSOC." (Ассоциация Line/Value (Линия/Значение)) (программирование линии) в меню «программирование», вы можете изменять значения для 6 монетных линий валидатора от A до F. ДЕСЯТИЧНЫЙ РАЗДЕЛИТЕЛЬ Нажмите на клавишу Enter для отображения положения десятичного разделителя, т.е. : 0 десятичный разделитель не используется 1 XXX X (один знак после запятой) 2 XX.XX (два знака после запятой) 3 X.XXX (три знака после запятой) Нажав на Enter можно изменить эти значения Overpay (Переплата) Эта функция устанавливает возможность для пользователя получить сдачу наличными или воспользоваться оставшимся кредитом. | Executive Версия Для работы с системой Executive вы можете выбрать следующие платежные системы: - Standard (Стандарт) - Price holding (Прайсхолдинг) - UKEY (Price holding price display) (Прайс Холдинг прайс дисплей) Выдача сдачи незамедлительно Количество сдачи, которое следует выдать после оплаты выбора, преимущественно вычисляется и выдается после того, как торговым автоматом был послан сигнал “Successful selection” («Выбор выполнен успешно»). Если вы активируете эту функцию (по умолчанию эта функция выключена), сигнал о наличных будет послаться в начале выполнения цикла розлива. Настройка этого параметра является принудительной |
| --- | --- |
| Протокол BDV Меню протокола BDV позволяет пользователю задать функции, перечисленные ниже. Выдача сдачи незамедлительно Количество сдачи, которое следует выдать после оплаты выбора, преимущественно вычисляется и выдается после того, как торговым автоматом был послан сигнал “Successful selection” («Выбор выполнен успешно»). Если вы активируете эту функцию (по умолчанию эта функция выключена), сигнал о наличных будет послаться в начале выполнения цикла розлива. Настройка этого параметра является принудительной Тип продажи Используется для настройки в рабочем режиме на один розлив или на несколько розливов. В случае настройки на несколько розливов сдача не выдается немедленно после завершенного успешно розлива, но остается в виде доступного кредита для следующих розливов. Если нажать на кнопку возврата монет, деньги в количестве оставшегося доступным кредита будут возвращены, если величина суммы, подлежащей возврату, не превышает максимального установленного размера сдачи. Change control (Управление сдачей) Используется для включения/выключения возврата кредита в случае, если розлив не был выполнен. Если эта функция включена, возврат монет производится даже в том случае, если первый цикл розлива не был выполнен. Если по какой либо причине при выполнении цикла розлива произошел сбой, сдача будет выдана по запросу. Maximum credit (Максимальный кредит) Эта функция используется для задания максимально принимаемого кредита для заброшенных в автомат монет. Maximum change (Максимальная сдача) Вы можете установить лимит на суммарное количество сдачи, которое монетный механизм будет выдавать при нажатии на кнопку возврата монет или после однократного налива. Кредит, превышающий количество, будет пересчитан наличными. Coins accepted (Принимаемые монеты) Эта функция используется для определения того, какие монеты будут приниматься из ряда монет, распознаваемых валидатором. Для проверки соответствия монеты/величины сверьтесь с этикеткой, на которой показано расположение монет в монетоприемном механизме. Coins not accepted (Не принимаемые монеты) Используется для программирования отклонения приема монет в случае установки опции "exact amount" («точное количество»). Для проверки соответствия монеты/величины сверьтесь с этикеткой, на которой показано расположение монет в монетоприемном механизме. | ВЕЛИЧИНА "EXACT AMOUNT" («ТОЧНОЕ КОЛИЧЕСТВО») Эта функция используется для задания комбинации пустых туб, предназначенной для настройки монетоприемника на работу в режиме "exact amount" («точное количество»). Все возможные комбинации пустых туб перечислены ниже в этом разделе. Для упрощения, комбинация описывается с упоминанием туб А, В и C, где туба A будет получать монеты с самым низким номиналом, а туба С – монеты с самым высоким номиналом. 0 A или {В и С) 1 A и В и С 2 A и В только 3 A и (В или С) 4 A только 5 только A или В (по умолчанию) 6 A или B или C 7 только A или В 8 только A или С 9 только В и С 10 только В 11 только В или С 12 только С Dispensing buttons (Кнопки налива) Эта функция используется для включения или отключения кнопок, расположенных на монетоприемном механизме в порядке выпуска монет из туб, предназначенных для выдачи сдачи. ПЕРИФЕРИЙНЫЙ МОДУЛЬ C.P.C. Периферийный модуль предназначен для информирования монетоприемного механизма о подключении или об отключении периферийных модулей, подключенных последовательно (периферийные модули типа C.P.C – по умолчанию управляющий модуль всегда остается включенным). Minimum tube level (Минимальный уровень в тубе) Эта функция используется для того, чтобы заблаговременно выдать пользователю предупреждающее сообщение "Insert exact amount" («Введите точное количество») посредством добавления количества монет от 0 до 15 к количеству монет, которое было запрограммировано для установления статуса полных туб сдачи. FREE SALE (БЕСПЛАТНЫЙ ОТПУСК) Большинство платежных систем, оснащенных протоколом BDV предназначены для выполнения функции бесплатного отпуска. Тем не менее, в некоторых платежных системах эта функция не предусмотрена. В этом случае необходимо активировать VMC (vending machine control – управление торговым автоматом, по умолчанию эта опция отключена) для бесплатного отпуска, и установить цену для опций выбора «0», если некоторые позиции отпускаются бесплатно. |

| MDB Меню протокола MDB позволяет пользователю задать функции, перечисленные ниже. Выдача сдачи незамедлительно Количество сдачи, которое следует выдать после оплаты выбора, преимущественно вычисляется и выдается после того, как торговым автоматом был послан сигнал “Successful selection” («Выбор выполнен успешно»). Если вы активируете эту функцию (по умолчанию эта функция выключена), сигнал о наличных будет послаться в начале выполнения цикла розлива. Настройка этого параметра является принудительной. Десятичный разделитель Нажмите на клавишу Enter для отображения положения десятичного разделителя, т.е. : 0 десятичный разделитель не используется 1 XXX.X (один знак после запятой) 2 XX.XX (два знака после запятой) 3 X.XXX (три знака после запятой) При нажатии на клавишу Enter («Ввод») значения начнут мигать, и могут быть изменены. Настройка этого параметра является обязательной. Type of dispensing cycle (Тип цикла розлива) Используется для настройки в рабочем режиме на один розлив или на несколько розливов. В случае настройки на несколько розливов сдача не выдается немедленно после завершенного успешно розлива, но остается в виде доступного кредита для следующих розливов. Если нажать на кнопку возврата монет, деньги в количестве оставшегося доступным кредита будут возвращены, если величина суммы, подлежащей возврату, не превышает максимального установленного размера сдачи. Obligation to buy (Обязательный заказ) Эта функция используется для включения/выключения функционирования клавиши возврата монет перед отпуском продукта. - ВКЛ.: сдача выдается после выбора продукта - ВЫКЛ.: сдача возвращается незамедлительно после нажатия на кнопку возврата монет (агрегат работает как разменный автомат) Maximum credit (Максимальный кредит) Эта функция используется для задания максимально принимаемого кредита для заброшенных в автомат монет. Maximum change (Максимальная сдача) Вы можете установить лимит на суммарное количество сдачи, которое монетный механизм будет выдавать при нажатии на кнопку возврата монет или после однократного налива. Кредит, превышающий количество, будет пересчитан наличными. Coins accepted (Принимаемые монеты) Эта функция используется для определения того, какие монеты будут приниматься из ряда монет, распознаваемых валидатором. Для проверки соответствия монеты/величины проверьте конфигурацию монетоприемного механизма. | Coins returned (Возвращаемые монеты) Эта функция используется для определения того, какие монеты будут выдаваться в виде сдачи из монет, имеющихся в наличии в тубах. Этот параметр активен только в случае применения монетного механизма, не приспособленного для автоматического выбора тубы, которая будет использоваться для выдачи сдачи. Для сверки соответствия монеты/значения проверьте конфигурацию монетоприемного механизма. Bills accepted (Принимаемые чеки) Эта функция используется для определения чеков, которые будут приниматься, среди всех чеков, распознаваемых устройством для считывания. Для сверки соответствия банкноты/номинала проверьте конфигурацию устройства для считывания. Below-the-level acceptance (Критерии приема монет) Эта функция используется для определения, какие монеты будут приниматься из распознаваемых валидатором, когда агрегат работает в режиме "exact amount" («точное количество»). Для сверки соответствия монеты/значения проверьте конфигурацию монетоприемного механизма. Below-the-level bill acceptance (Критерии приема банкнот) Эта функция используется для определения, какие банкноты будут приниматься из распознаваемых устройством для считывания, когда агрегат работает в режиме "exact amount" («точное количество»). Для сверки соответствия банкноты/номинала проверьте конфигурацию устройства для считывания. Cashless private (Конфиденциальность при безналичном расчете) Для защиты конфиденциальности пользователя эта функция используются при активации следующим образом: в строке на дисплее вместо обозначения величины кредита отображается строка в следующем виде: "—" вместо величины кредита при безналичном расчете. Overpay (Переплата) Эта функция устанавливает возможность для пользователя получить сдачу наличными или воспользоваться оставшимся кредитом. Cash-sale management (Управление наличным расчетом) Эта функция используется для свидетельствования о том, что наличные транзакции были выполнены с использованием системы безналичного расчета. Ниже приводится список доступных значений: - 0 стандартная работа: наличные транзакции фиксируются как таковые -1 принудительное отправление к безналичной системе 1: наличные транзакции записываются как транзакции, выполненные системой безналичного расчета 1 - 2 принудительное отправление к безналичной системе 1: наличные транзакции записываются как транзакции, выполненные системой безналичного расчета 2 |
| --- | --- |
| Parallel machine (Агрегат, подключенный параллельно) Эта функция используется для активации наличия параллельного валидатора или системы считывания для перезагрузки ключей. Exact change equation (Уравнение точного количества сдачи) Функция используется для выбора одного из 15 возможных алгоритмов, применяемых для выдачи сдачи после выполнения успешного выбора. Каждый алгоритм при работе выполняет проверки на соответствие ряду требований, таких как количество монет в тубах или состояние туб (пустые или наполненные), которые механизм выдачи монет будет задействовать для выдачи сдачи. В случае, если одно из этих требований не выполняется, агрегат может сдачу не выдать. В этом случае на дисплее будет отображено сообщение "No change" («Без сдачи»). Maximum cashless credit (Максимальный размер кредита при безналичном расчете) Эта функция используется для задания максимального размера кредита при безналичном расчете ключом/картой, который может быть принят системой. Если у ключа имеется большее значение, ключ не будет принят системой. Величина настройки всегда должна быть больше или равна величине, установленной для функции "Maximum cash revalue" («Максимальный пересчет сдачи»). Если эта величина будет изменена и уменьшена, ей будет присвоено то же значение, что и величине "Maximum cash revalue" (Максимальный пересчет сдачи). Maximum cashless recharge (Максимальный безналичный кредит) Эта функция используется для установки максимальной величины кредита, которая может быть начислена с использованием системы ключа или карточной системы. Максимальный уровень тубы Эта функция используется для задания количества монет от 0 до 15 для установления состояния туб с монетами для сдачи (наполненные или пустые) и для выдачи заблаговременного предупреждающего сообщения пользователю: "insert the exact amount" («Внесите точное количество»). Bill reader function (bill revalue) (Функция устройства для распознавания банкнот) Эта функция используется для включения распознавателя банкнот только для перезагрузки кредита на системах безналичного расчета (ключ или карта). Indefinite credit acceptance (Принятие неопределенного кредита) Эта функция предназначена для принятия систем безналичной оплаты (ключей или карт) или непринятия в случае, если система безналичного расчета не определена. Groups of users (Группы пользователей) Эта функция предназначена для ассоциирования прайс-листа (прейскурант 1, прейскурант 2, прейскурант 3) с группами пользователей (от 1 до 5). Все группы пользователей по умолчанию ассоциируются с прейскурантом 1. | PRICES (ЦЕНЫ) С использованием опций этого меню вы можете настроить цены для позиций индивидуально (в отдельности для каждого варианта выбора) или пакетно – то есть установить единую цену на все позиции выбора, а также определить границы действия временного интервала «промо». Агрегат поддерживает назначение до 4 различных цен на отдельную позицию. Каждая цена действует в определенный назначенный временной промежуток (стандартный или «промо»), а также в зависимости от используемой платежной системы. Цены распределены по 4 спискам, и они могут программно устанавливаться (в диапазоне от 0 до 65,535) для каждого из 4 списков «пакетно» (то есть устанавливается единая цена для всех позиций выбора) и индивидуально (цена назначается для каждой позиции в отдельности). Кроме того, цена на отдельную позицию может также непосредственно регулироваться с использованием клавиатуры. Если вам требуется установить преимущественно одну цену на большинство отпускаемых продуктов, рекомендуется сначала установить программно единую цену на все отпускаемые продукты, затем индивидуально отрегулировать позиции, которые продаются по другой цене. Системы BDV, EXECUTIVE, VALIDATORS Эти системы дают вам дополнительную возможность регулировать не только стандартный прейскурант, но также и позиции «промо» прейскуранта, если используется соответствующая функция для включения режима временных интервалов. Выбранные позиции будут отпускаться по цене, указанной в "промо" прейскуранте в течение интервалов времени, продолжительность которых будет задаваться вами программно. MDB Эти системы предназначаются для установления, будут ли использоваться все 4 списка с ценами одновременно или будут использоваться два различных диапазона в соответствии с установленными интервалами времени. Если вы не используете интервалы времени, вы можете управлять не только стандартным списком, но также и тремя остальными списками, в зависимости от того, какая система безналичного расчета поддерживается (клавиши 1-3). Если вы используете временные интервалы, выбранные позиции будут отпускаться по цене, отличной от стандартной цены, используемой в системе безналичного расчета. В течение временных интервалов, которые вы можете запрограммировать, выбранные позиции могут отпускаться по двум различным "промо" ценам, установленным для стандартного списка и для системы безналичного расчета. Promotional time band (Временной интервал «промо») 4 интервала времени, программируемые для продажи позиции выбора по 4 различным ценам. Диапазоны могут быть установлены в часах (от 00 до 23) и в минутах (от 00 до 59). Для контроля времени используются встроенные часы. |

| ДОЗЫ Эта группа функций предназначается для задания всех переменных, необходимых для приготовления напитков. Selection parameters (Параметры выбора) Подтвердите эту функцию для доступа к подменю, предназначенных для управления параметрами. Первая опция заключается в выборе позиции, с параметрами которой вы хотите работать. Нажмите на клавишу «1» на внешней клавиатуре для отображения относящихся к опции параметров, в зависимости от того, является ли кнопка выбором или предварительным выбором. Composition set (Установка состава) Используйте эту группу функций для изменения дозировок и параметров, относящихся к количествам воды и сыпучих продуктов в напитке, который вы выбрали. Подтвердите эту функцию для отображения списков ингредиентов (сыпучих продуктов/воды), входящих в состав напитка, в порядке дозировки отпуска воду (см. таблицу дозировок). Состав напитка может включать максимум 4 ингредиента (вода + сыпучие продукты). Каждая отдельная доза воды должна ассоциироваться с несколькими сыпучими продуктами. Для налива воды, выполните действия со следующими параметрами: | Mixer (Миксер) Mixing mode (Режим смешивания) Для каждой отдельной позиции выбора вы можете установить продолжительность цикла смешивания для каждой отдельной дозировки воды, входящей в состав выбранного напитка. Продолжительность может быть установлена в двух различных режимах: абсолютном т.е. вне зависимости от времени запуска насоса. Продолжительность цикла смешивания устанавливается в десятках секунд и вычисляется от времени, когда насос начинает работу. относительном по различию, заданном или по умолчанию, по сравнению со временем, когда насос останавливается. Например: если установлена величина 0, смешивание будет закончено в момент, когда остановится насос. Продолжительность цикла смешивания всегда выражается в десятых долях секунды. Mixing speed (low / medium / high) (Скорость смешивания (низкая/средняя/высокая)) Вы можете задать желаемую скорость смешивания в зависимости от характеристик используемого продукта. Mixing time (Время смешивания) Вы можете задать, в течение какого времени миксер будет активен после того, как закончится работа насоса в рамках цикла приготовления одного продукта. Brewing parameters (только для агрегатов FB) Этот параметр не доступен. |
| --- | --- |

| Дозировки воды Для регулировки розлива воды используйте следующие параметры: Event Start (0 - 3) (Начало события 0-3) Установите эту величину для налива воды для соответствующего ингредиента в произвольном порядке. Поступая таким образом, вы можете варьировать последовательность поступления различных ингредиентов, что позволяет получить продукт более высокого качества. Delay Time (Время задержки) Вы можете установить время отсрочки подачи воды (в десятках секунд) по отношению к предыдущему событию. Dose in CC (Дозировка в кубических сантиметрах) Вы можете задать дозировку воды непосредственно для каждого отдельного события в кубических сантиметрах. Дозировка в CDV (только для напитков эспрессо) Вы можете непосредственно задать желаемое количество воды для начала события относительно напитков эспрессо в cdv (повороты крыльчатого колеса). Flow rate in cc/sec (Скорость потока в см3/с) Вы можете установить рабочую скорость подачи воды для насосов модуля растворимых напитков, задав скорость потока в кубических сантиметрах в секунду. Эта величина используется для вычисления времени, необходимого для отпуска дозы воды в кубических сантиметрах. Brewing time (Время заваривания) Не используется в моделях этой серии. Powder doses (Дозировки сыпучих продуктов) Для задания дозировок отпуска сыпучих продуктов выполните действия со следующими параметрами: Dose in grams (Дозировка в граммах) Вы можете задать непосредственно количество сыпучего продукта для каждого ингредиента (за исключением кофе в капсулах), входящего в состав приготовляемого напитка, в граммах. Flow rate in gr/sec. (Скорость насыпки в граммах в секунду) Вы можете установить рабочую скорость дозаторов для определения скорости насыпания в граммах в секунду. Эта величина используется для вычисления времени, необходимого для отпуска дозы, выраженной в граммах. Decaff Cycle or Step Dispensing (Пошаговый розлив) Используйте эту функцию, чтобы установить для каждой позиции на основе растворимого кофе, по сравнению с общей настройкой, должен ли розлив выполняться стандартным циклом или пошагово. - DECAFF CYCLE (Розлив циклом): используйте этот параметр для отпуска порошка перед отпуском воды, для улучшения качества напитка (рекомендуется для растворимого кофе): - ON A STEP BASIS (Пошаговый розлив): используйте этот параметр для попеременного насыпания порошка и долива воды (от 1 до 5 шагов). | Dripping (Капли) Вы можете задать время ожидания (время ожидания программируется в диапазоне от 0 до 2000 сотых секунды) от момента окончания розлива до закрывания рычага для каждой позиции выбора с тем, чтобы оставить достаточно времени для полного опустошения трубопроводов. Selection status (Состояние выбора) Для каждой клавиши, отвечающей за опцию выбора, вы можете установить, активна она или нет. Аксессуары Для каждого отдельного аксессуара: - сахар вкл./выкл. - мешалка вкл./выкл. - чашка вкл./выкл. - сахар в чашку (доза в граммах) вы можете назначить, будет ли он поставляться при розливе, или нет. COMPLETE SELECTION TEST (ПОЛНЫЙ ТЕСТ ОПЦИИ ВЫБОРА) Используйте эту функцию для розлива каждой отдельной позиции выбора при открытой двери агрегата и без введения всех требуемых количеств ингредиентов: - полный состав позиции выбора - только вода - только сыпучие продукты - без аксессуаров (чашки, сахара, мешалки) - только аксессуары Код продукта Используйте эту функцию, чтобы присвоить каждой опции выбора 16-позиционный идентификационный код каждой позиции выбора для обработки статистических данных. Global powder doses (Общие дозировки сыпучих продуктов) Используйте эту функцию для регулирования дозировки сыпучего продукта для каждого отдельного дозатора для нескольких опций выбора одновременно. Pump Setup (Настройка насоса) Скорость вращения и скорость потока, перекачиваемого насосами, работающими от источника постоянного тока, может регулироваться с использованием электронных компонентов. Для настройки управляющего устройства для работы с фактической скоростью потока необходимо выполнить калибровку насосов, т.е. измерить фактическую скорость потока при заданной скорости. Эта операция выполняется на этапе заводского изготовления, однако вам по различным причинам может потребоваться провести ее повторно. Каждый насос включается в строго определенное время при минимальной и максимальной скорости посредством соответствующего меню. Система может оптимизировать скорость розлива посредством сохранения значения полученной дозировки воды. |
| --- | --- |

| Doser Setup (Настройка дозатора) Для корректного преобразования величин продуктов настройте величину скорости потока для каждого дозатора в г/с для вычисления количества граммов, которое должно быть отпущено. Клавиатура Клавиша <—> sel Используйте эту функцию для изменения порядка опций выбора, ассоциирующихся с клавишами клавиатуры и заданного раскладкой, которую вы настроили. На дисплее последовательно отображается список доступных опций выбор. Нажмите на целевую клавишу для сохранения созданной ассоциации. Double key (Сдвоенная клавиша) Используйте эту функцию для объединении 2 клавиш, расположенных одна над другой для использования клавиши удвоенного размера для одной опции выбора. Selection no. check (Проверка номера опции выбора) Вы можете выполнить проверку номера опции выбора, ассоциирующегося с клавишей. No Sugar (Без сахара) Используйте эту клавишу для настройки всех опций выбора, состав которых не содержит сахар, как действующую по умолчанию(ON). Эта функция доступна только на некоторых моделях. Decaff cycle (Пошаговый розлив) Эта функция действительна для опций выбора на основе растворимого кофе. Опции выбора идентифицируются в раскладке, и их идентификационный код не может быть изменен. Если вы активируете эту функцию для всех опций выбора на основе кофе (если функция активирована), отпуск порошка растворимого кофе производится перед наливом воды. Тем не менее, вы можете изменить эти параметры по одному, в отдельности для каждой опции выбора на основе растворимого кофе. | VM CONFIGURATION (КОНФИГУРАЦИЯ ТОРГОВОГО АВТОМАТА) Эта группа функций предназначена для проверки всех параметров, касающихся функционирования агрегата. Date and time set (Установка даты и времени) Эта функция используется для настройки текущей даты и времени. Величина используется для настройки временных интервалов и для использования в статистических отчетах. Boiler temperature (Температура бойлера) Используйте эту функцию для установки рабочей температуры бойлера, выраженной в °C, для бойлеров, фактически использующихся при эксплуатации агрегата. При нажатии на клавишу Enter (Ввод) key после выбора бойлера, величина температуры будет отображаться мигающей, и может быть изменена. |
| --- | --- |

| DB MANAGEMENT (УПРАВЛЕНИЕ ДАННЫМИ) Эта группа функций предназначена для управления основными данными, с которыми работает агрегат. Initialization (Инициализация) Эта функция используется в случае возникновения ошибки в данных памяти или в случае замены программного обеспечения. При этом все статистические данные обнуляются, за исключением общего электронного счетчика. Когда на дисплее отображается название функции e «Initialization», вы можете инициализировать агрегат посредством восстановления всех данных, использующихся по умолчанию. Нажмите на клавишу Enter («Ввод») . После этого будет выдано сообщение с запросом о подтверждении "Do you confirm?" («Вы подтверждаете?»). Если вы нажмете на клавишу Enter («Ввод») еще один раз, вам потребуется вручную ввести с клавиатуры несколько параметров, т.е.: "country" понимаемый как тип основных дозировок для различных опций выбора(т.е. IT coffee (растворимый кофе) = 60 кубических сантиметров, FR coffee (Заварной кофе) = 106 кубических сантиметров). Параметры "countries" сделаны доступными в соответствии с моделями. "lay out" («раскладка») четко определенное количество комбинаций клавиш выбора, доступных для выбора в каждой конкретной модели и для типа дозировок (комбинации, доступные для каждой отдельной раскладки, поставляются вместе с таблицами дозировки, входящими в комплект поставки агрегата). "tank" («резервуар») Используется для определения источника подачи воды: 0 – из центральной водопроводной цепиs 1 – из внутреннего резервуара 2 – из двух внутренних резервуаров. После подтверждения выбора соответствующих опция на дисплее будет отображено сообщение «Running» в течение нескольких секунд. Save custom DB (Сохранение данных, настроенных пользователем) Эта функция используется для сохранения текущей используемой конфигурации агрегата на внешнем запоминающем устройстве. Эта функция используется в случае, если вы выполнили индивидуальную настройку (параметров или опций выбора), отличающуюся от заводских установок. Restore custom DB (Восстановление пользовательских настроек) Используется для восстановления настоек пользователя, сделанных при помощи функции “Save modified DB”. Для восстановления исходных заводских установок агрегата проведите процедуру инициализации. | Display (Дисплей) Эта группа функций используется для регулирования всех параметров дисплея. Language (Язык) Используйте эту функцию, чтобы выбрать язык, который вы хотите использовать для отображения сообщений, из списка возможных языков. Secondary language (Второй язык) Эта функция используется для выбора второго языка, который будет использоваться для отображения сообщений в «обычном режиме работы». Setting up the promotional message (Настройка рекламного сообщения) Эта функция используется для составления сообщения (5 строк макс.) посредством использования клавиш и для навигации по всем буквам алфавита. После нажатия на клавишу Enter («Ввод») первая буква, которую вы можете изменить, будет отображаться мигающей. Нажмите на клавишу , чтобы сохранить сообщение. Promotional image (Имиджевое изображение) Эта функция используется для включения/выключения рекламного изображения на дисплее в обычном режиме работы: - ON (ВКЛ.): в обычном рабочем режиме на дисплее попеременно в течение 3 секунд отображается рекламное изображение и сообщение "Select a product" («Выберите продукт»). - ВЫКЛ.: в обычном рабочем режиме на дисплее отображается только сообщение "Select a product" («Выберите продукт»). LCD contrast regulation (Настройка контраста ЖКД) Эта функция используется для регулирования контрастности дисплея от минимальной (5%) до максимальной -- 99%, используется по умолчанию. Screen Saver time (Время включения скрин-сейвера) Используйте эту функцию для настройки времени неактивности (в минутах) на экране будет включаться скрин-сейвер (по умолчанию установлено время 10 минут). Если установить значение 0, скрин-сейвер не будет включаться. Menu Management (Управление меню) Password (Пароль) Это 5-позиционный цифровой код, который требуется ввести для отображения также и всех дополнительных функций. По умолчанию используется пароль 00000. Reduced / complete menu enable (Включение сокращенного/полного меню) Чтобы активировать функцию запроса пароля для получения полного доступа ко всем функциям меню Technician (Сервисное обслуживание) как только вы перешли к работе в режиме программирования. По умолчанию запрос на ввод пароля не выдается. |
| --- | --- |

| Espresso Unit (Модуль эспрессо) Espresso Unit Position (Положение модуля эспрессо) Функция в этой модели не используется. Washing (Промывка) Wash key enabling (Включение клавиши промывки) Используйте эту функцию для активации работы кнопки, предназначенной для промывки миксеров. Преимущественно эта кнопка не является активной. Automatic mixer washing (Автоматическая промывка миксера) Вы можете установить время, в которое промывка миксера будет выполняться автоматически. Если вы установите время 12.00 часов, функция будет выключена (установка, используемая по умолчанию). ES unit washing (Промывка модуля эспрессо) Вы можете установить время, в которое промывка модуля эспрессо будет выполняться автоматически. Если вы установите время 00.00 часов, функция будет выключена (установка, используемая по умолчанию). Mixer heating (Нагревание миксера) Если эта функция включена, и никаких розливов не производилось с использованием миксеров молока или миксеров растворимого кофе в течение последних 3 минут, несколько капель горячей воды наливается перед каждым выбором крепкого растворимого кофе, растворимого кофе с молоком или эспрессо с молоком. Mixer cooling (Охлаждение миксера) (если в конструкции агрегата предусмотрен блок охлаждения) Если агрегат оборудован блоком охлаждения, эта функция по умолчанию включена. Если никаких розливов не производилось с использованием миксеров охлажденных напитков в течение последних 3 минут, небольшое количество холодной воды наливается перед отпуском всех позиций выбора, отпускаемых с сиропом. | Accessories (Аксессуары) Tank (Резервуар) Используйте эту функцию, чтобы определить, будет ли вода подаваться в агрегат из водопроводной сети или из внутренних резервуаров: 0 – вода подается из водопроводной сети; 1 – внутренний резервуар регулируется индивидуально; 2 – используются два внутренних резервуара для подачи воды поочередно. Photocell (Фотоэлемент) Эта функция используется в моделях, оснащенных «датчиком наличия чашки» -- фотоэлементом, определяющим наличие объекта в зоне розлива. Если эта функция включена, и в отсеке розлива не детектируется наличие объекта, чашка не отпускается, а на экране появляется сообщение "No cup" («Нет чашки»). Более того, вы можете задать, будет ли в случае сбоя работа агрегата блокироваться или продолжаться с использованием керамической чашки после двух попыток отпуска чашки, когда датчик не детектирует наличие объекта в отсеке для розлива. Лампа, предназначенная для освещения отсека розлива регулируется датчиком наличия чашки. Если чашка остается в отсеке, на дисплее отображается сообщение с напоминанием пользователю убрать чашку перед выполнением следующего цикла розлива. Flap (Откидная створка) На агрегатах этой модели данная функция не используется. Jug Facilities (Использование большого сосуда) На некоторых моделях, оснащенных специальным ключом вы можете получить некоторое количество (количество задается программно в диапазоне от 1 до 9,5 по умолчанию) отпуска продукта без чашек, чтобы наполнить большой сосуд. Stirrer (Мешалка) Используйте эту функцию для отпуска мешалок из колонны (если на агрегате установлена одна колонна), или для отпуска мешалок из двух колонок попеременно, если на агрегате установлены две колонки. Cup shift arm time (Время срабатывания рычага сдвига чашки) Используйте эту функцию для увеличения времени (в десятых долях секунды), в течение которого рычаг сдвига чашки будет оставаться в положении забора чашки для корректного отпуска перед тем, как чашка будет передвинута рычагом сдвига чашки в отсек для розлива. Cup turret time (Время вращения револьверной головки с чашками) Используйте эту функцию для задания отсрочки вращения стекера чашек для балансировки инерции, задается в зависимости от типа чашки. |
| --- | --- |

| Energy saving (Режим экономии электроэнергии) Для периодов, когда агрегат не используется, выберите одну из следующих опций для сохранения электроэнергии: Energy Saving (Экономия электроэнергии): Используйте эту опцию для прерывания работы торгового автомата и для выключения бойлеров на периоды, заданные с использованием функции "Energy Saving Parameters" («Параметры режима экономии электроэнергии»). Кнопки опций выбора не активны в течение всего периода пребывания агрегата в режиме экономии электроэнергии. Sleep Energy Saving (Сохранение энергии в спящем режиме): Используйте эту опцию для выключения светодиодных индикаторов, расположенных на передней панели агрегата после того, как агрегат неактивен в течение 15 минут, а также для понижения температуры бойлера до 70°C. Нажмите на любую кнопку выбора напитка для восстановления работы агрегата в обычном режиме. Использование кнопок опций выбора будет активировано сразу после достижения рабочей температуры. Soft Energy Saving (Режим мягкой экономии электроэнергии): Используйте эту опцию для выключения светодиодных индикаторов, расположенных на передней панели агрегата в течение интервалов времени, заданных с использованием функции "Energy Saving Parameters" («Параметры сохранения электроэнергии»), в то время как бойлеры будут функционировать в обычном режиме. Нажмите на любую кнопку выбора напитка для восстановления работы агрегата в обычном режиме. Energy Saving parameters (Параметры энергосбережения) Используйте эту функцию для настройки 4 временных интервалов, в течение которых используются различные схемы энергосбережения (Режим энергосбережения и Режим мягкого энергосбережения). Out of service panel backlighting (Подсветка панелей в периоды, когда агрегат не работает) Вы можете задать, будет ли выключаться светодиодная подсветка панелей в периоды, когда агрегат не работает. Cold unit ID setup (Настройка ID охладительного модуля) Эта функция активна, если на агрегате установлен охладительный модуль. | Master Slave (Управляющее устройство / Подчиненное устройство) Управляющая система агрегата приспособлена для установки в составе парка агрегатов наряду с другими торговыми автоматами (Самба, Самба Топ и Диезис). Setup (Установка) Используйте эту функцию для установления иерархии управляющего устройства /подчиненного устройства 1/ подчиненного устройства 2 между подключенными к сети торговыми автоматами. Этот агрегат может быть сконфигурирован как управляющее устройство или как подчиненное устройство. Более того, устанавливается двухпозиционное (XX) или трехпозиционное (OXX; 9XX) числовое обозначение опций выбора. Функция master/slave (управляющее устройство/подчиненное устройство) не является доступной по умолчанию. Slave Price Holding (протокол Executive) Если используется система Executive, и она установлена на режим "Price Holding", используйте эту функцию для установки такого же режима на ПО подчиненного устройства. Виртуальный возврат (Протокол Exe / BDV) Если выборы составлены из виртуальных единиц (меню, которые доступны на подчиненных устройствах), используйте эту функцию для установки, будет ли удерживаться (ВЫКЛ.) или нет (ВКЛ.) частичное количество при сбое при следующем выборе (доставке) Reset Minislave (Перезагрузка Мини-слэйв) Используйте эту функцию для обнуления всех настроек, относящихся к функции мастер/слэйв на подчиненном устройстве. Monitor slave (Мониторинг подчиненного устройства) Используйте эту функцию для прокручивания всей доступной информации по подключенному подчиненному устройству. При включении подчиненного устройства при отображении этой функции, на дисплее будет последовательно отображаться следующая информация: - версия ПО - тип подчиненного type of slave (XX, OXX, 9XX) - наличие протоколов, предназначенных для детектирования розлива - количество лотков и ящиков - наличие устройства, предназначенного для блокирования открывания отсека розлива - температура внутреннего датчика. Для выхода из этого режима необходимо выключить управляющее устройство. Display slave information (Отображение информации по подчиненному устройству) В данной модели не используется Используйте эту функцию для постоянного отображения температуры на подключенном подчиненном устройстве. |
| --- | --- |

| Machine serial number (Серийный номер агрегата) Используйте эту функцию для изменения 8-значного числового кода, использующегося для идентификации торгового автомата (по умолчанию установлено значение 0). Programming the operator code (Программирование кода оператора) Когда на дисплее отображается название функции «Operator Code» («Код оператора»), вы можете изменить шестизначный цифровой код, использующийся для идентификации группы агрегатов (по умолчанию установлено значение 0). Location code (Код размещения) Когда на дисплее отображается функция "Location Code" (Код размещения), вы можете изменить восьмипозиционный цифровой код, использующийся для идентификации места установки агрегата (по умолчанию установлено значение 0). Installation date (Дата установки) Используйте эту функцию для сохранения текущей системной даты в качестве даты установки. Эта дата будет вноситься в отчет при распечатке отчета по статистическим данным. Programming the machine code (Программирование кода агрегата) Когда на дисплее отображается название функции «Machine Code» («Код агрегата»), вы можете изменить восьмипозиционный числовой код, использующийся для идентификации агрегата (По умолчанию установлено значение 0). Aspirator management (Управление аспиратором) Используйте эту функцию для установки постоянной работы всасывающего вентилятора в модулях сыпучих растворимых продуктов: - ON (ВКЛ.): вентилятор постоянно включен; - OFF (ВЫКЛ.) вентилятор включается только при выполнении цикла розлива и в течение 30 секунд после окончания цикла розлива. | ТЕСТ Test dispensing (Тестовый розлив) Эта функция используется для розлива отдельной позиции выбора при открытой двери агрегата и без полного введения всех ингредиентов, входящих в состав отпуска: - полная позиция выбора - только вода - только сыпучий продукт - без аксессуаров (чашка, сахар и мешалка) - только аксессуары |
| --- | --- |

| Special functions (Специальные функции) Вы можете использовать эту функцию для: - отпуска кофейных капсул - открывания электромагнитного клапана для впуска воздуха в бойлер в случае, если бойлер пуст, в целях осуществления процедур по техническому обслуживанию (только модули Эспрессо) - установить бойлер вручную - настроить модуль заваривания: . на полные обороты - давление пистона - промывку горячей водой - включить механизм, предназначенный для отпуска мешалки: нажмите на клавишу и для отпуска мешалок попеременно из первой и второй колонок. | Autotest (Автотест) Эта функция используется для проверки функционирования основных компонентов агрегата, выполняемой в полуавтоматическом режиме. Нажмите на клавишу Enter («Ввод») для отображения Вы можете отозвать любую операцию и переместиться к следующей, нажав на клавишу выхода. Если вы подтверждаете выполнение операции посредством нажатия на клавишу ввода, вы инициируете выполнение цикла автоматического тестирования. Некоторые элементы управления появляются автоматически. Другие требуют ввода информации вручную. В последовательности: - работа дозаторов в течение 2 секунд - работа взбивалок в течение 2 секунд на разных скоростях - отпуск чашки - отпуск мешалки - поворот модуля заваривания - проверка работы кнопки промывки - тест полноты контейнера для сбора жидких отходов; агрегат продолжает оставаться в режиме ожидания, пока вы не задействуете микропереключатель полного наполнения контейнера для сбора жидких отходов вручную - тест светодиодных сигнальных индикаторов; проверка функционирования подсветки передних панелей и подсветки элементов интерфейса с пользователем: монетоприемника, индикатора готовности чашки и готовности сдачи. - включение лампы для подсветки отсека розлива (если предусмотрено в конструкции агрегата) - проверка клавиатуры; на дисплее будет отображаться номер клавиши, на которую следует нажать, после чего нужно подождать зажигания контрольного светодиода и перейти к следующей клавише. - проверка функционирования датчика температуры бойлера - проверка работы звукового сигнализатора - проверка функционирования монетного механизма - проверка функционирования помольного колеса; не используется на этой модели - проверка функционирования аспиратора; агрегат попеременно включает и выключает колесо всасывающего вентилятора - проверка работы микропереключателя открытой двери на этой модели не используется - проверка состояния дисплея; агрегат включает все пиксели дисплея для удобства проведения визуальной проверки. |
| --- | --- |

| STATISTICS (СТАТИСТИКА) Electronic counter (Электронный счетчик) Display the electronic counter (Отображение электронного счетчика) Электронный счетчик предназначается для сохранения информации обо всех циклах розлива, выполненных после последней перезагрузки. Счетчик фиксирует количество выполненным циклом нарастающим итогом. Reset the electronic counter (Перезагрузка электронного счетчика) Вы можете выполнить перезагрузку электронного счетчика. Display the electronic counter at the start-up (Отображать электронный счетчик при запуске) Эта функция используется для включения или выключения отображения количества выполненных циклов розлива, выполненных с момента последнего обнуления статистических данных, при включении агрегата. Протокол EVA DTS Для идентификации агрегата и для распознавания терминала передачи данных в соответствии с коммуникационным протоколом EVADTS (European Vending Association Data Transfer System – Система передачи данных Европейской торговой ассоциации) используются два кода: Communication protocol (Коммуникационный протокол) Используйте эту функцию для установки, какой коммуникационный протокол будет использоваться для коммуникации с устройством сбора данных. Ниже приводится список доступных коммуникационных протоколов: Протокол DDCMP ENHANCED для использования этого протокола необходимо конфигурирование следующих параметров: - Пароль: 4-позиционный буквенно-цифровой код (0-9; A-F), который должен совпадать с паролем терминала передачи данных, устанавливается в целях идентификации. По умолчанию используется пароль 0000. - Защитный код безопасности: буквенно-цифровой код, который используется для взаимного распознавания между агрегатом и терминалом EVADTS. По умолчанию используется код 0000. - Конец передачи данных: если эта опция включена, распознается сигнал окончания передачи данных и прерывание передачи данных. | Протокол DEX/UCS при использовании этого протокола нет конфигурируемых параметров: Data transmission (Передача данных) Эта функция используется для выбора коммуникационного интерфейса, который будет использоваться для передачи данных. Ниже приводится список доступных протоколов: - "RS232" и "IrDA": для коммуникации с устройствами сбора данных - 'ALWAYS EVADTS": для коммуникации с устройствами сбора и передачи данных (телеметрии) Transmission speed (baud rate) (Скорость передачи данных в бод) Используется для установки скорости, с которой будет осуществляться скорость передачи данных (2400, 4800,9600,19200 бод/сек). По умолчанию установлено значение 2400 бод/сек. Connection (Подключение) При активации этой функции агрегат будет находиться в ожидании подключения к устройству для запрашивания данных EVADTS. Display general statistics (Отображение общих статистических данных) Нажмите на клавишу Enter («Ввод») для последовательного отображения сохраненных статистических данных, т.е.: 1 – счетчик по отпуску отдельных позиций выбора; 2 – счетчик по интервалам времени; 3 – счетчик по скидкам; 4 - счетчик произошедших сбоев; 5 - данные по монетоприемному механизму. Reset general statistics (Обнуление основных статистических данных) Предусмотрена возможность полного обнуления всех статистических данных (всех типов данных), или избирательного обнуления по типам: - выборы - скидки-переплаты - сбои - данные по монетоприемному механизму. Нажмите на клавишу Enter («Ввод») . Появится мигающее сообщение с запросом подтверждения выполнения операции: "Do you confirm?" («Вы подтверждаете?»). После подтверждения выполнения на дисплее будет в течение нескольких секунд отображаться сообщение «Running» ("Выполняется"), после чего будет выполнено обнуление статистических данных. Display relative statistics (Отображение относительных статистических данных) Нажмите на клавишу Enter («Ввод») для последовательного отображения сохраненных статистических данных, т.е.: 1 – счетчик по отдельной позиции выбора; 2 – счетчик по интервалу времени; 3 - счетчик отпусков со скидкой; 4 – счетчик произошедших сбоев 5 - данные по монетоприемному механизму |
| --- | --- |
| Reset relative statistics (Обнуление относительных статистических данных Предусмотрена возможность полного обнуления всех статистических данных (всех типов данных), или избирательного обнуления по типам: - выборы - скидки-переплаты - сбои - данные по монетоприемному механизму. Нажмите на клавишу Enter («Ввод») . Появится мигающее сообщение с запросом подтверждения выполнения операции: "Do you confirm?" («Вы подтверждаете?»). После подтверждения выполнения на дисплее будет в течение нескольких секунд отображаться сообщение «Running» ("Выполняется"), после чего будет выполнено обнуление статистических данных. BDV protocol audit (Аудит протокола BDV) Данные по монетному механизму предназначаются для предоставления следующей информациях, выраженной в текущих используемых денежных единицах: Aud.1 Money in the tubes (Ауд. 1 Деньги в тубах) Количество денег, находящихся в тубах для сдачи Aud 2 Money to the tubes (Ауд. 2 Деньги в тубы) Количество денег, переправленных в тубы для сдачи Aud 3 Money to the coin box (Ауд. 3 Деньги в ящик для денег) Количество денег, отправленных в ящик для денег Aud 4 Change returned (Ауд. 4 Возвращенная сдача) Суммарное количество денег, которое было возвращено Aud 5 Money dispensed (Ауд. 5 Отпущенные деньги) Суммарное количество денег, которое было отпущено вручную. Aud 6 Surplus (Ауд. 6 Избыток) Избыточные деньги. Количество дополнительно внесенных покупателем денег сверх цены продукта и не возвращенных (в случае отсутствия денег в тубах для сдачи) Aud 7 Total sales (Ауд. 7 Всего продаж) Суммарное количество стоимости продаж Aud 8 Exact change (Ауд. 8 Точная сдача) Величина продаж, произведенных при условии "Insert exact amount" (Внесите точное количество) Aud 9 Mixed dispensing (Ауд. 9 Совмещенный отпуск) Суммарная величина отпуска, выплаченного другими способами (C.P.C., монета). Aud 10 Manual load (Ауд. 10 Загрузка вручную) Количество денег в монетном механизме, внесенное посредством использования загрузки вручную. | MDB PROTOCOL AUDIT (АУДИТ ПРОТОКОЛА MDB) Aud.1 Money in the tubes (Ауд. 1 Деньги в тубах) Количество денег, находящихся в тубах для сдачи Aud 2 Money to the tubes (Ауд. 2 Деньги в тубы) Количество денег, переправленных в тубы для сдачи Aud 3 Money to the coin box (Ауд. 3 Деньги в ящик для денег) Количество денег, отправленных в ящик для денег Aud 4 Change returned (Ауд. 4 Возвращенная сдача) Суммарное количество денег, которое было возвращено Aud 5 Surplus (Ауд. 5 Избыток) Избыточные деньги. Количество дополнительно внесенных покупателем денег сверх цены продукта и не возвращенных (в случае отсутствия денег в тубах для сдачи) Aud 6 Unloading of tubes (Разгрузка туб) Количество денег, выданных с использованием функции «Tube management» («Управление тубой») Aud 7 Loading of tubes (Ауд. 7 Загрузка туб) Количество денег, загруженных вручную с использованием функции загрузки туб вручную. Aud 8 Cash sales (Ауд. 8 Продажи за наличные) Суммарное количество денег, принятых наличными (монеты + банкноты). Aud 9 Bills cashed (Ауд. 9 Количество денег, принятых наличными банкнотами) Количество денег, принятых наличными банкнотами Aud 10 Charge key (Ауд. 10 Клавиша пополнения счета) - Количество денег, которое было внесено с использованием клавиши пополнения счета Aud 11 Key sale (Ауд. 11 Клавиша продаж) Количество денег, отпущенное с использованием ключа Aud 12 Money dispensed manually (Ауд. 12 Количество денег, полученных вручную с использованием кнопок возврата на монетоприемном механизме) Print (Распечатка) Эта функция предназначена для распечатки данных, которые были сохранены во время работы агрегата. Подсоедините принтер Сериал RS 232 со скоростью передачи данных 9600 бод, 8 битами данных, без бита четности, с одним стоп-битом со стандартным портом на панели кнопок для распечатки всех статистических данных. Статистические данные могут быть распечатаны как в полном объеме, так и в относительном. В отчет при распечатке будет также включен код агрегата и номер версии используемого программного обеспечения. Для подключения принтера выполните следующие действия: Нажмите на клавишу Enter («Ввод») . Появится мигающее сообщение с запросом подтверждения выполнения операции: "Do you confirm?" («Вы подтверждаете?»). - перед тем, как подтвердить выполнение, подключите принтер; - нажмите на клавишу Enter («Ввод») для начала распечатки отчета. |

| КОММУНИКАЦИЯ Ключ UP (UP-KEY) SETUP MANAGEMENT (УПРАВЛЕНИЕ НАСТРОЙКОЙ) UPKEY -> VENDING MACHINE После того, как ключ UP (Up key) вставлен в разъем на плате CPU, эта функция используется для выбора установочного файла из списка, отображаемого на дисплее. Нажмите на клавишу Enter («Ввод») для загрузки выбранного установочного файла на торговый автомат. VENDING MACHINE ->UPKEY После того, как ключ UP (Up key) вставлен в разъем на плате CPU, эта функция используется для сохранения на карте UP-Key установочного файла с той же конфигурацией, которая используется в данный момент на торговом автомате. Пожалуйста, укажите имя, которое вы хотите присвоить установочному файлу (напр.:CANTO000.STP). DELETE (УДАЛИТЬ) Используйте эту функцию для удаления одного или нескольких установочных файлов, записанных на внешнем устройстве. DELETE ALL (УДАЛИТЬ ВСЕ) Используйте эту функцию для удаления всех установочных файлов, записанных на внешнем запоминающем устройстве. UPKEY STATISTICS MANAGEMENT (УПРАВЛЕНИЕ СТАТИСТИКОЙ ВЗУ) VENDING MACHINE ->UPKEY После того, как ключ UP (Up key) вставлен в разъем на плате CPU, подтвердите эту функцию для сохранения на внешнем запоминающем устройстве файла статистики, содержащего все статистические данные, доступные на данный момент на торговом автомате. Пожалуйста, задайте имя, под которым будет сохранен файл со статистическими данными (напр.: CANTO000. STA). DELETE (УДАЛИТЬ) Используйте эту функцию для удаления одного или нескольких файлов статистики, записанных на подключенном внешнем устройстве. DELETE ALL (УДАЛИТЬ ВСЕ) Используйте эту функцию для удаления всех статистических файлов, записанных на внешнем запоминающем устройстве. | GSM (Global System for Mobile communications – Глобальная система мобильных коммуникаций) Контролирующее ПО может направить сообщение о неисправности,"prealarms" (тревога) или "ending product" (нет продукта) при помощи модема GSM после окончания определенного (программируемого) цикла отпуска продуктов. Pin code (PIN код) Эта функция используется для программирования идентификационного кода, который будет послан на модем GSM (опционально) незамедлительно после включения агрегата в сеть. Threshold setup (Установка пороговой величины) Эта функция используется для задания количества в штуках или граммах для точно заданного количества сыпучего продукта, после отпуска определенного количество которого через модем посылается упредительный сигнал "ending product" («продукт подходит к концу»). Counter reset (Обнуление счетчика) Эта функция используется для сброса на нуль счетчиков, использующихся для отсылки упреждающего сообщения. Bank number (Номер в парке) Номер в парке (от 1 до 7) предназначается для обозначения автоматов как "GSM slave", т.е. отправляющих данные через модем автомата-«мастера», т.е. "GSM master", в составе парка. |
| --- | --- |

| СБОИ В РАБОТЕ Агрегат оборудован датчиками, предназначенными для управления функциональными единицами. При возникновении сбоя на дисплее отображается тип сбоя, и работа агрегата (или его компонентов) блокируется. Список сбоев фиксируется в специальных счетчиках. Сбои управляются ПО и могут относиться к функциональным единицам, не использующимся на некоторых моделях. Тем не менее, они отображаются в списках опций меню. СЧИТЫВАНИЕ ТЕКУЩИХ СБОЕВ Когда на дисплее отображается сообщение «Сбой», нажмите на кнопку подтверждения «» для отображения имеющихся сбоев. Если на данный момент сбоев нет, и машина работает нормально, после нажатия на клавишу подтверждения«» на дисплее будет отображено сообщение «Конец сбоев». Возможные сбои отображаются в следующих случаях: Нет воды Если воздушный микро выключатель замкнут в течение более чем одной минуты, соленоидный клапан впуска воды будет оставаться включенным до момента восстановления подачи воды. Контейнер для отходов наполнен Все опции выбора на основе кофе эспрессо будут недоступны при достижении количества использованных упаковок в контейнере для твердых отходов. Воздушный выключатель Агрегат блокируется, если после 10 выборов микропереключатель ни разу не выдал сигнал о недостатке воды. Нет чашек При размыкании микропереключатель стека пустых чашек, активируется двигатель стека. Если после одного полного оборота диспенсера чашек микропереключатель не замыкается, работа агрегата блокируется. Рычаг сдвига чашки Работа агрегата блокируется, если рычаг сдвига чашки не достает до микропереключателей 1 или 2 в течение предустановленного времени длительностью 15 секунд. Волюметрический счетчик (импеллер) Волюметрический счетчик не включается в течение максимального заданного интервала времени. | Бойлер растворимых напитков Агрегат заблокирует бойлер растворимых напитков, если через 20 минут после запуска агрегата, или с момента последнего выбора, бойлер растворимых напитков не достигнет рабочей температуры. Плата управления агрегатом Сбой коммуникации между платой центрального процессора и платой управления агрегатом. Монетоприемник Агрегат блокируется, если получает импульс продолжительностью более 2 секунд на цепь валидатора или если связь с серийным механизмом монетоприемника не была установлена в течение более 30 секунд (исполнительный протокол) или 75 секунд (протокол BDV). Отпуск кофе Если фотоэлемент сигнализирует о наличии капсулы после ее отпуска, аппарат производит вторую попытку отпуска капсулы. Если сигнал не прекращается, выбор кофе блокируется ошибкой «ошибка в отпуске кофе». Модуль отпуска кофе Механическая блокировка модуля. Работа агрегата не блокируется, однако все опции выбора напитков на основе кофе становятся недоступны. Нет кофе Если после отпуска капсулы она все еще не детектируется фотоэлементом в камере позиционирования после 36 попыток (см. раздел «Работа системы позиционирования»), все выборы напитков на основе кофе блокируются. Вы можете включить этот тип сигнализации, и отключить опции выбора на основе кофе, используя функцию "No coffee enable" («Кофе недоступен») в меню Technician («Сервисное обслуживание»). Блокировка кофейной мельницы В этой модели агрегата данная функция не используется. Данные памяти RAM В одной или более областях памяти RAM содержатся неправильные данные, которые были исправлены с применением величин, использующихся по умолчанию. Агрегат будет продолжать функционировать, однако настоятельно рекомендуется провести инициализацию как можно скорее. Бойлер эспрессо Машина заблокирует отпуск опций выбора на основе кофе, если по прошествии 10 минут нагревания после запуска агрегата или после последнего выбора бойлер эспрессо не достигает рабочей температуры. Отпуск чашек Если конструкция агрегата оснащена датчиком наличия чашки, сообщение "No cap" ("Нет чашки") отображается на дисплее агрегата после трех неудачных попыток выполнить розлив напитка в чашку. Используйте соответствующую функцию для задания условия: будет ли при таких обстоятельствах работа агрегата блокироваться, или будет продолжать работу с розливом в керамическую чашку. |
| --- | --- |

| Параметры для модуля заваривания кофе В этой модели не используется. Параметры для второго модуля эспрессо, если установлен В этой модели не используется. Двигатель заслонки Агрегат блокируется, если не достигается переключатель привода управления открыванием-закрыванием заслонки (только для моделей с заслонкой с автоприводом). Блокировка капсул Если двигатель системы обнаружения капсулы не возвращается в исходное положение в течение 8 секунд, направление движения в течение следующих 8 секунд изменяется на противоположное. Если после этого двигатель системы обнаружения капсулы все еще не вернется в исходное положение, все позиции выбора на основе кофе будут заблокированы. Параметры для 3-го модуля эспрессо (если установлен) В этой модели не используется. Переключатель давления в модуле охлаждения При отсутствии давления в трубопроводе клавиши выбора охлажденных напитков блокируются. Нет сиропа 1 и 2 При отсутствии сиропа клавиши соответствующих позиций выбора блокируются. Карбонизатор пуст Если устройство контроля за уровнем наполненности карбонизатора выдает сигнал о том, что карбонизатор пуст, соответствующие клавиши выбора охлажденных напитков блокируются. Компрессор модуля охлажденных напитков Агрегат блокируется в случае, если датчик температуры, установленный на модуле охлажденных напитков, выдает сигнал о том, что температура не изменялась в течение 40 часов. Плата модуля охлажденных напитков При нарушении коммуникации между платой модуля охлажденных напитков и платой CPU, клавиши выбора охлажденных напитков блокируются. Сбой дозатора 1 - 9 Если величина входящего тока дозатора выходит за пределы величин, установленных по умолчанию, все опции выбора, в приготовлении которых принимает участие этот дозатор, будут отключены. Сбой взбивалки 1-6 Если величина входящего тока взбивалки выходит за пределы величин, установленных по умолчанию, все опции выбора, в приготовлении которых принимает участие эта взбивалка, будут отключены. Сбой насоса 1 -7 Если величина входящего тока насоса выходит за пределы величин, установленных по умолчания, все опции выбора, в приготовлении которых принимает этот насос, будут отключены. | Short Circuit Mosfet (Короткое замыкание Mosfet) Происходит сбой, если устройство, предназначенное для управления двигателями постоянного тока на плате активации остается активным. Короткое замыкание Этот сбой отображается, если ПО обнаруживает короткое замыкание на одном из двигателей, работающих от постоянного тока, подключенных к плате активации. В один момент может детектироваться сбой только на одном из двигателей, подключенных к плате активации. Сбой подачи сахара/мешалок Если входящий ток двигателя постоянного тока выходит за пределы установленного диапазона величин, этот сбой отображается на дисплее. После этого будут отпускаться напитки без сахара. Сбой подачи воды Сбой в системе подачи воды фиксируется, если в режиме ожидания ТА соленоидный клапан на входящем потоке воды работает более 20 минут. При регистрации этого сбоя вы можете восстановить работу вручную, нажав на клавишу на панели клавиш. Клапан работает в течение 20 мин. максимум, если нужный уровень не достигается, клапан закрывается и сигнал о сбое в подаче воды выдается еще раз. Подождите 30 минут перед тем, как предпринять следующие 2 попытки восстановить работу. После 4-й попытки клапан становится недоступен (на этот раз выключите агрегат, включите его снова, и выполните 3 попытки восстановления работы с использованием меню программирования). Перезагрузка Нажмите на клавишу подтверждения для сброса всех сбоев, если имеются. Файл истории сбоев Вы можете отобразить 16 последних сбоев. Для перемещения используйте клавиши «стрелка вверх» и «стрелка вниз». На дисплее отображается также время и дата сбоя, а также состояние (все еще активен или нет), так же, как и в регистрационном журнале протокола EVA-DTS. |
| --- | --- |

| Глава 3 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ | Рис. 29 1 – Соединение трубки модуля приготовления кофе 2 – Гидравлический пистон 3 – Верхний фильтр 4 – Стержень пистона эжектора 5 – Крепежные винты камеры приготовления кофе 6 – Винт фиксации модуля 7 – Затворное кольцо высвобождения пистона 8 – Стопорный рычаг 9 – Рукоятка ротора двигателя 10 – Контрольные засечки 11 – Прокалывающий фильтр 12 – Направляющая 13 – Рычаг эжектора капсулы 14 – Стержень 15 – Кольца фиксации стержня 16 – Соединение гидравлического пистона - извлеките передние и задние направляющие и рычаги эжектора капсул - с помощью отвертки отвинтите 4 крепежных винта и извлеките прокалывающий фильтр; - разберите верхний пистон; - разберите фильтр и пломбу пистона. Замочите все компоненты, извлеченные из модуля приготовления кофе, в растворе горячей кипяченой воды с моющим средством, подходящим для мытья кофе-машин, приблизительно на 20 минут. Тщательно сполосните и вытрите все компоненты, затем выполните обратную сборку, для этого проделайте те же шаги, что при демонтаже модуля, только в обратном порядке. Обратите особое внимание на следующие моменты: - при вставке модуля приготовления кофе на место проследите, чтобы расположение двух контрольных засечек было соответствующим; - проверьте надежность и целостность герметичных соединений, смажьте их с применением смазки, безопасной для пищевых продуктов. В любом случае прокалывающий фильтр следует заменить. Важное замечание!!! При выполнении обратной сборки убедитесь, что шпилька рукоятки ротора двигателя установлена в гнезде правильно. |
| --- | --- |
| Проверка целостности агрегата и его соответствия действующим стандартам и нормативам должна проводиться не реже одного раза в год квалифицированным персоналом. Перед проведением процедур по техническому обслуживанию, требующих демонтажа частей агрегата, агрегат в обязательном порядке следует отключать от электрораспределительной сети. Все процедуры по установке и дальнейшему техническому обслуживанию торгового автомата, описанные ниже, должны осуществляться только квалифицированным персоналом, прошедшим инструктаж по корректному использованию агрегата в соответствии с действующими нормативными указаниями и стандартами по безопасности. ВВЕДЕНИЕ Для обеспечения долгосрочной бесперебойной работы оборудования необходимо регулярно проводить процедуры по техническому обслуживанию агрегата. В следующих разделах приводится описание процедур по техническому обслуживанию и расписание их проведения. Эти инструкции носят информационный характер, поскольку фактическая потребность в проведении процедур по техническому обслуживанию агрегата варьируется в зависимости от условий эксплуатации (степени жесткости воды, относительной влажности в помещении, где установлен агрегат, температуры в помещении, типа используемых продуктов и т.д). Список процедур по техническому обслуживанию агрегата, приведенный в этом разделе, не является полным и исчерпывающим, и не включает все необходимые процедуры по техническому обслуживанию агрегата. Некоторые процедуры по техническому обслуживанию (например, удаление накипи из бойлера) должны проводиться только специализированным техническим персоналом. Во избежание окисления или повреждения поверхностей в результате действия химических реактивов, поверхности из нержавеющей стали и покрытые лаком поверхности следует обрабатывать с использованием мягких чистящих и моющих средств (использование растворителей не допускается). Ни при каких обстоятельствах не допускается использовать для мытья агрегата струи воды. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ МОДУЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ КОФЕ Прокалывающий фильтр подлежит замене после приготовления каждых 5000 порций кофе. В любом случае будет необходимо разобрать модуль и провести дезинфекцию верхнего фильтра, прокалывающего фильтра и камеры приготовления по меньшей мере один раз в шесть месяцев. После превышения установленного лимита в 5000 порций, при входе в меню Filler ("Загрузка") на дисплее будет отображаться сообщение «Check filter» ("Проверьте фильтр") и количество розливов, выполненных после последней замены. После замены фильтра нажмите на клавишу для обнуления счетчика. Процедуры по техническому обслуживанию выполняются следующим образом: - извлеките тефлоновый патрубок из верхнего пистона, подсоединенного к бойлеру и к трубке модуля гидравлического управления пистоном, отсоединив цветные кольца (см. рис. 29); - высвободите кнопку, при помощи которой модуль крепится к скобе, и извлеките модуль приготовления кофе; - снимите стопорные кольца и выньте стержень; - извлеките кольцо и вытащите эжектор пистона; |  |

| ПЕРИОДИЧЕСКАЯ ОБРАБОТКА По крайней мере один раз в год, или чаще, в зависимости от условий эксплуатации и качества поступающей воды, все цепи передачи пищевых продуктов должны подвергаться чистке и дезинфекции. При этом должна соблюдаться следующая последовательность действий: ДЕЗИНФЕКЦИЯ -все части, входящие в контакт с пищевыми продуктами, в том числе шланги, должны быть извлечены из агрегата и полностью демонтированы; - все видимые загрязнения удаляются механическим способом, с использованием щеток или подобных инструментов, если это необходимо; - все компоненты замачиваются в дезинфицирующем растворе по крайней мере на 20 минут; Рис. 30 1- Воронка для сыпучих продуктов 2- Фидер сыпучих продуктов 3- Импеллер миксера 4- Порт подачи сыпучих продуктов 5- Магнит в отсеке дозировки 6- Верхний порт подачи воды 7- Нижний порт подачи воды 8- Прокладка 9- Фланец крепления миксера 10- Лоток для сбора капель | - внутренние поверхности агрегата чистятся с использованием того же дезинфицирующего раствора; - все компоненты тщательно споласкиваются и затем устанавливаются на место. Перед возобновлением запуска агрегата следует выполнить процедуру дезинфекции, описанную в разделе "Дезинфекция миксеров и цепей подачи пищевых продуктов". Каналы и миксеры На регулярной основе необходимо не только удалять все остатки сыпучих продуктов с наружной поверхности модулей смешивания, в частности, с поверхности воронок, но также проводить дезинфекцию поверхностей, входящих в контакт со смешиваемыми напитками. Категорически запрещается использовать для мытья струи воды. Ниже приводится список компонентов, чистку которых необходимо производить: - воронки для сыпучих продуктов, миксеры и направляющие, предназначенные для отпуска растворимых напитков; - Трубки и носики для розлива; - Отсек розлива. - Откройте крышку отсека миксеров и приподнимите порты подачи сыпучих продуктов вверх до упора. - Извлеките воронки для сыпучих продуктов, филеры воды, резервуары для хранения сыпучих продуктов и импеллеры взбивалок с миксеров (см. рис. 30); - чтобы разобрать импеллеры, слегка нажмите на них и потяните (рис. 31). Рис. 31 1-Импеллер 2-Прокладка 3- Хвостовик вала |
| --- | --- |

| - Убедитесь, что пломба на прокладке наличествует, не имеет повреждений и не утратила эластичности. Чтобы вставить ее, расположите прокладку прямо за хвостовиком вала. Вставьте импеллер до упора. Прокладка при этом примет правильное положение (см. рис. 31). - Вымойте все компоненты с использованием дезинфицирующих моющих средств (соблюдайте дозировки, рекомендованные производителем). Убедитесь, что все видимые загрязнения удалены. При необходимости используйте ершики и специальные щетки. Дезинфекция выполняется с использованием дезинфицирующих средств в следующем порядке: - Погрузите компоненты в емкость, наполненную раствором дезинфицирующего средства, приготовленным заранее, приблизительно на 20 минут. - Выполните обратную сборку контейнеров и воронок для воды. - Выполните обратную сборку емкостей для хранения сыпучих продуктов и воронок для сыпучих продуктов после их тщательного споласкивания и высушивания. - При выполнении обратной сборки импеллеров убедитесь, что вы вставляете их до упора, признаком правильной установки является звук щелчка. - Перед закрыванием отсека миксера опустите все порты сыпучих продуктов. После обратной сборки всех компонентов выполните следующие действия: - Перейдите в режим работы «Filler» («Загрузка») и выполните промывку миксера (см. соответствующий раздел) и добавьте несколько капель дезинфицирующего раствора в воронки. - После проведения дезинфекции компоненты необходимо обильно сполоснуть водой для полного удаления всех остатков раствора дезинфицирующих средств. | Носики бойлера Если потребовалось разобрать полку для контейнеров с сыпучими растворимыми продуктами, обратите внимание на используемое соединение носика с насосом -- это пригодится при последующей обратной сборке. Выполните сборку носиков с одним отверстием таким образом, чтобы вода подавалась в миксер из нижнего соединения. Все изменения в дозировках продукта требуют изменения размера соответствующего носика для поддержания корректной скорости потока. Носики, имеющие различный размер отверстия, идентифицируются по цвету и по количеству отверстий: Носик Скорость потока Маджента (1 отверстие) 9 -11 см3 Оранжевый (1 отверстие) 11 -13 см3 Маджента (2 отверстия) 19-22 см3 Оранжевый (2 отверстия) 22 - 25 см3 Белый (1 отверстие) 22 – 25 см3 Если вы заменяете носик, вам потребуется настроить тип носика в программном обеспечении агрегата (с использованием функции калибровки насоса, входящей в меню Technician ("Сервисное обслуживание"). Белый носик используется для налива только горячей воды. В конце процедуры необходимо выполнить проверку выборов напитков с использованием миксера с замененным носиком, чтобы убедиться в том, что цикл розлива напитков выполняется корректно. Рис. 33 1- Насос 2- (одинарный или двойной)носики 3- Верхнее соединение 4- Нижнее соединение 5- Миксер 6- Налитый напиток |
| --- | --- |

| ДИСПЕНСЕР ЧАШЕК Конструкция диспенсера чашек позволяет простой демонтаж для облегчения проведения процедур по техническому обслуживанию. Предусмотрена возможность разобрать каждую отдельную колонку стекера чашек и отпускного кольца без использования каких-либо инструментов. Кольцо отпуска чашек при обычной чистке не открывается. Если вам требуется выполнить действия, пожалуйста, следуйте инструкциям по обратной сборке: - совместите засечки на шестерне привода микропереключателя со стрелкой на основании улиточной шестерни. - соблюдайте позиционирование улиточных шестерней, как показано на иллюстрации ниже. Рис. 33 1- Стекер с чашками 2- Извлекаемая колонка 3- Шестерни отпуска чашек 4- Шестерня привода микропереключателя 5- Контрольная засечка | КОНТЕЙНЕРЫ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ ПРОДУКТОВ - Извлеките контейнеры из агрегата; - Разберите порты выхода продуктов и извлеките прокручиватели из задней стенки контейнера; - Вымойте все компоненты в растворе горячей воды и дезинфицирующих средств, сполосните и вытрите насухо. Рис. 34 1- основание контейнера 2 л 2- Колеса шестерней 3- Шпильки для колес 4- контейнер 2 л 5- Пружина 6- Крышки контейнеров 7- Контейнер 4 л 8- Прокрутка 9- Порт подачи сыпучих продуктов |
| --- | --- |

| ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ БОЙЛЕРА Выполняйте процедуры по техническому обслуживанию бойлера на регулярной основе, в зависимости от степени жесткости воды в водопроводной сети и от интенсивности эксплуатации. Эта операция должна выполняться только квалифицированным техническим персоналом. Для промывки бойлера демонтируйте бойлер с агрегата. При проведении дезинфекции используйте только биоразлагающиеся, нетоксичные и неагрессивные моющие средства. Перед обратной сборкой обильно сполосните и высушите все компоненты. Рис. 35 1- Термостаты (сброс производится вручную) 2- Труба системы защиты от перелива 3- Термостат безопасности (сброс производится вручную) 4- Насосы подачи воды 5- Клеммы нагревательного элемента 6- Разъемы бойлера 7- Байонетный замок 8- Направляющая для соединения (правая/левая) 9- Направляющие насоса 10- Рычаг удерживания 11-Индентационная метка При обратной сборке, убедитесь, что: - Электрические контакты (терминалы, соединения, и.т.п.) высушены и хорошо прилегают друг к другу. - Термостаты безопасности и анти-кипения правильно расположены и подсоединены. - Водопроводы правильно подключены. | Важно!!! Если по какой-либо причине нагревательная система будет работать в условиях, когда бойлер не заполнен водой, перед возвращением агрегата в нормальный режим работы обязательно проверьте надлежащее функционирование датчика температуры бойлера. Если нагревание без воды будет продолжаться до момента срабатывания защитного термостата (см. схему цепей подачи воды), датчик температуры бойлера будет необратимо поврежден, и его потребуется заменить. Демонтаж насосов Насосы крепятся к крышке посредством байонетного замка. Чтобы демонтировать насосы: - Отсоедините разъем. - Поверните насос таким образом, чтобы он слегка вышел за пределы защелки. Направление вращения должно быть попеременным: по часовой стрелке и против часовой стрелки. ЗАЩИТА БОЙЛЕРОВ ОТ ПЕРЕГРЕВА В случае срабатывания устройств защиты выявите и устраните причину возникновения сбоя перед тем, как выполнить сброс термостатов вручную. Бойлер растворимых напитков Термостаты защиты от закипания (с ручным сбросом) предназначаются для деактивации нагревательного элемента бойлера в результате сбоя в системе управления. Защитные термостаты будут активированы, как только пар начнет конденсироваться в трубке системы защиты от перелива. Защитные термостаты рассчитаны на срабатывание при достижении температуры 80°C и выше. Дополнительный защитный термостат (с ручным сбросом) предназначается для деактивации нагревательного элемента бойлера в результате сбоя в системе регулирования температурой в случае, если основные термостаты защиты от перегрева не срабатывают. Дополнительный защитный термостат срабатывает (при температуре более 105°C) для предотвращения нагревания бойлера, не заполненного водой. Бойлер эспрессо Бойлер эспрессо оснащен контактным термостатом безопасности, предназначенным для отключения нагревательного элемента бойлера в случае, если температура бойлера превысит 125°C. Для перезагрузки термостата безопасности нажмите на кнопку, имеющуюся на термостате. Важно!!! Если по какой-либо причине один из защитных термостатов бойлера срабатывает, происходит необратимое повреждение датчика температуры бойлера, и он должен быть заменен. |
| --- | --- |

| ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ПЛАТ КОНФИГУРАЦИЯ ЭЛЕКТРОННЫХ ПЛАТ Электронные платы предназначены для использования на нескольких моделях оборудования. При замене платы или при изменении характеристик оборудования необходимо произвести проверку конфигурации плат и загрузить соответствующее программное обеспечение. Обновление версии программного обеспечения Агрегат оборудован устройством Flash EPROM, которое может быть перезаписано с использованием электронных средств. Используйте подходящее программное обеспечение и специальное оборудование (персональный компьютер или переносной компьютер), чтобы переписать управляющее программное обеспечение агрегата без замены EPROM. Рис. 36 1- Предохранители трансформатора 2- Предохранители трансформатора 3- Подавитель радиочастотных помех 4- Розетка, постоянно находящаяся под напряжением 5- Предохранитель главных электрических цепей 6-Трансформатор 7- Реле активации нагревателя бойлера растворимых напитков 8- Плата активации 9- Плата активации | Предварительное программирование После того, как программное обеспечение загружено, используйте новую плату для определения того, какой тип клавиатуры следует использовать, перед инициализацией или программированием различных параметров. Для получения доступа к функции предварительного программирования (выбор клавиатуры), нажмите и удерживайте нажатой клавишу предварительного программирования (см. рис. 38 - 9) во время включения агрегата в сеть электропитания. На дисплее будет отображено мигающее сообщение «pre-programming» («предварительное программирование»). Нажмите на клавишу (9) несколько раз для прокручивания списка доступных клавиатур (Канто нумерик – Канто Классик – и т.д.). Удерживайте клавишу (9), пока не услышите звуковой сигнал. Клавиатура на дисплее будет сохранена, и вы можете начинать процесс инициализации. |
| --- | --- |

| ПЛАТА C.P.U. Плата CPU (Центрального процессора) может осуществлять управление всеми пользователями, предусмотренными в максимальной конфигурации, а также сигналами, поступающими с клавиатуры и с платежной системы. Эта плата осуществляет также управление платой активации - Светодиодные индикаторы отображают следующую информацию во время работы: the operation: - Зеленый светодиодный индикатор (26) мигает во время обычной работы платы CPU.; - Желтый светодиодный индикатор (28) включается при приложении 5 В постоянного тока; - Красный светодиодный индикатор (27) включается при перезагрузке программного обеспечения. Рис. 37 1- Рычаг возврата монет 2- Монетный отсек 3- Кнопка «Programming» ("Программирование") 4- Плата CPU 5- Кнопка промывки миксера 6- Плата дисплея 7- Разъем RS232 | Рис. 38 1- Микро дверь (опционально) 2- Валидаторы 3- Перемычка батарей (2-3) 4- К плате клавиш/светодиодных индикаторов 5- Не используется 6- Перемычка JP4 WDI (в замкнутом состоянии) 7- Внешний носитель Up-key 8- Цифровая клавиатура для опций выбора (опционально) 9- Кнопка программирования 10- Графический дисплей 11- не используется 12- порт RS232 13- платежи EXE/BD 14- Платежи MDB 15- Шина Can-Bus 16- Шина Can-Bus 17- Перемычка JPI – шины Can-Bus (в замкнутом состоянии) 18- Звуковой сигнализатор 19- Не используется 20- Не используется 21- Не используется 22- Расширение RAM (опционально) 23- Источник электропитания 34 В постоянного тока 24- Подключение освещения двери 25- Подсветка 26- Зеленый светодиодный индикатор «Работа» 27- Красный светодиодный индикатор «Перезагрузка» 28- Желтый светодиодный индикатор «+5 В» 29- К внешнему программирующему устройству и к кнопке промывки 30- Батарея 31- Не используется |
| --- | --- |

| ПЛАТА АКТИВАЦИИ Эта плата (см. рис. 39) предназначена для активации пользователей 230 В через реле и непосредственно через двигатели постоянного тока. Кроме того, эта плата может управлять сигналами, поступающими от камее и /или микропереключателей, установленных на различных подчиненных устройствах. Также эта плата осуществляет управление реле бойлера растворимых напитков. Плата работает от питания 24 В переменного тока. Программное обеспечение, предназначенное для управления платой, загружается непосредственно в микропроцессор (посредством RS232). - зеленый светодиодный индикатор 3 (27) мигает при нормальной работе платы - зеленый светодиодный индикатор 6 (33) светится при подаче напряжения 5 В постоянного тока - красный светодиодный индикатор 4 (19) включается при перезагрузке платы - красный светодиодный индикатор 2 (8) сигнализирует о рабочем состоянии нагревательного элемента бойлера эспрессо - красный светодиодный индикатор 1 (9) сигнализирует о рабочем состоянии нагревательного элемента бойлера растворимых напитков - зеленый светодиодный индикатор LED 8 (29) отображает импульсы волюметрического счетчика (если установлен) - зеленый светодиодный индикатор 5 (5) сигнализирует о приложении напряжения 34 В постоянного тока - зеленый светодиодный индикатор 7 (24) сигнализирует о том, что напряжение 34 В постоянного тока прилагается и регулируется. Рис. 39 1- Отсасывание пара 2- Релейная катушка безопасности 34 В постоянного тока 3- Подача напряжения 34 В постоянного тока на CPU 4- Подача напряжения 34 В постоянного тока на CPU 5- Светодиодные индикаторы 6- Модуль Z4000 7- К плате расширения реле (опционально) 8- Светодиодный индикатор 2 9- Светодиодный индикатор 1 10- Не используется 11- Не используется 12- Датчик и реле бойлера растворимых напитков / Датчик Triac и плата бойлера Эспрессо and board 13- Перемычка шины JP1 can bus (в замкнутом состоянии) 14- Шина CAN bus 15- Шина CAN bus 16- Пользователи 230 В 17- Пользователи 230 В 18- Не используется 19- Светодиодный индикатор 4 20- Не используется 21- Вход и выход 24 В 22- MD 23- Реле безопасности 34 В постоянного тока 24- Светодиодный индикатор 7 25- MF 26- PM 27- Светодиодный индикатор 3 28- Разъем для выполнения программирования платы (RS232) 29- Светодиодный индикатор 8 30- Не используется 31- Вход 32- Вход 33- Светодиодный индикатор 6 34- Подача электропитания 24 В переменного тока 35- Не используется | ФУНКЦИЯ РЕЛЕ (СМ. СХЕМУ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ПОДКЛЮЧЕНИЙ) RL1 = РМ RL2 = ESP1 RL3 = МТР RL4 = ESC RL5 = ER RL6 = M RL7 = EEA RL8 = MTP RL9 = MSB RL10 = MSCB УПРАВЛЯЮЩЕЕ РЕЛЕ БОЙЛЕРА РАСТВОРИМЫХ НАПИТКОВ Это реле предназначено для управления срабатыванием нагревательного элемента бойлера растворимых напитков. |
| --- | --- |

| БОЙЛЕР ЭСПРЕССО Эта плата управляет работой нагревательного элемента бойлера эспрессо. Плата устанавливается на полке эспрессо. Рис. 40 1- К плате активации 2- Разъем для соединения с нагревательным элементом бойлера эспрессо | ПЛАТА РЕГУЛЯТОРА ТОКА Плата регулятора тока обеспечивает подачу к осветительным светодиодам питания постоянного тока. Плата обеспечивает ровное постоянное свечение декоративных панелей. Плата размещается у основания монетоприемного отсека. Рис. 41 1- К плате CPU 2- К светодиодам системы освещения |
| --- | --- |

ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ ЦЕПЬ МОДУЛЯ ЭСПРЕССО

| 1- Соленоидный клапан цепи подачи воды 2- Контейнер для сбора жидких отходов 3- Кран горячей воды (опционально) 4- Бойлер растворимых напитков 5- Механический фильтр 6- Воздушный выключатель 7- Термостаты защиты от закипания 8- Защитный термостат | 9- Кофейный модуль 10- Отпуск капсул 11- Контейнер для капсул 12- Соленоидный клапан пистона 13- Соленоидный клапан отсека розлива кофе 14- Вибрационный насос 15- Волюметрический счетчик |
| --- | --- |

| СВОДКА ПО ПРОГРАММИРОВАНИЮ | РЕЖИМ НАВИГАЦИИ Для перемещения между меню и между опциями, используйте клавиши, указанные на рисунке ниже: Рис. 43 Клавиши прокручивания ВВЕРХ и ВНИЗ Используйте клавиши и для перемещения от одной опции меню к другой в меню программирования одного уровня, а также для изменения действующего статуса и числовых значений функций. Подтверждение / Клавиша Enter («Ввод») Используйте клавишу подтверждения / Enter («Ввод») для перемещения на более низкий уровень меню или для подтверждения введенных с клавиатуры или измененных данных. Клавиша Exit («Выход») Используйте клавишу Exit («Выход») для возвращения на более высокий уровень меню или для выхода из поля, предназначенного для изменения переменной. По достижении самого высокого уровня меню нажмите на эту клавишу еще раз для перехода из меню «Technician» («Сервисное обслуживание») в меню «Filler» («Загрузка») и наоборот. Ввод буквенно-цифровых величин Когда управляющее ПО запрашивает ввод буквенно-цифровых символов, клавиши выполняют следующие функции: - С использованием клавиши Enter («Ввод») оператор может изменить/ввести первый символ для его подтверждения или для перемещения к следующему. - Клавиши и используются для прокручивания списка всех доступных значений. |
| --- | --- |
| Агрегат может работать в трех основных режимах: - Обычный рабочий режим; - Меню «Filler» («Загрузка»); - Меню «Technician» («Сервисное обслуживание») Для доступа к опциям меню программирования нажмите на клавишу программирования (см. рис. 42): На данный момент агрегат работает в режиме «Filler» («Загрузка»). Рис. 42 1- Клавиша программирования Нажмите на клавишу для перехода из меню «Technician» («Сервисное обслуживание») в меню «Filler» («Загрузка») и наоборот. |  |

ЛЕГЕНДА СХЕМЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ПОДКЛЮЧЕНИЙ (ИЗЛОЖЕННЫХ НА СТРАНИЦАХ С 61 ПО 72)

| Аббревиатура | Описание | Аббревиатура | Описание |
| --- | --- | --- | --- |
| BDV | РАЗЪЕМ М/ПРИЕМНИКА BDV | MDZ | ДОЗАТОР САХАРА |
| CCG | ОБЩИЙ СЧЕТЧИК | MF1-.. | ВЗБИВАЛКА РАСТВОРИМЫХ ПРОДУКТОВ |
| CM | КАМЕРА ДВИГАТЕЛЯ | MFB | ДВИГАТЕЛЬ МОДУЛЯ ЗАВАРИВАНИЯ |
| СМ1 | КАМЕРА ДВИГАТЕЛЯ МОДУЛЯ КОФЕ | MMA1-. | ДВИГАТЕЛЬ КОФЕМОЛКИ |
| СМ2 | КАМЕРА ПОЗИЦИОНИОВАНИЯ ДЛЯ РОЗЛИВА КОФЕ | MP | МИКРОПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ПРОГРАММИРОВАНИЯ |
| CMSB | КАМЕРА ДВИГАТЕЛЯ ОТПУСКА ЧАШЕК | MSB | ДВИГАТЕЛЬ ОТПУСКА ЧАШКИ |
| СV | ВОЛЮМЕТРИЧЕСКИЙ СЧЕТЧИК | MSCB | ДВИГАТЕЛЬ РЫЧАГА СДВИГА ЧАШКИ |
| DOOR | РАЗЪЕМ ДВЕРИ | MSP | ПРИВОД ОТПУСКА МЕШАЛОК |
| EEA | СОЛЕНОИДНЫЙ КЛАПАН ВВОДА ВОДЫ | MSV | ПРИВОД СДВИГА ЛОТКА |
| ER | СОЛЕНОИДНЫЙ КЛАПАН РОЗЛИВА КОФЕ | MTP | ПРИВОД ОТСЕКА КАПСУЛ |
| ESC | ЭЛЕКТРОМАГНИТ ОТПУСКА КОФЕ | MVUOTO | МИКРОПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ПУСТОГО СТЕКА МЕШАЛОК |
| ESC1-. | ЭЛЕКТРОМАГНИТ ОТПУСКА КОФЕ | NTC | ДАТЧИК ТЕМПЕРАТУРЫ |
| ESP1-. | СОЛЕНОИДНЫЙ КЛАПАН ДРЕНАЖНОЙ СИСТЕМЫ | NTCS | ДАТЧИК ТЕМПЕРАТУРЫ БОЙЛЕРА РАСТВОРИМЫХ НАПИТКОВ |
| EVT | СОЛЕНОИДНЫЙ КЛАПАН РЕЗЕРВУАРА | PB | ГНЕЗДО ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ |
| EX | РАЗЪЕМ М/ПРИЕМНИКА EXECUTIVE | PIP | КЛАВИША ПРОГРАММИРОВАНИЯ |
| FA | ПОДАВИТЕЛЬ РАДИОПОМЕХ | PL | КЛАВИША ПРОМЫВКИ |
| FREE | ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ БЕСПЛАТНОГО ОТПУСКА | PM | НАСОС |
| ICM | ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ ДВИГАТЕЛЕМ | PM1-.. | НАСОС СИСТЕМЫ ПОДАЧИ ВОДЫ |
| ICR | ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ КАПЕЛЬНОЙ ЗАСЛОНКИ | PPO | КНОПКА НАПОЛНЕНИЯ СИСТЕМЫ |
| ID1-.. | ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ДОЗИРОВКИ КОФЕ | PS1-.. | КНОПКА СИРОПА |
| IP | ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ДВЕРИ | PSB | КНОПКА ОТПУСКА ЧАШЕК |
| IPC | ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ПОЛНОГО КОНТЕЙНЕРА ДЛЯ КАПСУЛ | PST | КНОПКА СТАТИСТИКИ |
| IPF | ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ПОЛНОГО КОНТЕЙНЕРА ДЛЯ СБОРА ОТХОДОВ | RCC | НАГРЕВАТЕЛЬНЫЙ ЭЛЕМЕНТ БОЙЛЕРА ЭСПРЕССО |
| ITB | ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ РЫЧАГА ДЛЯ СДВИГА ЧАШКИ | RCS | НАГРЕВАТЕЛЬНЫЙ ЭЛЕМЕНТ БОЙЛЕРА РАСТВОРИМЫХ НАПИТКОВ |
| IVA | ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ВОДЫ (ПУСТОЙ РЕЗЕРВУАР) | REL1-. | РЕЛЕ |
| IVB | ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ПУСТОЙ ЧАШКИ | RS232 | ПОРТ «СЕРИАЛ» |
| JUG | ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ОПЦИИ «СОСУД» | SALIM | ПЛАТА БЛОКА ПИТАНИЯ |
| KC1-.. | ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ БОЙЛЕРА КОФЕ | SLED | ПЛАТА СВЕТОДИОДОВ |
| KS1-.. | ЗАЩИТНЫЙ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ | SM1 | УПРАВЛЯЮЩАЯ ПЛАТА |
| KS3-4 | ЗАЩИТНЫЙ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ НАСОСА | SM2 | ПЛАТА РАСШИРЕНИЯ |
| LCD | ЖИДКОКРИСТАЛЛИЧЕСКИЙ ДИСПЛЕЙ | SP | ПЛАТА ПАНЕЛИ КНОПОК |
| LF | ЛАМПА | STRC | ПЛАТА НАГРЕВА БОЙЛЕРА TRIAC |
| M | ДВИГАТЕЛЬ КОФЕЙНОГО ОТСЕКА | SUC | ПЛАТА CPU |
| MAC1-. | КОФЕМОЛКА | TX.... | ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ (X=ТОК) |
| MC1-.. | МИКРОПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ КОЛОНКИ МЕШАЛОК | TZ | ДАТЧИК ЧАШКИ |
| MD1-.. | ДОЗАТОР РАСТВОРИМЫХ ПРОДУКТОВ | UPS | ПЛАТА БЛОКА ПИТАНИЯ |
| MDB | РАЗЪЕМ М/ПРИЕМНИКА MDB | VAR | ВАРИСТОР |
| MDF1-. | ДОЗАТОР РАСТВОРИМЫХ ОХЛАЖДЕННЫХ НАПИТКОВ | VENT | ВЕНТИЛЯТОР |

Производитель оставляет за собой право изменить характеристики оборудования, о котором идет речь в настоящей публикации, без предварительного уведомления. Кроме того, он не несет ответственности за любые неточности в данной публикации, возникшие в результате печати или передачи данных.

Все инструкции, рисунки, таблицы, чертежи и информация, изложенная в настоящей публикации, носят конфиденциальный характер, и не подлежат частичному или полному копированию и передаче третьим лицам без письменного согласия Производителя, которому принадлежит единоличное авторское право.

Издание 11 – 2009                  Код Н 83127 00

# Text boxes

Код товара

Модель

Тип

Рабочее напряжение

Потребляемая мощность

Данные о  бойлере

Серийный номер

Частота

Ток

Характеристики водопроводной сети

Док. № Н 83127 00

Изд. 1   11-2009